AVA - ing.arch.Ján Valek autorizovaný architekt  AA 0801,   Hanulova 36,   949 01 N I T R A

__________________________________________________________________________

## POHRANICE

#### ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ZOZNAM  PRÍLOH

A.)    TEXTOVÁ  ČASŤ

B.)    GRAFICKÁ  ČASŤ

1.   SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA - ŠIRŠIE  VZŤAHY			M  1:25 000

2.   KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA – OCHRANA PRÍRODY		M  1:10 000

3b. KOMPLEXNÝ NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA	M  1:10 000

3a. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY				M  1:  2 880

3    KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH

4.   NÁVRH DOPRAVY

5.   VODNÉ HOSPODÁRSTVO

6.   ELEKTRIFIKÁCIA  A  TELEKOMUNIKÁCIE

7.   PLYNOFIKÁCIA

8.   VYHODNOTENIE ZÁBERU PPF		        	         	M  1:10 000

8a. VYHODNOTENIE ZÁBERU PPF		        	         	M  1:  5 000

február 2008

AVA - ing.arch.Ján Valek autorizovaný architekt  AA 0801,   Hanulova 36,   949 01 N I T R A

__________________________________________________________________________

POHRANICE

## ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

TEXTOVÁ   ČASŤ

Vedúci úlohy : Ing.arch. Ján Valek

Nitra,  február 2008

### Na ÚPN-O spolupracovali:

- architektúra a urbanizmus:				 Ing.arch. Ján Valek

Ing.arch. J. Sýkora

- doprava :						 	 Ing.  M.Gontko

- vodné hospodárstvo :					 Ing.  B. Malík

- elektrické rozvody a telekomunikácie :			 Dpt. V. Pócsik

- plynofikácia :						 Ing.  V. Suchý

- pôdny fond :						 Ing.arch. M. Borguľa, PhD

- prírodné podmienky a starostl. o životné prostredie:    Ing.arch. M. Borguľa, PhD.

- mapové podklady:						 KO-GEO Nitra

OBSAH

a1.) základné údaje

A2.) riešenie územného plánu

A3.) doplňujúce údaje

A4.) dokladová  časť

A.1. Základné údaje

A.1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši,

A.1.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce,

A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

A.2. Riešenie územného plánu obce

A.2.1.  Vymedzenie  riešeného  územia a jeho geografický opis,

A.2.2.   Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu,

A.2.3.   Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce,

A.2.4.   Riešenie  záujmového  územia  a  širšie  vzťahy  dokumentujúce  začlenenie

riešenej obce do systému osídlenia,

A.2.5.   Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania,

A.2.6.   Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území,

najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného

územia a kúpeľného územia vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a

zakazujúceho funkčného využívania,

A.2.7.   Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a

rekreácie,

A.2.8.   Vymedzenie zastavaného územia obce,

A.2.9.   Vymedzenie ochranných pásem a chránených území,

A.2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,

A.2.11. Návrh ochrany prírody a  tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej

stability a ekostabilizačných opatrení,

A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia,

A.2.13. Koncepcia  starostlivosti o životné prostredie,

A.2.14. Vymedzenie  a  vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a

dobývacích priestorov,

A.2.15. Vymedzenie  plôch  vyžadujúcich  zvýšenú  ochranu, napr. záplavové územie, územie

znehodnotené ťažbou,

A.2.16. Vyhodnotenie  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskeho pôdneho fondu a

lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely,

A.2.17. Hodnotenie  navrhovaného  riešenia  najmä  z  hľadiska  environmentálnych,

ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov,

A.2.18. Návrh záväznej časti.

A.3. Doplňujúce údaje

V doplňujúcich údajoch územného plánu obce sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky,  prehľady, grafy a iné údaje, ktoré nie je účelné uvádzať v texte.

a.4. doklady

A.1. Základné údaje

A.1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

A.1.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

A.1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZADANÍ A PRIEBEH SPRACOVANIA ÚPD

Spracovanie komplexnej územnoplánovacej dokumentácie pre obec Pohranice objednala OBEC POHRANICE.

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD:



Spracovateľ územného plánu obce :

Ing.arch. Ján Valek, autorizovaný architekt AA 0801,  949 01 Nitra, Hanulova  č.36

IČO: 33644381   DIČ: 1029295894

Základný podklad pre vypracovanie komplexného územného plánu obce Pohranice tvoria nasledovné dokumenty :

-   mapový podklad M - 1 : 2880,  1:10 000,  1 : 25 000

-   prieskumy a rozbory obce



-   schválené zadanie k ÚPN



Hlavným dôvodom na spracovanie Územného plánu obce (ÚPN-O) je skutočnosť, že obec síce mala  spracovaný smerný územný plán z roku 1976, ale tento dokument je dnes už prekonaný, morálne zastaralý, nevyhovujúci a hlavne neplatný. Absencia komplexného a legislatívne platného územného plánu spôsobuje problémy v oblasti investičného rozvoja i celkovej koncepcie obce.  Rozvoj obce Pohranice je tak uskutočňovaný len podľa čiastkových zámerov a plánov bez komplexného nadhľadu a koncepcie .

Vzhľadom na nové hospodársko - ekonomické podmienky v spoločnosti, opätovné

sprioritnenie súkromno-vlastníckych vzťahov, zmenu rozvojových zámerov ťažiskových

výrobných zariadení ako i nové územno-správne členenia Slovenska vznikajú nové

požiadavky a atribúty, ktoré si postupne vyžadujú  ucelený dokument vyhovujúci súčasným podmienkam.

Nová územno-plánovacia dokumentácia obce Pohranice môže tak vytvárať podklady pre komplexný rozvoj organizmu obce vo všetkých jeho zložkách, so zachovaním vlastnej identity obce.

Preto v roku 2005 na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva a objednávky obecného úradu sa začali prípravné práce na územnom pláne obce  (ÚPN-O), ktoré pokračovali spracovaním časti prieskumov a rozborov  (PaR+KEP november 2005) - zhrnutie základných poznatkov, údajov a informácií o súčasnom stave, prevedenie stavebno-technickej bonitácie objektov, vypracovanie krajinnoekologického projektu a preverenie možností i potrieb ďalšieho vývoja a rozvoja obce.

Na základe prieskumov a rozborov bolo vypracované Zadanie pre spracovanie územného plánu obce, rešpektujúce zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Navrhované obdobie ÚPN-O je uvažované do roku 2025.

Zadanie bolo prerokované v zmysle § 20 tohto zákona a hlavné rozvojové zámery zadania boli vyvesené na úradnej tabuli obce.

Následne bolo schválené mimoriadnym obecným zastupiteľstvom obce Pohranice dňa 27.01.2006 (viď výpis uznesenia č.2/2006 z mimoriadneho zasadnutia OZ)

Návrh územného plánu je spracovaný v súlade s harmonogramom prác (február 2008).

V štádiu spracovávania bol priebežne  prerokovaný s obstarávateľom na pracovných rokovaniach na Obecnom úrade v Pohraniciach a po spracovaní bude vyvesený 30 dní na obecnej výveske na verejné nahliadnutie.

Obec ako obstarávateľ ÚPD prerokuje návrh riešenia so samosprávnym krajom, dotknutými obcami, orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými osobami (máj 2008).

Závery z prerokovania návrhu ÚPN-O budú zhrnuté vo vyhodnoteniach stanovísk a vyjadrení k návrhu riešenia a budú akceptované v čistopise návrhu ÚPN-O, ktorý bude predložený na schválenie.

Hlavným cieľom riešenia ÚPN-O v súlade so závermi zo schváleného zadania je:

-  rešpektovať hranicu katastrálneho územia obce

-  rešpektovať hranicu zastavaného územia obce k 1.1.1990



-  vytvoriť dostatok plôch pre rozvoj bývania



-  výstavbu realizovať v stavebných prelukách, medzerách, nezastavaných územiach

predovšetkým vnútri hranice zastavaného územia



zabezpečený požadovaný rozvoj obce

 

-  doplniť chýbajúce zariadenia občianskej vybavenosti a vytvoriť obslužné centrum v súlade s demografickými údajmi doplniť obytnú zónu - pre novú IBV

-  navrhnúť a zásadne riešiť prestavbu schátralej časti obce

-  doriešiť vzťah výroby k obytnému územiu obce

-  doriešiť vzťah dopravných zariadení k obytnej zóne, navrhnúť riešenie na odstránenie

dopravných závad, optimalizovať a minimalizovať dopravu medzi funkčnými zónami, dbať o

vytvorenie bezkolíznych dopravných vzťahov

-  dotvoriť obec plochami verejnej zelene

- navrhnúť plochy pre rekreáciu – vinohradnícka osada

-  navrhnúť opatrenia na ochranu kultúrnych pamiatok

-  rešpektovať ochranné hygienické pásma

-  rešpektovať všetky predpisy a zákon o ochrane PPF

-  využívať prípustnými funkciami aj územia obce, ktoré spadajú do ochranných pásiem

všetkých druhov, navrhovať využitie územia tak, aby jednotlivé funkčné zóny boli vzájomne

usporiadané bez negatívnych vplyvov jednej na druhú

-  stanoviť základné podmienky na umiestnenie drobných výrobných prevádzok v dotyku s

obytnou zónou obce,

-  stanoviť podmienky na umiestnenie drobnochovateľov v intraviláne obce a podmienky pre

existenciu poľnohospodárskeho dvora AGRODVOR Pohranice

-  komplexne riešiť technické vybavenie obce, navrhnúť koncepciu zásobovania obyvateľstva

pitnou vodou a vyhovujúcu likvidáciu odpadových a splaškových vôd z obce

- navrhnúť plochy pre nové výrobné územie a podnikateľské aktivity, prípadne pre ucelené priemyselné parky

A.1.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Celkový rozvoj obce Pohranice bol doteraz uskutočňovaný len krátkodobými investičnými

plánmi a zámermi v zmysle spracovaného smerného územného plánu z roku 1976, ale tento dokument je dnes už prekonaný, morálne zastaralý, nevyhovujúci a hlavne neplatný.

Vzhľadom na nové hospodársko - ekonomické podmienky v spoločnosti, opätovné

sprioritnenie súkromno - vlastníckych vzťahov, zmenu rozvojových zámerov ťažiskových

výrobných zariadení ako i nové územno - správne členenia Slovenska  vznikajú nové atribúty, ktoré si postupne vyžadujú bezpodmienečné spracovanie územného plánu obce.

Nová územno-plánovacia dokumentácia ÚPN-O Pohranice vytvára podklady pre komplexný rozvoj organizmu obce vo všetkých jeho zložkách, so zachovaním vlastnej identity obce.

Podľa KÚRS je u vidieckeho priestoru žiadúce zachovať a podporovať jeho rozvoj v zmysle vytvorenia rovnocenného životného priestoru obyvateľov so zohľadnením jeho prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárkej a kultúrnej infraštruktúry. Vo vidieckom priestore je žiadúce zachovať resp. podporovať prinavrátenie životaschopnej prírodnokultúrnej a sídelnej identity jednotlivých priestorov.

A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

Územný plán obce rešpektuje závery z vypracovaných PaR (rok 2005) i spracovaného Zadania pre ÚPN-O (schválené uznesením OZ č.2/2006 zo dňa 27.01.2006), vyjadrenia dotknutých orgánov i organizácií a závery ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, dodržiava pokyny vyplývajúce zo zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zo zvýšenej ochrany PPF podľa zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní  PPF i zo zákona č.49/2002 Z.z.

o ochrane pamiatkového fondu a archeologických nálezov.

Pre grafickú časť spracovania územného plánu obce bol  k dispozícii mapový podklad v merítku 1:2880 a 1:10000, pre spracovanie širších vzťahov v merítku 1:25000.

A.2. Riešenie územného plánu obce  POHRANICE

A.2.1 Vymedzenie  riešeného  územia a jeho geografický opis

Vlastné územie obce je vymedzené jeho  administratívnými hranicami.

Podľa schválenej štruktúry osídlenia je obec Pohranice kategorizovaná ako - vidiecky priestor - samostatná obec, sídlo miestneho významu. Z hľadiska územno-správneho členenia obec  Pohranice  patrí do Nitrianskeho kraja a okresu Nitra. Obec sa nachádza v severnej časti okresu Nitra a je vzdialená od vyššej urbanizačnej jednotky - od krajského mesta Nitra cca 9 km a od mesta  Zlaté Moravce cca 24 km.

Chotár obce Pohranice leží v severozápadnej časti Žitavskej sprašovej pahorkatiny, na hornom toku potoka Kadaň, čo je ľavostranný prítok  rieky Nitra. Celý chotár umiestnený na aluviálnej rovine a pahorkatine tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou a nivnými uloženinami. V katastri obce sa nachádzajú černozemné, hnedozemné a nivné pôdy.

Z veľkej časti tvorí prevažne odlesnený pahorkatinový chotár poľnohospodárska pôda a vinice, len miestami sa nachádzajú útržkovité plochy teplomilných dúbrav s agátom a borovicou.

Stredom obce preteká potok Kadaň, v centre obce je upravené jazierko vyvierajúcich a nezamŕzajúcich termálneho a dvoch minerálnych prameňov.

Zemepisná poloha obce je určená súradnicami 48o19´ severnej šírky, 18o05´ východnej dĺžky.

Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 188 m

Katastrálne územie obce je výškovo členené v rozpätí cca 165 m n.m. (potok Kadaň pri opustení k.ú.) až po 298 m n.m. (lokalita Chrastina na úbočí Kolíňanského vrchu).

Chotár obce rozprestierajúci sa na styku Žitavskej tabule a pohoria Tríbeč bol osídlený už v dávnoveku, čo dosvedčujú viaceré archeologické nálezy :

- eneolitické sídlisko ľudu s kanelovou keramikou

- sídlisko karpatskej mohylovej kultúry zo strednej doby bronzovej

- sídlisko z mladšej doby bronzovej

Prvá písomná zmienka o obci  je z už z roku 1075 (Pogran)

Riešené územie obce Pohranice je vymedzené hranicami zastavaného územia (intravilán) k 1.1.1990 a hranicami katastrálneho územia obce o celkovej výmere 1.208,9057 ha.

Počet obyvateľov ku dňu 3.3.1991 predstavoval 1023 obyvateľov, ku dňu celoštátneho sčítania SODB 2001 – 1065 obyvateľov a v roku 2005 mali Pohranice  1069 obyvateľov.

Výhľadový počet obyvateľov k návrhovému obdobiu r. 2025 sa predpokladá 1065 + 10% (107)  t.j. 1172  obyvateľov.

Počet domov v obci je 393, z toho obývaných domov je 300 a obývaných bytov v obci je 309.

Zastavaná časť územia obce Pohranice je kompaktná a kontinuálne previazaná.

Hranica zastavaného územia – intravilánu obce ku dňu 1.1.1990 bola prevzatá,  odsúhlasená na Okresnom úrade v Nitre, odbor katastálny a následne v roku 2003 komisionálne rozšírená a upravená. Je vyznačená vo výkresoch M 1:2880.

Hranica katastrálneho územia je vyznačená v grafickej prílohe M - 1:10 000.

Kataster územia obce Pohranice susedí s katastrom obcí Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Hosťová, Kolíňany, Štitáre, Nitrianske Hrnčiarovce a mesta Nitra.

Záujmové územie obce v danom prípade predstavuje jeho katastrálne územie. V prípade, že za optimálny rozsah vymedzenia záujmového územia (na základe funkčnej závislosti), budeme považovať územie, ktoré vytvára izochroma optimálnej dochádzkovej vzdialenosti za prácou z priľahlého územia  obce - bude to územie s polomerom cca 10 -20 km, potom Pohranice spadajú do záujmového územia mesta Nitra.

##### A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu

##### regiónu

##### 1.    V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:

##### -      Podporovať rozvoj obce Pohranice – ktorá je charakterizovaná ako samostatná obec -

##### vidiecky priestor, centrum lokálneho významu, čo predstavuje sídlo, ktoré zabezpečuje

##### komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia.

-	podporovať územný rozvoj v zásade v smere sídelných rozvojových osí výstavbou

príslušných infarštrukturálnych a komunikačných zariadení a to predovšetkým

Nitriansko - pohronskú sídelnú rozvojovú os: Nitra, Žiar nad Hronom, Zvolen

- 	podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných životných

podmienok obyvateľov,

2.	V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:

-	vytvárať podmienky na každodennú a koncotýždennú rekreáciu, ako aj nárokov na poznávací a rekreačný turizmus.

3.   V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry:

-	rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálno–technickú základňu,

-      rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých oblastiach – preventívnej, liečebnej a

rehabilitačnej

-      vo väzbe na predpokladaný demografický vývoj očakávať nárast obyvateľov v

poproduktívnom veku, preto zabezpečiť adekvátne nároky na ubytovacie zariadenia pre

prestarnutých obyvateľov (domov dôchodcov a domov – penzión pre dôchodcov) aj  s

príslušnými  službami

-      podporovať rozvoj zariadení kultúry a nadviazať na prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-spoločenskej oblasti jednotlivých regiónov kraja, podporovať stabilizáciu založenej  siete zariadení lokálneho významu, predovšetkým siete knižníc,  rozvíjať zariadenia pre  športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky

4.    V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva:

-      rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov

limitujúcich urbanistický rozvoj, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických

pomerov, pred každým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery,

vzhľadom na protipovodňové opatrenia,

5.    V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a

ochrany  pôdneho fondu :

-	  odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v

územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj

MÚSES),

-      revitalizovať skanalizované toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu

domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na

plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných

biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia  realizovať v súlade s projektami pozemkových úprav

6.    V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva:

-	  rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,

vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory,

-	  pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s

cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity

a špecifičnosti pôvodného osídlenia,

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry:

-	podľa nových dopravných prepojení na okolité obce i na štátnu cestu  I/65, resp. rýchlostnú komunikáciu R1 – zabezpečiť technické podmienky i rezervu v území pre ich vybudovanie.

-	zabezpečiť rezervu pre dobudovanie komunikácií na normové parametre, vutvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckeho priestoru k sídelným centrám.

8.  V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:

- 	zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak povodňových, ako i v období sucha

-   budovaním kanalizácií zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd, zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd

-   vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia prietočnosti

- 	v oblasti energetiky rešpektovať koridory jestvujúcich el.vedení, vodovodu, dialkových káblov a  koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím, resp.zabezpečiť ich prekládku

9. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva:

-	zneškodňovanie odpadov riešiť na skládkach vyhovujúcich technickým podmienkam - veľkokapacitné regionálne skládky odpadov - reg.skládka TKO Kalná nad Hronom

-	rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu, vrátane separácie problémových látok, vyriešiť  kompostovanie, resp. spracovanie bioodpadu v obci

-	zabezpečiť postupnú sanáciu resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží v obci,

Medzi verejnoprospešné stavby VÚC Nitrianskeho kraja sú okrem iného zaradené :

- - dopravná trasa v rámci európskych dohôd, rýchlostná komunikácia Sereď – Nitra

-  Žiar nad Hronom kategórie R 22,5/120 s preložkou v úseku Malanta – Čaradice

vrátane mimoúrovňových napojení

- - cestná trasa nadregionálnej úrovne  Nitra – Vráble – Levice s obchvatom V. Lapáša

- - tepelný napájač SE a.s. na trase EMO Mochovce – Vráble – Nitra

- - dobývacie priestory výhradných ložísk nerastných surovín a zariadenia na ťažbu,

úpravu a spracovanie nerastných surovín

- - zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa

zníži veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd –

ukončiť rozostavané  stavby verejných kanalizácií

6.)- vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia

prietočnosti

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ stavebného zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č.139/1982 Zb., zákona č.103/1990 Zb., zákona č.262/1992 Zb., zákona č.136/1995 Z.z., zákona č.199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č.286/1996 Z.z., zákona č.229/1997 Z.z., (úplné znenie vyhlásené pod č. 109/1998 Z.z.), zákona č.175/1999 Z.z., zákona č.237/2000 Z.z., zákona č.416/2001 Z.z., zákona č.553/2001 Z.z., v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákona č.103/2003 Z.z., zákona č.245/2003 Z.z., zákona č.417/2003 Z.z., zákona č.608/2003 Z.z., zákona č.541/2004 Z.z., zákona č.290/2005 Z.z., zákona č.479/2005 Z.z. a zákona č.24/2006 Z.z.  pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

A.2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové

predpoklady obce,

Územnoplánovacia dokumentácia pre obec Pohranice musí rešpektovať:



- predpokladaný vývoj obyvateľstva obce

Prehľad vývoja a zmeny počtu obyvateľov v obci Pohranice

Bývajúce obyvateľstvo				                  Rozdiel 1970 – 2001

1961	1970	1991	2001	2005 		 			 abs.	   v %

1199	1218	1130	1065	1069					-153	12,56%

Demografický potenciál sídla je výsledkom jeho formovania pôsobením etnograficko-biologicko-sociálno-ekonomických faktorov. Od r.1970 sledujeme postupné zastavenie prírastku obyvateľstva, nasledoval úbytok po rok 2000 kulminujúci okolo stavu 1060 obyv.. Ku dňu 31.12.2005 bol počet obyvateľov obce 1069, čo nasvedčuje o vyváženej bilancii obce za posledných 5 rokov, s predpokladom mierneho nárastu. Dochádza tiež k určitej renesancii v oblasti hľadania vlastnej príslušnosti a identity obyvateľstva obce.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že počet obyvateľov v obci po roku 2001 považujeme za stabilizovaný a vyvážený, je predpoklad, že vzhľadom na dobré dopravné prepojenie obce a blízku polohu obce k okresnému a krajskému mestu, ako i budúcu priamu väzbu na hlavný dopravný koridor (rýchlostná komunikácia R1 a št. cesta I/65) Nitrianskopohronskej rozvojovej osi a po oživení stavebnej výroby i vytvorení nových pracovných príležitostí,  bude vzrastať záujem o stavebné pozemky, preto uvažujeme s postupným miernym nárastom počtu obyvateľov obce.

Nakoľko t.č. nie sú k dispozícii žiadne plánovacie predpoklady - platné číselné údaje nárastu (vývoja) - pôjde nám prioritne o vytvorenie optimálnej a adaptabilnej  urbanistickej   štruktúry, ktorá dokáže reagovať na nové investičné požiadavky. Vychádzajúc z retrospektívneho vývoja obyvateľstva obce je predpoklad dočasného zotrvania na terajšom počte obyvateľstva, napriek predpokladom VÚC, následne pre potreby ÚPN obce je však potrebné počítať s nárastom počtu obyvateľstva (vytvoriť potencionálne možnosti pre rozvoj obce).

Predpokladaný nárast počtu obyvateľov vychádza podľa schváleného zadania, predpokladaný nárast počtu obyvateľov je 10% a dĺžka návrhového obdobia rok 2025 (I.etapa 2015).

rok 	1991 	2001		                  2015		            2025

počet obyvateľov

1130	1065        + 3% = 32	       1097       + 7% = 75	 1172     obyvateľov

V navrhovanom riešení je treba naviazať na demografické údaje obce vyjadrené podľa výsledkov sčítania obyvateľstva, domov a bytov SODB v r.2001

počet obyvateľov ..........................................  1 065

počet domov..................................................    393

z toho .............................................. obývané   300

neobývané     93

na 1 trvale obývaný byt pripadá ...................     3,55 osôb

hustota obyv. na 1 km2.................................  88,1 obyv./km2

##### Rozloha k.ú. Pohranice ............................................... 1 208,9057  ha

Plocha mimo zastavaného územia (extravilán)............. 1 114,6292  ha

##### Plocha zastavaného územia k 1.1.1990 ...........................94,2765   ha

Navrhovaná plocha zastavaného územia po rozšírení.... 106,4965   ha

A.2.4. Riešenie  záujmového  územia  a  širšie  vzťahy  dokumentujúce  začlenenie riešenej obce do systému osídlenia,

Obec Pohranice sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v severovýchodnej časti okresu Nitra. Z hľadiska novej hierarchizácie sídiel podľa nového územno-správneho členenia Slovenska schváleného Vládou SR v 11/1996 je obec Pohranice charakterizovaná ako vidiecky priestor.  Patrí do okresu Nitra a  Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Pohranice sú charakterizované ako samostatná obec.

Podľa Zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení §1 "Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združenie občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi".

Podľa "Koncepcie územného rozvoja Slovenska" /KÚRS/, sídelný  systém Slovenska pozostáva z :		a/ vidieckeho priestoru
	 		b/ centier osídlenia
	 		c/ ťažísk osídlenia
	 		d/ sídelných rozvojových osí

Obec charakterizujeme ako vidiecky priestor, ktorý predstavuje čo do vzniku a formy pôdorysu typ prírodného charakteru s nepravidelným pôdorysom budovaným bez plánu. Vznikla ako primárny útvar prispôsobujúci sa viac prírodným pomerom a nerovnému terénu. Z hľadiska pôdorysno-genetického ide o hromadnú dedinu, ktorá vznikla pozvoľným a neorganickým vývojom so zástavbou pozdĺž ciest.  Obec sa nachádza po komunikáciách cca 11 km smerom ýchodne od mesta Nitry, cca 18 km severozápadne od mesta Vráble a 25 km juhozápadne od Zlatých Moraviec. Táto skutočnosť, ako i aj vhodné prírodné a klimatické podmienky vytvárajú predpoklad, že rozvoj obce, ktorá sa  nachádza v blízkosti dvoch okresných miest, nie je ukončený a má predpoklady ďalšieho rozvoja.

Podľa KURS 2001 je schválená nasledovná hierarchia pridružených sídiel:

Nitra - centrum prvej skupiny.

Pohranice - vidiecky priestor.

Pohranice spadajú z hľadiska makrokocepcie sídelných štruktúr do nitrianskeho 		ťažiska osídlenia, ako aglomerácie celoštátneho významu.

Pohranice sa nachádzajú vo vidieckom priestore na Nitriansko-pohronskej 			rozvojovej osi prvého stupňa.

Tvoba sídelných štruktúr v Slovenskej republike je podľa platnej KÚRS založená na princípe vytvárania územných ťažísk osídlenia s centrami osídlenia a na princípe sídelných rozvojových osí.

Návrh ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, vzhľadom na súčasné väzby ako i podľa

"Zásad priestorového rozvoja a usporiadania územia ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja" z r.1998 vymedzuje pre daný region za ťažisko osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu "Nitrianske ťažisko osídlenia" (podľa KURS 2001 - centrum osídlenia).

U vidieckeho priestoru je žiadúce podporovať jeho rozvoj  v zmysle vytvorenia rovnocenného životného priestoru obyvateľov so zohľadnením jeho prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárskej a kultúrnej infraštruktúry.

Katastrálne územie obce Pohranice má prevažujúci rovinatý až pahorkatinný charakter a pozostáva z jedného katastra. Okrem skutočnosti že sa jedná o výrazne poľnohospodársky charakter celého územia s prevahou veľkoplošného intenzívneho hospodárenia, nachádzajú sa tu okrem PPF aj vinice, lesy, vodné toky, remízky, hospodársky dvor PD a viaceré výrobné prevádzky.

Obec Pohranice nemá charakter rekreačnej obce. Jedná sa o vidiecke sídlo nachádzajúce sa poblíž centra osídlenia regionálneho významu.

Zastavané územie obce sa nachádza  v centrálnej časti katastrálneho územia obojstranne na brehoch potoka Kadaň a pozdĺž cesty III/0653 Pohranice - Beladice. Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí bytová zástavba sústredená v hraniciach zastavanej časti obce. Základy urbanistickej kompozície obce sa postupne prispôsobovali prírodným danostiam  priľahlého územia - terénny relief - vodné toky - cestné komunikácie. Okolie zastavanej časti  tvorí intenzívne obrábaný pôdny fond, vinohrady a lesný fond.

Nová zástavba rodinných domov sa nachádza prevažne v západnej časti obce popri ceste III/06434, inak sa jedná skôr o zmiešenú zástavbu, ktorá vzniká postupnou rekonštrukciou a dostavbou pôvodnej štruktúry obytnej zástavby. Novšiu obytnú zástavbu obce tvoria prevažne štvorce so stanovou, sedlovou, resp. plochou strechou. Výškové zónovanie je typické pre vidiecke sídla - objekty bývania majú 1-2 podlaží.

Centrum obce sa nachádza v ťažiskovej polohe obce Pohranice. Občianska vybavenosť je sústredené vo dvoch základných polohách :

- menšie centrum na vŕšku pri rímsko-katolíckom kostole (základná škola, farský úrad, cintorín)

- centrálna zóna (prirodzené námestie obce) okolo prírodného nezamŕzajúceho jazierka s minerálnou a teplou vodou (OcÚ, obchody, reštaurácia, kultúrny dom, zdravotné stredisko, služby)

Sú to uzlové body s historickou väzbou, v oboch prípadoch sa jedná o ťažiskovú polohu v obci s možnosťou pešieho prepojenia rovnomerne zo všetkých častí obce.

Spomínané námestie vykazuje dostatočnú rezervu na dobudovanie chýbajúcej OV najmä formou rekonštrukcie a prestavby jestvujúcich objektov, ako i prípadnej výstavby nových objektov občianskej vybavenosti.

Výškovú a priestorovú dominantu obce tvorí na jednej strane rímsko-katolícky kostol a na strane druhej objekty v centre obce.

Základný komunikačný dopravný skelet v obci tvorí cesta III/0653 Pohranice – Beladice,

cesta III/0655 Pohranice – Dolné Obdokovce a cesta III/06434 napojenie na štátnu cestu I/65, na ktoré sa napája celá podružná dopravná sieť miestnych a účelových komunikácií, vrátane sprístupnenie jednotlivých častí k.ú. obce.

Výroba je dnes roztrúsená po celej obci a situovaná je jednako v samom centre (Kovomikro, SVP š.p.), tiež v okrajových častiach obce (na severnom okraji obce AGROSTAV a.s. Nitra, na južnom okraji obce 2T s.r.o. Pohranice), ale aj v severnej a západnej časti katastra (IVECO BMC s.r.o. Nitra, UNITED INDUSTRIES a.s. Bratislava, V.D.S a.s. Bratislava)

ČOV je umiestnená pri futbalovom ihrisku.

Poľnohospodárska výroba a PPF

Poľnohospodárska výroba v obci Pohranice je sústredená v jednej lokalite a to na

juhozápadnom okraji zastavaného územia obce v pôvodnom areáli PPD, ktoré je toho času v konkurznom konaní a všetky aktivity týkajúce sa poľnohospodárstva prebrala firma AGRODVOR s.r.o., ktorá hospodári v štyroch katastrálnych územiach.

V obci Pohranice má svoje sídlo, svoj hospodársky dvor a najväčšiu časť obrábanej pôdy. Do majetku firmy je zahrnuté i poľné malé letisko pre poľnohospodárske účely v lokalite Kurdok.

Súkromne hospodáriaci roľníci (SHR)  v počte 8 osôb na  výmere cca 5,00 ha ornej pôdy.

Sady a súvislé vinice sa nachádzajú v lokalitách Cerov chrbát (Čerhát) a pod Poronom.

V katastrálnom území obce sú černozemné, hnedozemné a nivné pôdy.

Systémové závlahy v chotári obce nie sú vybudované.

Druh pozemku	  extravilán		intravilán		    k.ú.

Orná pôda		 					764,3956 ha

Vinice		 						127,4051 ha

Záhrady		 				  	  33,1108 ha

TTP		 				  		  36,1257 ha

Lesné pozemky	 				  	  40,5503 ha

Vodné plochy	 				  		  17,6190 ha

Zast.plochy		 				  	  92,9618 ha

Ostatné plochy	 				  	  96,7374 ha

_____________________________________________________________________

spolu				 	        1 208,9057 ha

Vodné plochy – povrch zastavaného územia obce Pohranice je členitý, pričom možno konštatovať, že klesá k potoku Kadaň, ktorý preteká stredom obce v smere zo severu na juh a tvorí ľavostranný prítok rieky Nitra.

V katastrálnom území sa ešte nachádza drobný vodný tok Štitárska zvodnica s rybníkom Dolná Malanta v lokalite Kurdok a hydromelioračné zariadenia – odvodňovacie kanály v správe Hydromeliorácií š.p. Bratislava	-  Malantská hora v dĺžke	780 m

-  Od pivnice v dĺžke		764 m

-  Pohranický kanál v dĺžke 	310 m

-  Od mlyna v dĺžke	 	250 m

-  Od strže v dĺžke 	 	590 m

Správcom vodných tokov je Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, závod povodia dolnej Nitry.

Lesy - v katastrálnom území obce Pohranice sa lesy a lesné pozemky nachádzajú v celkovej výmere 40,55 ha čo je cca 3,35% výmery katastra obce a to predovšetkým v lokalitách Chrastina a Málok na Kolíňanskom vrchu okolo vojenského areálu (prevaha borovice čiernej), v lokalite Kurdok pri rybníkoch Dolná Malanta (prevaha topoľa a agátu) a v lokalite Lefantovské úhory pri vodnej nádrži sa nachádza agátový porast.

Spravovateľom sú Lesy SR š.p. Banská Bystrica OZ Topolčianky. Na území obce nemajú žiadne špecifické aktivity okrem lesohospodárskych.

Verejná zeleň

V katastri obci sa nachádza aj verejná zeleň. Jedná sa o plochy rozptýlené po celom území obce. V rámci intravilánu súvislejšie plochy zelene sú v južnej časti obce – pri športovom areáli a v centrálnej časti obce pri kostole a škole. Do kategórie pietnej zelene patrí plocha cintorína so vzrastlou zeleňou.

Medzi významné krajinotvorné prvky v zastavanom území obce patrí potok Kadaň so svojou miestami vzrastlou pobrežnou a sprievodnou zeleňou a stromoradie okolo regionálnych ciest.

Nelesná stromová a krovinná vegetácia (rozptýlená zeleň) je jedným zo základných  prvkov ekologickej stability a v katastri obce ju  reprezentujú brehové porasty potokov, sprievodná zeleň komunikácií,  sprievodná zeleň chotárnej hranice a poľných ciest, hájiky, remízky, vegetácia  strží, zeleň vetrolamov, významné solitery.

A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania,

ÚPN-O Pohranice vychádza zo schváleného zadania, ktoré bolo schválené uznesením OZ č.2/2006 zo dňa 27.01.2006). Urbanistický návrh vznikal a bol postupne kreovaný na základe priebežných rokovaní s obstarávateľom ÚPD.  Pripomienky boli vzájomne konzultované a dohodnuté zmeny zapracované do podkladov pre spracovanie technickej infraštruktúry obce. Takto postupne upresňovaný komplexný urbanistický návrh ÚPN-O Pohranice bol dopracovaný do konečnej podoby s predloženým návrhom urbanistického riešenia.

ZOZNAM PRÍLOH  -  ÚZEMNÝ PLÁN OBCE      POHRANICE

I.  TEXTOVÁ ČASŤ    + vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF + návrh VZN

II. GRAFICKÁ ČASŤ

1.	SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA - ŠIRŠIE VZŤAHY 		M - 1:25 000

2.	KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA 				M - 1:10 000

3b.	KOMPLEXNÝ NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA		M - 1:10 000

3a.        VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY			M - 1:  2 880

3.	KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH 		M - 1:  2 880

4.	NÁVRH DOPRAVY  					M - 1:  2 880

5.	VODNÉ HOSPODÁRSTVO				M - 1:  2 880

6.	ELEKTRIFIKÁCIA + TELEKOMUNIKÁCIE		M - 1:  2 880

7.	PLYNOFIKÁCIA  					M - 1:  2 880

8.	VYHODNOTENIE ZÁBERU PPF - kataster		M - 1:10 000

8a.	VYHODNOTENIE ZÁBERU PPF - intravilán		M - 1:  5 000

Predložené riešenie vychádza z nových hospodársko - ekonomických podmienok a opätovného sprioritnenia súkromných vlastníckych vzťahov a formuje kompozične ucelený a funkčne vyvážený sídlený útvar s maximálnym využítím a zapojením už jestvujúcich daností územia i zástavby. Dominantnými funkciami rozvoja obce zostávajú funkcia obytná a hospodárska s pridruženými drobnými podnikateľskými aktivitami v oblasti obchodu, služieb, priemyslu a najmä poľnohospodárskej výroby. Plošný rozvoj obce má značné rezervy, ako i možnosti. viď návrh rozšírenia hranice zastavaného územia po obvode intravilánu, so sledovaním zámeru na vytvorenie ucelených funkčne príbuzných aktivít (výrobné územie), ako i zámeru na zarovnanie t.č. členitých hraníc zastavaného územia obce a vedenie hranice po prirodzených prírodných resp. technických predeloch územia (obytné a rekreačné územie). Prioritným sa javí rozvoj jednotlivých funkcií v území formou intenzifikácie, modernizácie a racionalizácie. Našim zámerom bolo zachovať resp. podporovať prinavrátenie životaschopnej prírodnokultúrnej a sídelnej identity jednotlivých priestorov. Pri tvorbe kocepcie rozvoja obce sme vychádzali so zámeru vytvorenia rovnocenného životného priestoru pre obyvateľov, so zohľadnením jeho prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárkej a kultúrnej infraštruktúry. Naväzujúc na existujúcu urbanistickú štruktúru obce, sme prehodnotili pôvodné, v mnohých smeroch správne kompozičné princípy, ktoré boli dané historickým vývojom, alebo stanovené v predošlých koncepčných materiáloch územnoplánovacieho charakteru. Navrhujeme zachovať výškové zónovanie typické pre vidiecke sídla. Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí bytová zástavba. Výroba je situovaná v okrajových častiach obce a v chotári. Základy urbanistickej kompozície obce sa postupne prispôsobovali prírodným danostiam  priľahlého územia - terénny relief -vodné toky - dopravné prepojenia. Pri stanovení  celkovej urbanistickej kompozície obce vychádzame z daných podmienok so zohľadnením týchto základných kompozičných prvkov :

- ústredný priestor -  (CENTRUM OBCE - OC)

- základná kompozičná os – cesta III/06434

- funkčné zónovanie (bývanie, výroba, šport, rekreácia)

- výškové zónovanie (typické pre vidiecke pomery, IBV+HBV max. 4 nadzemné podlažia)

výškovú a priestorovú dominantu obce tvorí rímskokatolícky kostol

- rozmiestnenie dominánt (funkčné i priestorové) – posilnenie úseku v centre obce kultúrny dom - obecný úrad,

- usporiadanie dopravných väzieb

Ďalšiu výstavbu navrhujeme prioritne v rámci hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990, následne pristúpiť k rozšíreniu hranice intravilánu len v nevyhnutnom rozsahu (zarovnať hranice zastavaného územia po obvode obce, viesť hranice po prirodzených prírodných resp. technických predeloch územia a skompaktniť funkčné zony podľa druhu činností).



-	hlavný kompozičný priestor v obci – OC (námestie pri jazierku) dokompletovať o chýbajúce zariadenia základnej a prípadne i vyššej občianskej vybavenosti (napr.dostavba združenej budovy obecného úradu a pošty), umiestniť tu možné nové komerčné aktivity (napr. obchod, ubytovanie, služby a pod.)  formou prestavby jestvujúcich rodinných domov, resp. výstavby novej polyfunkčnej zástavby,

-   v budúcnosti hľadať a riešiť vhodnejšie využitie pamiatkového objektu obecnej kúrie (napr. reprezentačné priestory obce, stála výstava histórie obce, klubové priestory, knižnica a pod.)

-   vytvoriť rezervu pre sociálne služby, zriadiť obecný dom opatrovateľskej služby (napr. denný stacionár)

-   postupne hľadať zdroje financovania na zhodnotenie spomínaných teplých, minerálnych

prameňov a vybudovanie komplexného strediska aquaparku pri dnešnom futbalovom

ihrisku.

-   postupne doplniť základnú občiansku vybavenosť obce (nová telocvičňa v areáli ZŠ)

-	sceliť obytné štruktúry IBV výstavbou a dostavbou ucelených častí jestvujúcich stavebných pozemkov (lokalita č.1,5), rekonštrukciou schátralých častí najmä v strede obce a  dostavbou jestvujúcich prelúk,

	 

-   vytvoriť priestor pre umiestnenie hromadnej bytovej výstavby (lokality č. 10,11)



-	posilniť a zdôrazniť funkciu pamiatkovo zaujímavých objektov v obci (kostol, prícestné sochy, kríže a kaplnky),

-  hľadať nové funkčné využitie areálu bývalého mlyna (dnes KOVOVÝROBA), odstrániť z centra obce terajší areál Povodia dolnej Nitry a zabezpečiť potrebné plôchy pre výstavbu výrobného zoskupenia (priemyselnej zóny) pri št. ceste I.65.

-	prehodnotiť vzťah výroby  k obytnému územiu obce – vybudovanie izolačnej zelene po obvode výrobných areálov, resp. v dotyku s obytným územím,

-	prehodnotiť vzťah obce k prírodným danostiam  - rešpektovanie a údržba vodných tokov,  obnova a výsadba novej verejnej zelene,



Predkladaný ÚPN-O vytvára dostatočné rezervné plochy pre ďalší rozvoj obce v oblasti  bývania, výroby, občianskej vybavenosti, športu, rekreácie i technickej infraštruktúry.

ÚPN-O umožňuje rozvíjať jestvujúce a vytvárať nové plochy pre výrobu, s cieľom zvýšenia počtu pracovných príležitostí v regione s vyššou mierou nezamestnanosti.

ÚPN-O navrhuje v katastrálnom území obce oživenie a intenzifikáciu činností

charakteristických pre vidiek a nové využitie plôch v jestvujúcom areáli poľnohospodárskeho dvora aj za predpokladu zmeny funkčného využitia pre iné výrobné aktivity.

ÚPN-O rešpektuje trasy nadradených systémov technickej infraštruktúry a vytvára potrebnú rezezervu pre vybudovanie novej rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Selenec – Beladice, ktorý je súčasťou ťahu Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica (medzinárodný ťah E58) a ktorá je navrhnutá ako štvorprúdová smerovo rozdelená

komunikácia s obmedzeným prístupom v kategórii R 22,5/100.

A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania,

A.2.6.1. STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNO - HISTORICKÉ PAMIATKY, KULTÚRNE, HISTORICKé A STAVEBNÉ HODNOTY ÚZEMIA.

Chotár obce bol osídlený už v praveku, kedy sa tu usadil človek z obdobia eneolitu, čo dokazuje archeológmi objavené sídlisko s kanelovanou kultúrou. Ďalším osídlením je sídlisko karpatskej mohylovej kultúry zo strednej doby bronzovej a sídlisko z mladšej doby bronzovej.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1075  (Pogran), kde je spomínaná ako majetok svätobeňadického opátstva, ktoré tu malo hospodársku filiálku, vinohrady i kostol.

Roku 1113 sa obec spomína už ako majetok zoborského kláštora.

V XIV. stor. časť obce patrila hradu Jelenec.

V roku 1677 Turci zničili a zrovnali celú obec so zemou. Obnovená bola až v 1.polovici XVIII.stor.

V roku 1787 bolo v obci 120 domov a 920 obyvateľov.

V roku 1828 tu bolo 112 domov a 789 obyvateľov.

Obyvateľstvo sa zväčša zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

V roku 1871 pracovala v obci jedna tehelňa a štyri vodné mlyny.

V roku 1911 bol v strede obce pri jazierku postavený nový mlyn, ktorého budova stojí dodnes.

Obec bola elektrifikovaná v roku 1928 a vroku 1929 bol zregulovaný potok Kadaň a zahájená autobusová doprava  na linke Nitra – Hosťová.

V roku 1941 bola založená miestna telovýchovná jednota a otvorené futbalové ihrisko, ktoré bolo neskôr v roku 1989 zrekonštruované a modernizované .

V roku 1952 bolo založené JRD, ku ktorému neskôr pričlenili JRD Dolné Obdokovce, Čeľadice, Hosťová a Lapáš.

Vývoj počtu obyvateľov obce

r. 1869 –   830 obyv.

r. 1900 –   916 obyv.

r. 1921 – 1143 obyv.

r. 1930 – 1101 obyv.

r. 1940 – 1279 obyv.

r. 1948 – 1199 obyv.

r. 1961 – 1199 obyv.

r. 1970 – 1218 obyv.

r. 1991 -  1130 obyv.

r. 2001 -  1065 obyv.

r. 2005 -  1069 obyv.

Obec Pohranice je situovaná a rozvíja sa v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine.

Historická štruktúra obce má charakter hromadnej cestnej dediny pôvodne s domami s dvojosovým priečelím orientovaným na ulicu.

Z najstaršieho typu zástavby a parcelácie sa v obci zachovalo iba torzo z 19. stor. a to v centrálnej časti dediny. Je to stará hĺbková zástavba rodinnými domami podunajského typu na úzkych  (cca 10 m)  parcelách označovaná ako  “dlhé dvory”.

Takýto otvorený dvoj- až trojpriestorový dom bol postavený z nabíjanej hliny, resp. z nepálenej tehly, zastrešený valbovou strechou, neskôr krytý tvrdou krytinou.  Vstup do pitvora bol zdôraznený výpustkom, resp. pozdĺž domu smerom do dvora bol vytvorený otvorený stĺpový porticus. Na obytnú časť domu priamo naväzovali hospodárske objekty (maštaľ, šopa) s dvormi, ktoré ďalej pokračovali do záhrad. Mnohé takto vyzvorené dlhé dvory tvoria samostatné uličky.

Siluetu obce tak v minulosti tvorila malebná zástavba prízemných rodinných domčekov v ľudskom merítku so šikmými sedlovými strechami a s jedinou vertikálnou dominantou – kostolom

Rodinné domy zo začiatku 20.stor. a v medzivojnovom období nadväzujú na pôvodnú starú dispozíciu, ale ju zväčšujú.

Po roku 1945 sa stavajú mimo pôvodnej zástavby klasické, tehlové, murované jednopodlažné domy so štvorcovým pôdorysom cca 10 x 10 m s ihlanovou strechou samostatne stojace v záhradách. Nové  rodinné domy z konca 20.stor. sú väčšinou dvojpodlažné s rovnou strechou postavené na novozaložených uliciach obce.

Súčasná urbanistická štruktúra sídla naväzuje na pôvodnú historickú zástavbu do značnej miery determinovanú zvlneným terénom lokality obce. Kompozičnú a prevádzkovú urbanistickú os obce dnes tvorí št. cesta prechádzajúca dedinou, pri ktorej sa sústreďuje občianska vybavenosť obce v dvoch lokalitách :

- obecný úrad, obchody, stravovacie zariadenie, kultúrny dom, zdravotné stredisko, materská

škôlka v prirodzenom centre obce pri jazierku (námestie)

- rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých, farský úrad, základná škola a cintorín s  domom

smútku na terénnej vyvýšenine

Napojenie obce na hlavný dopravný ťah št. cestu I./65 Nitra – Zvolen zabezpečuje št. cesta III./06434, na ktorú sa v obci pripája hlavná komunikačná kostra obce - štátna cesta III./06553 Pohranice - Beladice s pripojením št. cesty III/0655 do Dolných Obdokoviec.

Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí tak bytová zástavba.

Historický stred obce je zastavaný prevažne starou pôvodnou zástavbou z XIX. stor., dnes už absolútne nevyhovujúcou hygienickým, bezpečnostným i estetickým požiadavkám na moderné bývanie (z tohto titulu až 93 neobývaných domov na úzkych parcelách).

Novšia povojnová zástavba rodinných domov, ktorú tvoria najmä štvorce so stanovou, resp. plochou strechou sa nachádza prevažne v západnej časti obce pozdĺž prístupovej cesty do obce, pod Slepačím vrchom v severnej časti obce a pri Obdokovskej ceste.

Postupným stavebným rozvojom a narastaním uličnej siete získala tak obec Pohranice charakter  kompaktného vidieckeho sídla s najnovším územným rozvojom hlavne v údolí potoka Kadaň.

Výškové zónovanie je typické pre vidiecke sídla - objekty individuálneho bývania i staršie objekty občianskej vybavenosti majú 1-2 podlažia. Výškovú dominantu obce tvorí rímsko-katolícky kostol.

Areál bývalého PD sa nachádza v juhozápadnej časti obce pri št. ceste do Veľkého Lapáša.

Kultúrne, historické a stavebné hodnoty územia

a) Archeologický ústav SAV Nitra eviduje v katastrálnom území obce, ktorá je významnou archeologickou lokalitou  náleziská z praveku, stredoveku i novoveku. Tieto lokality sa nachádzajú v intraviláne i extraviláne obce. Vzhľadom na predpokladaný výskyt archologických nálezísk považuje Archeologický ústav SAV v Nitre za nevyhnutné vykonať na všetkých stavbách v priestore obce Pohranice, ktorých súčasťou sú zemné práce záchranný archeologický výskum,  ktorý bude pozostávať  z podrobného archeologického prieskumu a terénneho výskumu.

Archeologický ústav SAV v Nitre v zmysle & 22 zákona SNR č.27/1987 o štátnej pamiatkovej starostlivosti a Stavebného zákona č.50/1976 v znení následných predpisov žiada, aby všetky stavebné práce boli už v štádiu projektovej prípravy ohlásené Archeologickému ústavu SAV v Nitre a pri ich príprave sa počítalo s realizáciou záchranného archeologického výskumu.

Taktiež bude potrebné nahlásiť zo strany investorov a dodávateľov stavby začiatok stavebných prác ústavu SAV a v prípade zistenia arch. pamiatok rešpektovať  zákon NR SR č.49/2002 Zb o ochrane pamiatkového fondu, o archeologických výskumoch a nálezoch a o  oznamovacej povinnosti AÚ SAV.

Požiadavky Archeologického ústavu SAV sú podrobne definované vo vyjadrení zo dňa 3.09.2005, č.235/05/8464 – viď príloha. Zemnými prácami spojenými s realizáciou stavieb, následne bez zabezpečenia záchranného archeologického výskumu môže dôjsť k ich zničeniu. Je preto nutné vykonať tu záchranný archeologický prieskum počas výkopových prác a následne ak sa narušenie lokality potvrdí aj záchranný prieskum.

b) Krajský pamiatkový úrad v Nitre upozorňuje, že v katastrálnom území obce Pohranice sa nachádzajú tieto pamiatky  evidované v  ÚZKP SR, ktoré sú vyhlásené za kultúrne pamiatky, resp. objekty s pamiatkovými hodnotami :

I.Pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok v SR

- Rímsko-katolícky kostol Všetkých Svätých – č.ÚZPF 1526

je najstaršou pamiatkou obce, postavený už zrejme  v XII. Stor. Pôvodne románsky kostol bol rozšírený a goticky prestavaný v XIV. Stor. a okolo roku  1490 zaklenutý. V roku 1723 bola pristavaná rozšírená baroková loď s pruskými klenbami. Presbytérium s polygonálnym uzáverom má neskorogotickú sieťovú klenbu. Potom bol viackrát opravovaný a rekonštruovaný až do dnešnej podoby. Je to jednoloďová stavba s dlhým gotickým presbytériom, neskorobarokovou loďou, pristavanou sakristiou a pred štítové priečelie málo predstavanou vežou s klasicistickou úpravou a prilbou, pod ktorou je vstupná arkádová predsieň.  Vo veži sú zavesené štyri bronzové zvony, najstarší z roku 1896. Hlavný rokokový oltár z 2.polovice XVIII. Stor. má pilastrovú architektúru a uprostred obraz Všetkých Svätých. Kazateľnica je neskorobaroková z konca XVIII. Stor. V sakristii sa nachádza ľudová drevorezba Ukrižovaný zo XVII. Stor. Výmaľba interiéru je z medzivojnového obdobia.  Na chóre spočívajúcom na troch arkádach s konvexno-konkávnym parapetom je dodnes funkčný organ z roku 1837.

- Ľudový dom  p.č.224, majiteľ Michal Buš – č.ÚZPF 1529

je charakteristický prízemný dedinský dom z XIX. stor. Vybudovaný je z nepálenej tehly a nabíjanej hliny, dnes je v havarijnom stave a t.č. už neobývaný

- Ľudový dom  p.č.239, majiteľ Ambróz Korda – č.ÚZPF 1530

je charakteristický prízemný dedinský dom z XIX. stor. Vybudovaný je z nepálenej tehly a nabíjanej hliny so vstupom do pitvora zdôrazneným žudrom, dnes je ešte obývaný

II.Objekty navrhované na zápis do Ústredného zoznamu kultúrnych  pamiatok

- žiadne

III.Objekty dotvárajúce historické prostredie, charakterizované ako objekty  pamiatkového záujmu, evidované v súpise pamiatok

V katastrálnom území obce sa vyskytujú aj ďalšie objekty s pamiatkovými hodnotami, dve kúrie a viaceré menšie objekty sakrálneho významu, ktoré nie sú zapísané, ale obec ich chráni ako miestne pamätihodnosti napomáhajúce k zvýrazneniu vlastnej identity obce.

- Barokovo-klasicistická kúria z 2.pol. 18.stor.

neskôr prefasádovaná, sa nachádza v strede obce. Je to prízemná trojtraktová obdĺžniková stavba krytá manzardovou strechou. Na uličnej fasáde je stredný plytký rizalit zakončený trojuholníkovým tympanonom. Na dvorovej fasáde je zasklená arkáda. Okná sú obdĺžnikové umiestnené v šambránach.

Miestnosti sú zaklenuté pruskými a korýtkovými klenbami so štukovými geometrickými ornamentami. Po viacerých súkromných majiteľoch sa v roku 1930 stala kúria majetkom obce.

- Neoklasicistická kúria z roku 1925

stojí pri bývalom mlyne v centre obce, ktorú dal postaviť József Aukeszky, majiteľ mlyna postaveného v roku 1911. Je to prízemná obdĺžniková budova so sedemosovou hlavnou fasádou, ktorej stredný vystupujúci rizalit je zakončený murovaným štítom. Okná sú v šambránach a po stranách majú spoločnú podokennú rímsu. Dnes je kúria v súkromných rukách firmy Mabolater.

- Pri ceste na Hosťovú pred vinohradmi sa nachádza kaplnka Panny Márie postavená v r. 1891. Je to obdĺžniková stavba, ktorej fasádu členia lizénové rámy.

- Na námestí stojí socha sv. Jána Nepomuského z konca XVIII. stor. osadená na vysokom stĺpe zakončenom iónskou hlavicou.

- Na križovatke ciest do Hosťovej a Dolných Obdokoviec sa nachádza polychrómovaná kamenná socha Piety z XIX. stor. osadená na vysokom stĺpe.

- Pred domom č. 110 stojí kamenná polychrómovaná socha sv. Vendelína z roku 1908. Nad sochou osadenou na štvorcovom pilieri je polkruhový plechový baldachýn.

- V čerhátskom vinohrade sa nachádza kamenná polychrómovaná socha sv. Urbana, patróna vinohradníkov, postavená v roku 1841. Socha je osadená na vysokom štvorcovom pilieri.

- Neďaleko domu č. 438 sa nachádza novopostavená Lurdská jaskyňa z roku 1995.

- Pri ceste do Štitár stojí prícestný kamenný kríž s liatinovým korpusom

- Pri kostole stojí kamenný neogotický kríž z roku 1873. Okolo kríža je ohrada s kamennými piliermi na nárožiach.

- V cintoríne sa nachádza ústredný kríž z roku 1798. Je osadený na vysokom pilieri s liatinovým korpusom.

- V cintoríne sa nachádza aj pamätník obetiam I. svetovej vojny.

- Pri starej ceste smerom na Nitru sa nachádza prícestný kamenný kríž pôvodne z pol. XIX.stor.

pod krížom s liatinovým korpusom je reliéf Panny Márie.

- V chotárnej časti Pod Poronom je zavesený na dvestoročnej hruške tzv. Máriin domček

podľa svedectva obyvateľov vraj z XIX. Stor.

Osobitným stavebno-historickým špecifikom obce sú staré vinohradnícke pivnice a domčeky v charakteristickej zhlukovej zástavbe a to v lokalite Čerhát i Pod Poronom.

Uvedené objekty navrhujeme zachovať na pôvodných miestach a rešpektovať v návrhu Územného plánu obce. Ochranné pásma kultúrnych pamiatok nie sú vymedzené. Územie obce, ani jej časti nie sú vyhlásené za pamiatkovo chránené.

Z hľadiska predpokladanej stavebnej činnosti na tomto území upozorňujeme na §30 Zákona NR SR č.49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, na základe ktorého sa vyžaduje stanovisko Krajského pamiatkového úradu ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom a §37 a §40 č.49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, o archeologických nálezoch a  o oznamovacej povinnosti  AÚ SAV .

Obecné symboly

Svojbytnosť a samostatnosť obce reprezentujú aj jej originálne symboly - erb, pečať a zástava  (odsúhlasené heraldickou komisiou). Erb je použitý v ÚPD obce.

Tradície v obci

Ľudové zvyky a obyčaje sa v obci vždy vzťahovali k sviatočným dňom a udalostiam podľa katolíckeho kalendára. Mnohé sa zachovali dodnes a sú podobné ako vo väčšine obcí mikroregiónu Podzoboria. Bohatá je najmä tunajšia tradícia ľudových piesní. Pohranický ľudový kroj sa zaraďuje do skupiny podzoborských krojov.

V súčasnosti sa mimopracovná aktivita a voľný čas obyvateľov obce orientuje na nasledovné činnosti :

kultúrne		- ženský spevokol, mužský spevokol

klubová činnosť	- Csemadok, poľovnícke združenie, dobrovoľný hasičský zbor

športové		- futbalový oddiel, združenie technickej a športovej činnsti

výroba		           - poľnohospodárstvo a vinohradníctvo

A.2.6.2. - Návrh funkčného využitia územia obce

Obec Pohranice vznikla ako poľnohospodárska obec so zástavbou pozdĺž hlavnej komunikácie a vodného toku. Postupným rozvojom a narastaním pravidelnej uličnej siete získala obec charakter  kompaktného sídla. Stredom obce preteká potok Kadaň, cez obec

prechádzajú regionálne cesty III. triedy č.III/0655,  III/06434, III/0653.

Katastrálne územie obce je výškovo členené v rozpätí cca 165-298 m n.m.(stred obce 188m n.m.)

Zemepisná poloha obce je určená súradnicami 48°19´severnej šírky a 18°05´východnej dĺžky.

Súčasná urbanistická štruktúra sídla naväzuje na pôvodnú historickú zástavbu do značnej miery determinovanú zvlneným terénom lokality obce. Kompozičnú a prevádzkovú urbanistickú os obce dnes tvorí regionálna cesta prechádzajúca dedinou, pri ktorej sa sústreďuje občianska vybavenosť obce v dvoch lokalitách :

- obecný úrad, obchody, stravovacie zariadenie, kultúrny dom, zdravotné stredisko, materská

škôlka v prirodzenom centre obce pri jazierku (námestie)

- rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých, farský úrad, základná škola a cintorín s  domom

smútku na terénnej vyvýšenine

Prevažnú časť pôdorysu obce tvorí bytová zástavba. Výrobné zariadenia poľnohospodárskeho podniku (bývalé PPD) sa nachádza  v juhozápadnej časti obce pri ceste Veľkého Lapáša.

V novom Územnom pláne obce Pohranice je potrebné naviazať na existujúci urbanistickú štruktúru obce, prehodnotiť pôvodné, v mnohých smeroch správne kompozičné princípy, ktoré boli dané historickým vývojom a doplniť ich o nové poznatky a návrhy.

Urbanistická štruktúra a základná kompozičná kostra obce je už relatívne vybudovaná, žiada sa ju doplniť, schátralé časti obce zrekonštruovať.

Čiastočne teda dochádza k plošným zmenám vo funkcii bývania, občianskej vybavenosti, výroby a rekreácie.

ÚPN-O vymedzuje v katastrálnom území a zastavanom území obce :

-        jestvujúce prieluky a voľné pozemky v počte 17 ks               1,5000 HA

-        29 ks potenciálnych plôch,  lokalít na riešenie a  zmenu fukčného využitia

	 

lokality č.5b, 9,10,16 - 26 		v katastrálnom území, mimo intravilánu

č.  1   -  IBV, rodinné domy	  	  6 RD				0,4795	ha

						

č.  3a -  IBV, rodinné domy	 	  6 RD	 			0,4130	ha

					

č.  4   -  IBV, rodinné domy	 	10 rd				0,8145	ha

							

č.  5b -  IBV, rodinné domy		  7 rd				0,6630  HA

							

č.  7   -  IBV, rodinné domy		17 rd				1,4700	ha

					

č.  9   -  rezerva IBV po r. 2025	40 rd				4,6305  HA

					

č.11   -  HBV, nájomné bytové domy	24 b.j.  		0,4075	ha

				

č.13   -  prieluka – dom opatrovateľskej služby		0,0760	ha

					

č.15   -  rezerva pre dostavbu ocú				0,0620  HA

				

č.17   -  rozšírenie cintorína					0,4710	ha

				

č.19   -  REZERVA PRE NEZÁVADNÚ VÝROBU 			3,4740  HA

Č.20A - TURISTICKO-REKREAČNÁ ZÓNA ČERHÁT			1,7680  HA

Č.20B - TURISTICKO-REKREAČNÁ ZÓNA ČERHÁT			0,7380  HA

Č.21   - TURISTICKO-REKREAČNÁ ZÓNA POD PORONOM		1,7800  HA

Č.22   -  REZERVA PRE CENTRÁLNE HNOJISKO 			0,1200  HA

č.23   -  skládka bioodpadu					0,1105  HA

		

č.25   -  ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMOT + autoservis	1,0000  HA

					

Spolu           40,90 ha

Z toho je v zastavanom území obce   (intravilán) .......................   9,00  HA

v katastrálnom území obce (extravilán) ......................  31,90  HA

Hlavnou úlohou ÚPN-O je vytvorenie kompozične uceleného sídleného útvaru, v ktorom sú bezkolízne usporiadané jednotlivé funkčné zóny tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom jednej na druhú. Zároveň určenie zásad a podmienok, ktorými by sa rozvoj obce v budúcnosti riadil. Rozmiestnenie hlavných funkcií v území sa v zásade nemení.

Ďalšiu výstavbu je nutné usmerňovať prioritne v rámci hranice zastavaného územia  obce k 1.1.1990.

K rozšíreniu hranice zastavaného územia obce - intravilánu pristúpiť len v nevyhnutnom rozsahu (zarovnať hranice intravilánu po obvode, viesť hranicu po prirodzených terénnych danostiach, obce, dôsledne využiť druhostranné obostavanie jestvujúcich komunikácií a pod.).

V rámci zastavaného územia považujeme aj do budúcnosti za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu časť obce, jej jadro – prirodzené centrum, ktoré je založené pri jazierku medzi kultúrnym domom a objektom obecného úradu. Táto poloha má svoju historickú oporu, dostupnosť je rovnocenná, preto aj do budúcnosti ostane zachovaná s návrhom na dobudovanie o chýbajúce aktivity v oblasti administratívy, kultúry, vzdelania, obchodu a služieb.

Výškové zónovanie je typické pre vidiecke sídla - objekty bývania majú 1-2 podlaží. Výškovú a priestorovú dominantu obce tvorí rímskokatolícky kostol.

Plochy na verejnoprospešné stavby vzišli z požiadaviek Komisie výstavby pri OZ a Obecného zastupiteľstva v Pohraniciach, ako aj z celkových potrieb obce zistených  pri vyhodnocovaní analytickej časti  prieskumov a rozborov (PaR) k ÚPN obce.

V rámci zastavaného územia obce sú to  :

-   technická vybavenosť a plošná rezerva pre dobudovanie  občianskej vybavenosti v

centrálnej časti obce (okolo námestia pred obecným úradom)

-   technická vybavenosť a plošná rezerva pre rekonštrukciu, rozšírenie a dobudovanie objektu

obecného úradu

- technická vybavenosť a plošná rezerva pre dobudovanie občianskej vybavenosti (dom opatrovateľskej služby)

- technická vybavenosť a plošná rezerva na dobudovanie a rozšírenie školského areálu

(telocvičňa, športoviská a ihriská pre deti a pod.)

- technická infraštruktúra pre dobudovanie a rekonštrukciu verejného parku a zelene v centre obce

- dobudovanie technických parametrov jestvujúcich  ciest  III. triedy prechádzajúcich obcou

- riešenie dopravných závad (bodové a líniové) v obci (chodníky, križovatky a pod.)

- dostavba komplexnej obecnej kanalizácie

- vybudovanie rozvodov všetkých IS (voda, plyn, elektrika, kanalizácia) vo väzbe na rozvoj obce a navrhované nové lokality pre bytovú výstavbu

-   vybudovať obecné komunikácie a súbežné chodníky pre peších pre plánovanú novú IBV

a navrhované nové investičné aktivity v obci

- rozšírenie a vybudovanie nových trafostaníc vo väzbe na rozvoj obce

- dobudovanie odvodňovacích priekop a rigolov, aby nedochádzalo k zatápaniu časti územia obce

V rámci katastrálnej hranice sú to :

- vybudovanie rozvodov všetkých IS (voda, plyn, elektrika, kanalizácia, komunikácie) vo väzbe na navrhované nové lokality pre bytovú výstavbu (lokality č.5b, 6, 9, 10)

- technická infraštruktúra a plošná rezerva pre vybudovanie aquaparku (lokalita č.16)

- technická infraštruktúra a plošná rezerva pre rozšírenie cintorína (lokalita č.17)

- technická infraštruktúra a plošná rezerva pre rozšírenie ČOV (lokalita č.18)

- technická infraštruktúra pre zriadenie relaxačnej a rekreačno-oddychovej zóny v jestvujúcich vinohradoch (lokality č.20a, 20b, 21)

- technická vybavenosť a plošná rezerva pre  skládku bioodpadu a kompostovanie, resp.

spracovanie odpadu (lokalita č.23)

- plošná rezerva pre vybudovamie rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Selenec – Beladice, ktorý je súčasťou ťahu Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica

ako štvorprúdovej smerovo rozdelenej komunikácie s obmedzeným prístupom v kategórii

R 22,5/100.

- plošná rezerva a vybudovanie technickej infraštruktúry pre nový areál priemyselnej zóny

(lokalita č.24)

- rezerva pre vytvorenie umelej vodnej nádrže na potoku Kadaň (lokalita č.26)

- prípadná plošná rezerva pre dobývacie priestory vyhradných ložísk lignitu, vápenca a stavebného kameňa

A.2.6.3. - URČENIE PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

Bývanie

Formulovanie čiastkových cieľov koncepcie rozvoja bytovej výstavby v obci musí v súčasnej

etape vychádzať z : 	-  efektívnosti využívania existujúceho bytového fondu,

-  postupného dopĺňania voľných nezastavaných pozemkov

-  potrieb novej individuálnej i hromadnej bytovej výstavby

-  komplexnej prípravy územia pre bytovú výstavbu,

1.)  Jestvujúca uličná extenzívna nízkopodlažná zástavba rodinnými domami sa v návrhovom období bude postupne organizovať (zapĺňanie prázdnych prieluk a pozemkov) do uličnej kompaktnej strednopodlažnej zástavby, s rešpektovaním stavebného zákona, jestvujúcej uličnej a stavebnej čiary, stanovuje sa maximálna podlažnosť 2 nadzemné podlažia + prípadné využitie podkrovia.

- 2.)  Novonavrhované lokality pre výstavbu rodinných domov (IBV) spĺňajú základné požiadavky pre tento druh zástavby. Určujúcim faktorom je zadefinovanie nového uličného priestoru (minimálne 12,0m)  a stavebnej čiary (minimálne 6,0 m od uličnej čiary). Druhy a tvary nových rodinných domov budú riešené individuálne, doporučujeme dodržať urbanistické zásady (tvar striech, odstupy, hygienické podmienky a pod.) Prípustná je maximálna podlažnosť 3 nadzemné podlažia vrátane podkrovia. Koeficient využitia plochy minimálne 30%

- 3.)  Lokality pre hromadnú bytovú výstavbu musia spĺňať nasledovné požiadavky:

-   umožniť prístup k objektom z miestnych verejných komunikácií

-   výšková hladina zástavby je navrhovaná  maximálne do 4 nadzemných podlaží vrátane

podkrovia

-   koeficient využitia plochy minimálne 50%

-   pred každým domom musia byť zabezpečené odstavné stánia pre automobily

-   doporučujeme vhodne riešiť príslušné detské ihriská.

Záber poľnohospodárskej pôdy  pre účely bývania na lokalitách č.9,10 môže byť použitý až po zaplnení ostatných lokalít určených na bývanie.

##### Sociálna infraštruktúra

Z hľadiska potreby rozlišujeme nasledovné druhy občianskej vybavenosti:

- základná vybavenosť: predstavuje druh sociálnej infraštruktúry, ktorá napĺňa základné ľudské potreby v obci s proklamovanou najmä pešou dostupnosťou,

- vyššia vybavenosť: predstavuje druh sociálnej infraštruktúry mestského charakteru, ktorý slúži pre určitú spádovú oblasť

- špecifická vybavenosť

- V obci pohranice sa uvažuje len so základnou občianskou vybavenosťou lokalizovanou v zásade v centre obce.

Všeobecnou podmienkou pre zriadenie vybavenosti musí byť jednoznačné preukázanie predovšetkým splnenie príslušných normových ukazovateľov (hygienická norma, vhodné dopravné napojenie, statická doprava, protipožiarna norma, preukázanie napojenia na technickú vybavenosť, preukázanie odpadového hospodárstva, preukázanie bezbariérovosti…).

Hospodárska základňa

Konkrétne stavebné druhy reprezentujúce výrobnú zástavbu sú :

- priemyselná výroba a stavebníctvo, skladové hospodárstvo,

- poľnohospodárska výroba,

Z hľadiska rozvoja hospodárskej základne obce budú mať Pohranice i naďalej charakter

poľnohospodársky s perspektívnym rastom zložky možnej priemyselnej výroby, Z tohto

dôvodu sú na riešenom území určené potrebné priestory (lokality), použiteľné pre

umiestňovanie teraz bližšie nešpecifikovaných odvetví – potreba pripraviť diferencované

plochy.

Umiestnenie priemyslu v rámci katastra obce je podmienené predovšetkým priestorovou

lokalizáciou. Vo všeobecnosti sa priemyselná zástavba podľa charakteristických vlastností

rozdeľuje na tri typy :

1.   priemyselný park (PP) s predpokladom vzniku rozsiahleho celistvého investičného

zámeru priemyselného komplexu

2.   výrobné zoskupenie (VZ) s umožnením vzniku väčších závodov

3.   vybavenostno - výrobné zoskupenie (VVZ) prevažne s lokalizáciou menších zariadení,

- s nižšou závislosťou na doprave a pomerne s nízkou spotrebou vody a tepla s hygienicky

- neškodnými prevádzkami. Tieto prevádzky sú najmä miestneho významu (spádová oblasť

- dochádzajúcich pracovníkov je pokrývaná v rámci obce, resp. susedných obcí) a

- predstavujú rozptyl výroby do okrajových polôh obytného územia.

- V obci pohranice sa uvažuje okrem využívania jestvujúcich areálov a zariadení aj s postupným vybudovaním VZ pri jestvujúcej ceste I./65 (lokalita č.24) a tiež s prípadnou lokalizáciou navrhovaných vybavenostno- výrobných zoskupení a to v priestore a lokalite bývalého poľnohospodárskeho areálu a jeho okolia (lokalita č.19) a v lokalite č.25 – ČSPH + autoservis.

- Doporučený  koeficient využitia plochy minimálne 60%.

Všeobecnou podmienkou pre zriadenie výrobného zoskupenia musí byť jednoznačné preukázanie predovšetkým splnenie príslušných normových ukazovateľov (hygienická norma, vhodné dopravné napojenie, statická doprava, protipožiarna norma, preukázanie napojenia na technickú vybavenosť, preukázanie odpadového hospodárstva, dopad na životné prostredie).

Pre posudzovanie lokality a kapacity prípadnej zástavby skladovacími objektmi sa k týmto

prihliada ako k priemyselnej výrobe. Sklady s minimálnym ochranným pásmom a primeranými

priestorovými nárokmi možno umiestňovať do vybavenostno-výrobných zoskupení.

A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a REKREÁCIE

Organizácia funkčného využitia riešeného územia už má svoje pevné historické základy, ktoré sú buď korigované len čiastočne, alebo  dochádza v konkrétnych prípadoch (navrhované lokality) k úplnej zmene ich funkcie. Dochádza tak k  plošným zmenám vo funkcii bývania, občianskej vybavenosti,  výroby i rekreácie.

A.2.7.1. - CHARAKTER  RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Rozsah plôch a charakter riešeného územia stanovuje  vyhláška MŽP SR č.55/2001 Z.z. a najmä jej  §12,odsek 4, písm. f.

Obytné územie

obytné územie §12,odsek 9 - jedná sa o plochy, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia ( garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská). Prevažná časť zastavaného územia obce  má tento charakter.

Zmiešané územie

sa nachádza v centrálnej časti obce – je to územie s prvkami mestskej štruktúry §12,odsek 11,

s možnosťou lokalizácie občianskej vybavenosti, verejnej zelene v rozsahu a v súlade s potrebami obce - sú to plochy ktoré umožňujú umiestnenie stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a priľahlé okolie.

Rekreačné územie

sa nachádza v celom rozsahu mimo terajšej hranice zastavaného územia obce.

-   na SV okraji katastrálneho územia sú to jestvujúce vinárske domky a pivnice vo vinohradoch

v lokalite Čerhát

-   na JZ okraji katastrálneho územia sú to jestvujúce vinárske domky a pivnice vo vinohradoch

v lokalite Pod Poronom

-   na južnom okraji zastavaného územia obce sú to plochy vedľa jestvujúceho futbalového

ihriska (lokalita č.16) určené na výstavbu kúpaliskového areálu (aquaparku).

Uvedená aktivity vytvárajú podmieky a zabezpečujú požiadavky každodennej i víkendovej rekreácie, relaxu a oddychu.

Výrobné územie – zahŕňa plochy a prevádzky ktoré sú neprípustné v obytných a zmiešaných územiach (hospodársky dvor PD, agropodnikateľské aktivity, priemyselná a potravinárska výroba, kovovýroba, a pod.).

 

(zastavaného územia obce) v pôvodnom rozsiahlom areáli PPD (firma AGRODVOR s.r.o.).

Hospodársky dvor tvoria okrem administratívnej budovy aj maštale pre chov hovädzieho dobytka a ošípaných, sociálne zariadenia, skladové hospodárstvo, silážne veže, stanica PHM a vodojem, . ktorý je zásobovaný z dvoch studní v blízkosti areálu. Stavebno-technická kvalita objektov je strednej kvality, niektoré objekty (maštal pre hovädzí dobytok, staré objekty skladov, a pod. ) v spodnej polovici areálu sú  horšej kvality, dokonca niektoré až v havarijnom stave. Do majetku firmy je zahrnuté i poľné malé letisko pre poľnohospodárske účely v lokalite Kurdok.

Celkové využitie areálu má značné  rezervy najmä vo využití celej nezastavanej plochy územia

Časť areálu vzhľadom na svoju veľkosť i polohu (obytná zóna) je vhodný na zmenu funkčného využitia. Výhľadovo sa tu nachádza potencionálna rezerva  pre nové aktivity firmy, resp. obce, najmä v oblasti výrobnej sféry nezávadného charakteru.

Rezervy  pre rozvoj výrobných aktivít nezávadného charakteru sa v obci nachádzajú aj v :

-     areáli firmy  2T s.r.o.

-     kameňolome firmy Agrostav a.s.

-     areáli firmy IVECO BMC s.r.o. Nitra

Potencionálne plochy a rezerva pre výrobu a podnikateľské aktivity, čo je jedna z požiadaviek vznesených zo strany obce na vytvorenie nových pracovnych príležitostí, sa v rámci územného plánu obce združuje do navrhovanej novej priemyselnej zóny umiestnenej  v severozápadnej časti katastrálneho územia pri terajšej štátnej ceste I./65 pozdlž prístupovej komunikácie do obce - cesty III/06434.

A.2.7.2.  NÁVRH RIEŠENIA



Organizácia funkčného využítia územia už má svoje pevné  základy, ktoré sú buď korigované len čiastočne, alebo  dochádza k úplnej zmene ich funkcie. Čiastočne dochádza k  plošným zmenám vo funkcii bývania, občianskej vybavenosti,  výroby a rekreácie. Z hľadiska funkčného zónovania výrazne prevláda zóna  bývania, tvorená z prevažnej časti individuálnou bytovou  výstavbou. Pre navrhovanie nových možností a plôch pre  bývanie sú nevyhnutným podkladom základné demografické  údaje.

Demografický potenciál sídla je výsledkom jeho formovania pôsobením etnograficko-biologicko-sociálno-ekonomických faktorov. Celkový nárast počtu obyvateľov sa v posledných rokoch aj napriek vytvoreným sociálnym podmienkam postupne znižoval. V súčasnom období sa doposiaľ nepodarilo podstatne zvýšiť počet obyvateľov obce. Vychádzajúc z retrospektívneho vývoja počtu obyvateľov obce je však predpoklad pozastavenia ubýtku a jeho postupný nárast najmä v dôsledku určitej renesancie v oblasti hľadania vlastnej príslušnosti a identity obyvateľstva obce a tiež z dôvodu blízkosti väčších sídiel (Nitra, Zlaté Moravce, Vráble).

a.) Obyvateľstvo

Predkladaná územno-plánovacia dokumentácia pre obec Pohranice rešpektuje:

- súčasný stav počtu obyvateľov

- predpokladaný stav počtu obyvateľov.

Požiadavky na bývanie vyplývajú z predpokladaných demografických údajov o vývoji počtu obyvateľov obce v rokoch 2001-2015 a 2015-2025.

Prehľad vývoja a zmeny počtu obyvateľov v obci Pohranice

Bývajúce obyvateľstvo				                  Rozdiel 1970 – 2001

1961	1970	1991	2001	2005 		 abs.	   v %

1199	1218	1130	1065	1069		-153	12,56%

Vývoj počtu obyvateľov za posledných 10 rokov

1994    95     96     97     98     99      00     01     02     03      04            výhľad    2015    2025

1078 1077 1075 1075 1070 1066   1060 1065 1064 1076  1065                        1097    1172

východzí stav r. 2001

Celkový počet obyvateľov obce		muži	  536

ženy	  529 = 49,7%

spolu 	1065

z toho :

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo		muži	  303

ženy	  247 = 44,9%

spolu 	  550    obyv.

Priemerný vek obyvateľov obce  .............................................................	     37,8 roka

Demografická štruktúra

predproduktívny	produktívny		poproduktívny		spolu

muži	102 = 19,1%		352 = 65,7%	  	82 = 15,3%	  		  536

ženy	  93 = 17,6%		288 = 54,4%		148 = 28,0%	  		  529

spolu  	195 = 18,3%		640 = 60,1%		230 = 21,6%			1065

Od r.1970 sledujeme postupný úbytok obyvateľstva, kulminujúci v roku 2000 okolo stavu 1060 obyv. Typ sídla podľa vekovej štruktúry bol teda regresívny (upadajúci). Taktiež  demografický vývoj obce vzhľadom na prevládajúcu zložku starších obyvateľov v dôchodkovom veku bol skôr upadajúci. Ukazovateľom vnútornej demografickej kvality obyvateľstva obce bol v roku 2000 index vitality populácie .................................  85  (pozn. 100 = stagnujúci, nemenný)

Ku dňu 31.12.2005 je počet obyvateľov obce Pohranice 1069, z toho má trvalý pobyt 1059 obyv. a  prechodný pobyt 10 obyv., čo nasvedčuje o vyváženej bilancii obce, v posledných 5-tich rokoch s predpokladom mierneho nárastu do budúcnosti.

Podrobný rozbor (SODB 1991 a 2001) je uvedený v prílohe :

Tab. 1 -  Rozbor trvalo bývajúceho obyvateľstva
Tab. 2 -  Veková štruktúra obyvateľstva

Tab. 3 -  Národnosť obyvateľstva 
Tab. 4 -  Náboženské vyznanie obyvateľstva 
Tab. 5 -  Základné údaje o domovom fonde

Tab. 6 -  Základné údaje o bytovom fonde
Tab. 7 -  Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti bytov

Tab. 8 -  Neobývané byty

Retrospektívny počet obyvateľov

###### Rok 		Počet obyvateľov

1900 		  917

1910		1179

1921		1143

1930 		1101

1950 		1203

1961 		1199

1970		1218

1980 		   -

1991 		1130

2001		1065

2005		1069

b.) Bytový fond

Dynamiku tvorby bytového fondu obce môžeme sledovať v retrospektívnom porovnaní rokov 1900 - 2001

Rok 	      Trvale obývané domy/byty               Neobývané domy/byty		spolu

1900		135

1910		116

1921		133

1930		237

1950		264

1961		284

1970		302

1991		322					51			          373

2001		300/309				93/94	                 	          393/403

na jeden trvale obývaný byt v súčasnosti pripadá (obložnosť bytu)	 3,45 osôb/byt

c.) Predpoklad rozvoja obce

rok 			     2001	2005	         2015		 2025

počet obyvateľov             1065	1069	         1097		 1172 		            východzí stav		     1065   			+3% = 32 	   +7% = 75

na jeden trvalo obývaný byt by malo pripadať (obložnosť bytu)                   3,00 osôb/byt

V roku 1991 mala obec Pohranice 1130 obyvateľov.

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 to bolo už len 1065 obyv.,

 

Obložnosť bytu (počet obyvateľov pripadajúci na 1 trvale obývaný byt)  bola 3,45 obyv./byt.

V navrhovanom období  (rok 2025) predpokladáme s nárastom obyvateľov

voči roku 2001 (1065 ob.) o 10% = 117 obyv., čo znamená celkový počet 1172 obyvateľov.



- pre prírastok obyvateľov 117 obyv. pri obložnosti 3,0			39 b.j.

- obnova 1/2 bytového fondu postaveného do r. 1919                    	  5 b.j.

- obnova 20 % bytového fondu postaveného v r. 1920 -1970       	30 b.j.

- zníženie obložnosti jestvujúceho bytového fondu                                  46 b.j.

_________________________________________________________________________

C E L K O M							            120 b.j.

Z uvedeného počtu bytových jednotiek môže byť postupne realizovaných :

formou IBV na nových pozemkoch (lokality 1 – 7)				 	98 b.j.

v rámci doplňovania jestvujúcich prieluk v obytnej zóne				17 b.j.

formou nájomných bytových domov	(lokality 10,11)				48 b.j.

prestavbou a obnovou starých jestvujúcich domov					30 b.j.

zobytnením časti neobývaných jestvujúcich domov					  5 b.j.

C E L K O M								         198 b.j.



ÚPN-O navrhuje využiť 17 ks jestvujúcich voľných pozemkov v intraviláne obce, ďalej  7 ks lokalít pre novú výstavbu IBV s celkovým počtom 98 RD a 2 lokality pre výstavbu obecných nájomných bytov formou HBV s celkovým počtom 48 b.j.

Ako rezervu po roku 2025 je možné počítať vybudovanie kompletne novej ulice za hranicami zastavaného územia obce s kapacitou cca 40 RD (lokalita č.9), resp. v nadrozmerných záhradách intravilánu (lokalita č.8)  s kapacitou cca 16 RD.

Sociálna diferenciácia spoločnosti spôsobuje rozdielne nároky a možnosti na štandard bývania, preto je potrebné počítať sa širšou škálou možností bývania. Za špecifické v danej obci považujeme veľký počet neobývaných domov, pre ktoré je žiadúce hľadať uplatnenie - ako dočasné bývanie pre mladé rodiny, - ako sezónne, rekreakčné, resp. druhé bývanie obyvateľov sídlisk v okresnom meste. Pre navrhovanú zástavbu je potrebné doporučiť základné zastavovacie podmienky. Podstatne viac bude potrebné prehĺbiť zosúladenie funkcie bývania  s prírodnými a civilizačnými danosťami, taktiež  hygienicko - technickými požiadavkami na obytné prostredie, ako aj vzťah  obytného územia k ostatným funkčným zložkám obce a  jeho funkčno - priestorovému  systému.

Navrhované riešenie používa 4 formy bytovej výstavby:

1.) forma individuálnej bytovej výstavby

2.) forma polyfunkčnej výstavby

3.) forma radovej zástavby

4.) forma hromadnej bytovej výstavby – HBV  málopodlažnej zástavby

1) Forma IBV

-  ÚPN-O prioritne navrhuje využiť možnosť druhostrannej zástavby jestvujúcich komunikácií a

dostavbu plôch v hraniciach zastavaného územia obce (lokality č. 1, 2, 3a, 3b =  37 RD)

-  V nadmerných záhradách vytvorenie  nových ulíc resp. predĺženie jestvujúcich, s cieľom

zhutniť jestvujúcu štruktúru obytnej zástavby (lokalita č. 4, 5a, 7 = 35 RD )

-  Nové plochy pre výstavbu RD sú navrhnuté najmä v lokalitách po obvode hranice

intravilánu, na pozemkoch bezprostredne naväzujúcich na hranicu terajšieho zastavaného

územia obce, v jeho juhozápadnej časti, čím skompaktní jestvujúcu zástavbu obce (lokalita

č.5b, 6, = 26 RD)

-  ÚPN-O navrhuje okrem toho aj ďalšie potencionálne možnosti na výstavbu rodinných

domov a to v jestvujúcich prielukách a na nezastavaných stavebných pozemkoch (celkom

17 RD).

2) Forma polyfunkčnej výstavby je navrhovaná vo vymedzení obecného centra pri obecnom

úrade. Ide o doplnenie zástavby, resp. rekonštrukciu tejto frekventovanej časti obce s cieľom

jej maximálneho využitia na polyfunkčné bývanie - komerčné aktivity s prevahou bývania.

3) Forma progresívnej IBV - radovej zástavby – nie je navrhnutá

4) Forma hromadnej málopodlažnej bytovej výstavby – HBV je monofunkčná a je navrhnutá

v lokalite č. 10 - 24 b.j. a v lokalite č.11 – 24 b.j. predpokladaná výška zástavby 3 - 4 NP.

Predpokladané poradie výstavby RD je nasledovné :

1. - využitie možností v hranici zastavaného územia obce k 1.1.1990  (lokality č. 1 až 3b),

vrátane jestvujúcich pozemkov (17 ks) a plôch určených na rekonštrukciu a prestavbu v

centre obce

2. - v nadrozmerných záhradách (lokality č. 4, 5a, 7)

2. - lokalita č. 5b, 6 (mimo zastavaného územia obce)

3. - ako výhľad po r. 2025 sú navrhnuté plošné rezervy v lokalite č. 8 a 9



bytovej výstavby (HBV) do maximálne 4 nadzemných podlaží.

Vzhľadom ku spoločenským zmenám a trhovému spôsobu hospodárenia riešenie neuvažuje so striktnou etapizáciou výstavby.

Postup výstavby bude ovplyvnený majetko-právnym vysporiadaním pozemkov a existenciou hygienických ochranných pásiem. Do 1. etapy výstavby však doporučujeme zahrnúť dobudovanie plôch a pozemkov, ktoré sú vybavené prístupovými komunikáciami a inžinierskymi sieťami.

##### A.2.7.2.2. - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ÚPN obce navrhuje dobudovať občiansku vybavenosť podľa jednotlivých skupín nasledovne:

I. ZARIADENIA ŠKOLSKÉ A VÝCHOVNÉ:

Integrované školské zariadenie je novovybudované v spoločnom areáli, kde  sa nachádzajú aj destské ihriská a  vonkajšie prestávkové plochy.  Zariadenie má vlastnú kuchyňu, z ktorej sa zásobujú stravou aj maďarská ZŠ v obci i školské zariadenia v okolitých obciach. Objekt má vlastnú plynovú kotolňu a obsahuje nasledovné prevádzky :

- Materská škola, počet detí 24, kapacita materskej školy je postačujúca.

- Základná škola pre 1 – 4. ročník s vyučovacím jazykom slovenským, počet žiakov 40, kapacita zariadenia je postačujúca.

- Základná škola pre 1 – 9. ročník s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza v pôvodnej funkcionalistickej budove postavenej v obci na školské účely už v roku 1935 s prístavbou z roku 1969, počet žiakov 62,  nemá vybudovanú telocvičňu ani  športové ihriská, nemá vlastnú kuchyňu (dovoz stravy z MŠ), má školskú družinu a vonkajšie prestávkové plochy. Objekt je vykurovaný z vlastnej plynovej kotolne. Kapacita školy je postačujúca.

Návrh :

Ako ponuka pre obec je daná možnosť spolupráce v kultúrnoosvetovej a verejnoprospešnej práci.

Zo strany zainteresovaných neboli vznesené žiadne požiadavky na nové plochy pre potreby školstva.  V obci je potrebné vybudovať novú telocvičňu v areáli školy a prípadne potrebné detské i špecializované ihriská.

II. KULTÚRNE ZARIADENIA

- Objekt kultúrneho domu postavený v roku 1976 a modernizovaný v roku 1989 sa nachádza vo väzbe na centrálnu časť obce. Má vybudovanú viacúčelovú sálu o kapacite 300 miest.  V polyfunkčnom objekte je umiestnená aj obecná knižnica, ktorá má cca 3000 k.j. Objekt je vykurovaný plynovými agregátmi Gamat.

- V obci sa nachádza pamiatkovo chránený rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých postavený na terénnej vyvýšenine a so zariadeniami v okolí (farský úrad, základná škola 1– 9 tr., cintorín) tvoriaci tak druhú podružnú cetrálnu časť obce.

-   v budúcnosti hľadať a riešiť vhodnejšie využitie pamiatkového objektu obecnej kúrie (napr. reprezentačné priestory obce, stála výstava histórie obce, klubové priestory, knižnica a pod.)

Návrh :

Pre klubovú, záujmovú a krúžkovú činnosť navrhujeme využívať priestory v ZŠ a prípadne    priestory v KD.

Doporučujeme v budúcnosti hľadať a riešiť vhodnejšie využitie pamiatkového objektu obecnej kúrie (napr. reprezentačné priestory obce, stála výstava histórie obce, klubové priestory, knižnica a pod.).

III. ZARIADENIA TELOVÝCHOVNÉ A ŠPORTOVÉ

- Športový areál je vybudovaný na južnom okraji obce – futbalové ihrisko a sociálne

zariadenie, chýba tréningové ihrisko, ihriská pre ďalšie loptové hry a telocvičňa.

- Detské ihriská sú vybudované v areáli MŠ.

Návrh :

v lokalite č.16 pri jestvujúcom futbalovom štadióne rezervovať  plochy, najmä pre oddychovo-rekreačný areál využívajúci jestvujúce prírodné minerálno-termálne pramene obce (verejné kúpalisko, aquapark), pre ihriská na loptové hry (tenis, volejbal, hádzaná), prípadne tréningové ihrisko a novú telocvičňu.

Zo strany obce je potrebné dbať o pravidelnú údržbu, výsadbu a rozširovanie obecnej a verejnej zelene.

#### IV. ZARIADENIA ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE

#### -   V strede obce sa nachádza združený objekt zdravotného strediska, v ktorom sú

#### umiestnené tri lekárske pracoviská  -  obvodný, detský a zubný lekár. Objekt je vykurovaný

#### z vlastnej plynovej kotolne a kapacitne je postačujúci pre celú spádovú oblasť.

-   V samostatnom objekte s vlastnou plynovou kotolňou je zriadená súkromná lekáreň.

- Zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť starým občanom neexistuje.

Návrh :

V súvislosti s očakávaným demografickým vývojom obyvateľstva v poproduktívnom veku, bude potrebné v najbližšom období vytvárať podmienky pre zriaďovanie domov opatrovateľskej služby a penziónov pre dôchodcov.  Požiadavky na nové plochy zo strany obce boli preto vznesené smerom k dôstojnému zabezpečeniu občanov v dôchodkovom veku.

#### Navrhujeme v rámci prestavby centra obce vybudovanie domu opatrovateľskej služby (denného stacionáru), vrátane zdravotno – rehabilitačného zariadenia, resp. penzionu pre dôchodcov.

V. ZARIADENIA MALOOBCHODNEJ SIETE

Rozsah a sortiment siete maloobchodných zariadení, zariadení služieb a stravovania je v značnom pohybe, nakoľko prevažná časť drobných obchodov, prevádzok a služieb je v ekonomickom prenájme resp. počiatočnom štádiu súkromného podnikania t.j. vo vývoji.

V obci sa momentálne nachádzajú nasledovné predajne :

- veľkopredajňa potravín COOP v novom vlastnom objekte

- predajňa mäsa v prenajatých priestoroch historickej obecnej kúrie

- predajňa drogistického tovaru Mabolater v areáli bývalej kúrie z roku 1925

- predajňa rozličný tovar v bývalom objekte úverového družstva z roku 1934

- stavebniny

Kapacity a počet pracovníkov nezistené.  Vybavenie obce je v tejto skupine OV je toho času na dostatočnej úrovni.

Návrh :

Doporučujeme podporovať rozvoj súkromného podnikania. Aktivity komerčného charakteru je žiadúce sústreďovať najmä do centrálnej časti obce pri kultúrnom dome. Prioritne využiť jestvujúce objekty OV, nové budovať  formou polyfunkcie. Nároky na nové plochy, resp. konkrétne obchodné investičné zámery neboli požadované.

V nových lokalitách IBV sú vytvorené predpoklady pre rovnomerné rozmiestnenie  základnej občianskej vybavenosti v polyfunčných objektoch.

VI. ZÁVODY VEREJNÉHO STRAVOVANIA A UBYTOVANIE

- Štandartné služby pohostinstva bez stravovania sú t.č. poskytované v jednom súkromnom

zariadení (Pohostinstvo pri mlyne) s kapacitou 60 miest. Objekt má vlastnú plynovú kotolňu.

- V prenajatom objekte v strede obce sa nachádza prevádzka  Espresso - bar  s kapacitou 15 miest. Objekt je vykurovaný plynovými agregátmi Gamat.

Stravovanie pre žiakov je zabezpečené kuchynskou prevádzkou v materskej škôlke. Kuchyňa v kultúrnom dome je nefunkčná. Verejné ubytovacie zariadenia sa v obci nenachádza.

Návrh :

Doporučujeme uvažovať do budúcna s obnovením prevádzky kuchyne v KD (napr.

zabezpečenie stravy pre dom opatrovateľskej služby a pod.).

V rámci navrhovanej plochy pre eventuálny aquapark (lokalita č.16) pri futbalovom ihrisku možno vybudovať ubytovacie zariadenie slúžiace pre zákazníkov, športovcov i verejnosť.

VII. ZARIADENIA SLUŽIEB

Služby sú v obci zabezpečované pomerne na dobrej a dostatočnej úrovni. V obci sa nachádza  cintorín s novým domom smútku. Jestvujúce plochy cintorína sa plánujú rozšíriť v náväznosti na terajší stav. Ďalej v obci pôsobia viaceré fyzické osoby ako drobné prevádzky služieb, napr.

kaderníctvo				1 FO

oprava obuvi				1 FO

autoservis				1 FO

zmenáreň				1 FO

ekonomické služby			1 FO

záhradnícke služby			1 FO

opravárenské služby			1 FO

upratovacie služby			1 FO

sprostredkovateľská činnosť		1 FO

vydavateľská činnosť			1 FO

odborné skúšobníctvo			1 FO

organizovanie kultúrnych podujatí	1 FO

Tieto sú rozptýlené po obci a umiestnené prevažne v rodinných domoch, resp. prenajatých obecných priestoroch.

Ostatné služby sú využívané v blízkom krajskom a okresnom meste Nitra.

Aj keď konkrétne požiadavky na nové plochy,  resp. na  rozšírenie jestvujúcich zariadení neboli vznesené treba do budúcnosti uvažovať s plošnými rezervami najmä v strede obce pre služby.

Návrh :

Napriek skutočnosti, že požiadavky na nové plochy pre konkrétne zariadenia neboli vznesené a nové investície do tejto sféry sa javia byť vzhľadom na blízkosť mesta Nitra nerentabilné, doporučujeme  vytvoriť nové rezervné plochy pre podnikateľské aktivity  v juhozápadnej časti

obce (pri bývalom areáli PD).

VIII. ADMINISTRATÍVA

- Obecný úrad, kde pracuje 5 zamestnancov  je umiestnený v centrálnej časti obce vo vlastných priestoroch objektu postaveného na začiatku XX.stor. Je to prízemná budova s päťosovou fasádou členenou obdĺžnikovými oknami a lizénami. Objekt je vykurovaný vlastnou plynovou kotolňou.

- Poštový úrad s 3 zamestnancami je umiestnený v bývalej historickej kúrii dnes vo vlastníctve obce. Vykurovaný je plynovými agregátmi Gamat

Návrh :

Zo strany obce nie sú vznesené nároky na nové plochy.

Do budúcna je možné zvážiť potrebu vytvorenia rezervy pre dostavbu budovy Obecného úradu (lokalita č.15).

Administratívu nových výrobných prevádzok umiestniť vždy v areáloch danej prevádzky.

Okrem toho ÚPN obce navrhuje doriešiť obecné centrum - hlavný kompozičný priestor v obci  (námestie pri jazierku oproti obecného úradu) o chýbajúce zariadenia a nové komerčné aktivity (napr. obchod, ubytovanie, služby a pod.)  formou prestavby jestvujúcich rodinných domov, resp. výstavby novej polyfunkčnej zástavby.

Súčasne je potrebné uvažovať s asanáciou nevyhovujúcich objektov SVP š.p. pri jazierku a po zrekultivovaní územia rátať so začlenením tejto plochy do obecného parku.

Tiež navrhujeme po stránke exteriérového vzhľadu, previesť úpravu verejných priestranstiev, komunikácií, doplniť chýbajúce chodníky a parkoviská, doporučujeme prepojiť centrum s jestvujúcim obecným parkom.

##### Hodnotenie miery komplexnosti vybavenia obcí štandardnou občianskou vybavenosťou

Obec Pohranice patrí do skupiny s primeraným rozsahom komplexnosti vybavenostných druhov, čo bezpochyby súviselo s faktom, že obec má strediskovú polohu pre susedné menšie obce (Štitáre, Hosťová, Dolné Obdokovce), i blízkosťou okresného mesta Nitry. Vo vzťahu k populačnému vývoju, treba uviesť, že aj dobudovanie vybavenosti môže z hľadiska budúceho populačného vývoja patriť k jedným zo stabilizujúcich činiteľov. Závažnú úlohu však naďalej zohráva zaujímavá dostupnosť a poloha obce aj vo vzťahu k Nitre – ako centru hospodárskej sféry regionu a možnosť naplno využívať tieto danosti. Prioritným však zostáva oživenie nezávadnej výroby a vytvorenie nových pracovných príležitostí.

A.2.7.2.3. – VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

charakteristika funkčného využitia:

- plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia ktorých umiestnenie je neprípustné v obytnom území

- plochy pre priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo a dopravné zariadenia

- plochy pre poľnohospodársku výrobu

požiadavky na nové plochy :

Zo strany podnikateľských kruhov neboli uplatnené žiadne rozvojové zámery, ani požiadavky na nové plochy pre nový priemysel a skladové hospodárstvo.  Zo strany obce je však záujem, najmä ohľadom riešenia nezamestnanosti v obci, zamerať sa na rozvoj nezávadnej výroby a pracovných príležitostí. Preto v rámci územného plánu je riešená príprava potrebných plôch pre  -    zriadenie skladovaco - výrobného zoskupenia, prípadne priemyselnej zóny

(lokalita č.24) mimo intravilánu obce v severozápadnej časti katastra pri št. ceste I./65.

-    zriadenie vybavenostno-výrobného zoskupenia (lokalita č.25) na križovatke ciest I./65 a

III./06434 (čerpacia stanica pohoných hmôt, autoservis, autobazár, súvisiace

obchodné prevádzky a pod.)

A.2.7.2.3.1.- Priemyselná výroba

AGROSTAV a.s. Nitra  - výrobné zariadenie v Pohraniciach sa nachádza na severnom okraji obce v lokalite Slepačí vrch (kameňolom).

- charakteristika hlavných činností    -   výroba betónových zmesí

-   armovňa

-   sušenie dreva

-   predpokladá sa obnova ťažby kameňa v lome

- rozloha pozemku		-   15.498 m2 (prevádzka 3.522m2 + lom 11.976m2)

- spotreba elektr. energie	-   185.000 kWh/rok

odoberaný výkon		-   75 kVA

- zdroj tepla			-   elektr. vykurovanie

- spotreba vody		-   150 m3

- prevádzkový stav: 		vyhovuje

- počet pracovníkov 		7  zamestnancov

Návrh:

V rámci rozvojových zámerov firmy všetky výrobné činnosti modernizovať, vybudovať novú trafostanicu 400 kVA, riešiť nový zdroj užitkovej vody, vyriešiť zásobovanie teplom zo zdroja

na spaľovanie dreva.

Obnova ťažby kameňa je podmienená použitím technológie na uvoľňovanie masívu bez seizmických účinkov a spracovanie kameniva pri minimálnej prašnosti bez nepriaznivého vplyvu na čistotu ovzdušia.

Výhľadovo počítať s revitalizačným programom narušeného územia so zameraním na vytvorenie vybavenostno-výrobného zoskupenia obce, resp. na iné využitie priestoru.

IVECO BMC s.r.o. Nitra  -  autoservis sa nachádza v severnej časti katastra obce v bývalej vápenke pri terajšej štátnej ceste I./65 Nitra – Zvolen

- charakteristika činnosti	-    servisné služby pre nákladnú automobilovú dopravu

- prevádzkový stav: 		-    vyhovuje

- počet zamestnancov		-    46 osôb

Návrh :

V rámci rozvojových zámerov firmy uvažovať s vytvorením možnosti pre rozšírenie prevádzky v

jestvujúcich plochách areálu.

UNITED INDUSTRIES a.s. Bratislava  -  prevádzka sa nachádza v západnej časti katastra obce v bývalom areáli firmy Víno a.s. Nitra v priestore vinohradov pri štátnej ceste I./65 Nitra – Zvolen

- charakteristika činnosti	-   spracovanie hrozna a výrobu i skladovanie vína

- prevádzkový stav: 	-   čiastočne vyhovuje

- počet zamestnancov	-   9 osôb

Návrh :

Neboli uplatnené žiadne rozvojové zámery a požiadavky firmy.

V.D.S a.s. Bratislava  - výrobné zariadenie sa nachádza v severnej časti katastra obce v jestvujúcom kameňolome na lokalite Vŕšok pri terajšej štátnej ceste I./65 Nitra – Zvolen

- charakteristika činnosti	-   ťažba a spracovanie stavebného kameňa

- prevádzkový stav: 		-   čiastočne vyhovuje

- počet zamestnancov		-

Návrh :

Neboli uplatnené žiadne rozvojové zámery a požiadavky firmy.

Lokalita je evidovaná ako evidované výhradné ložisko č.472, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa zákona č. 44/1988 Zb. (banský zákon).

KOVOMIKRO s.r.o. Pohranice  -  výrobná prevádzka sa nachádza priamo v strede obce v objekte bývalého  mlyna pri jazierku

- charakteristika hlavných činností    -   kovovýroba

- prevádzkový stav: 		  -   čiastočne vyhovuje

- počet pracovníkov 		  -   6 osôb

Návrh :

Aj keď neboli uplatnené žiadne rozvojové zámery a požiadavky firmy, do budúcnosti je potrebné uvažovať vzhľadom na negatívne dopady takejto činnosti v samom strede obce s premiestnením prevádzky do primeraných polôh (napr. areál bývalého PD, areál Agrostavu a pod.)

Súčasne uvažovať so zmenou funkčného využívania objektu bývalého mlyna na nezávadné činnosti iného charakteru vhodné pre centrum obce (napr.špecifické ubytovanie, služby a pod)

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.

Má priamo v strede obce malý prevádzkovo-skladovací dvor pri jazierku

- charakteristika hlavných činností    -   údržba a sklady

- prevádzkový stav: 		-   nevyhovuje

- počet pracovníkov 		-

Návrh:

Aj keď neboli uplatnené žiadne rozvojové zámery a požiadavky firmy, do budúcnosti je potrebné uvažovať vzhľadom na negatívne dopady takejto činnosti v samom strede obce s premiestnením prevádzky do primeraných polôh (napr. areál bývalého PD, areál Agrostavu a pod.).

Súčasne uvažovať s asanáciou nevyhovujúcich objektov pri jazierku a po zrekultivovaní

územia rátať so začlenením tejto plochy do obecného parku.

2T s.r.o. Pohranice  -  súkromná výrobná prevádzka nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce za areálom Agrodvor  pri štátnej ceste do Veľkého Lapáša v priestoroch bývalého skleníkového hospodárstva. Do majetku firmy patrí aj blízka vodná nádrž na užitkovú vodu s prečerpávacou stanicou  zásobovaná z potoka Kadaň.

-  charakteristika hlavných činností      -   skleníkové hospodárstvo

-   triedenie odpadu, reciklácia odpadu

- prevádzkový stav 		    čiastočne vyhovuje

- počet pracovníkov 	-   2 osoby

Návrh :

Aj keď neboli uplatnené žiadne rozvojové zámery a požiadavky firmy, do budúcnosti je možné uvažovať s intenzívnejším využívaním celej plochy územia patriaceho firme a rátať s jej prípadným rozšírením.

AUTODOPRAVA Tóth s.r.o.  -  nachádza sa v jestvujúcom rodinnom dome

- charakteristika hlavných činností    -   autodoprava a špeditérske činnosti

- prevádzkový stav: 		  -   čiastočne vyhovuje

- počet pracovníkov 		  -   3 zamestnanci

- rozvojové zámery		-   neboli uplatnené žiadne požiadavky

SIMART s.r.o. Pohranice  - sa nachádza v jestvujúcom rodinnom dome

- charakteristika hlavných činností    -   krajčírstvo s šitie odevov

- prevádzkový stav: 		  -   čiastočne vyhovuje

- počet pracovníkov 		  -   3 zamestnanci

- rozvojové zámery		-   neboli uplatnené žiadne požiadavky

STOLÁRSTVO ÁCS  -   nachádza sa v jestvujúcom rodinnom dome

- charakteristika hlavných činností    -   stolárstvo a spracovanie dreva

- prevádzkový stav: 		  -   čiastočne vyhovuje

- počet pracovníkov 		  -

- rozvojové zámery		-   neboli uplatnené žiadne požiadavky

Návrh :

Tieto malé súkromné prevádzky ponechať v jestvujúcom stave a dozerať na dodržiavanie hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných noriem a predpisov.

ČOV – čistiaca stanica odpadových vôd sa nachádza na južnom okraji obce pri futbalovom ihrisku. Kapacita zariadenia je navrhovaná len pre vlastnú obec.

Návrh :

Vzhľadom na plánovaný postupný rozvoj obce a prípadný nárast obyvateľov je uvažované s rezervnou plochou pre prípadné rozšírenie jestvujúcej ČOV.

A.2.7.2.3.2. - Skladové hospodárstvo

V samotnej obci nie sú registrované žiadne väčšie skladové hospodárstva, nové plošné nároky nie sú požadované, prípadné nároky je možné umiestniť v rámci intenzifikácie využitia časti jestvujúceho areálu PD.

Návrh :

Zo strany podnikateľských kruhov neboli uplatnené žiadne rozvojové zámery, ani požiadavky na nové plochy pre nový priemysel a skladové hospodárstvo.

A.2.7.2.3.3. - Remeselnícka výroba

V obci pôsobia viaceré fyzické osoby ako drobné remeselnícke resp. výrobné prevádzky, čiastočne s charakterom služieb, napr.

nástrojárske práce			1 FO

elektroinštalácia			1 FO

murárske a stavebné práce		7 FO

maliarske a natieračské práce	2 FO

kovoobrábanie			4 FO

výroba vína				1 FO

Tieto sú rozptýlené po obci a umiestnené prevažne v rodinných domoch.

Návrh :

Požiadavky na nové resp. na  rozšírenie jestvujúcich zariadení neboli uplatnené.

Do budúcnosti je možné uvažovať s plošnými rezervami v rámci navrhovaných nových plôch vybavenostno-výrobného charakteru.

A.2.7.2.3.4. - Služby

Služby sú v obci zabezpečované pomerne na dobrej a dostatočnej úrovni. V obci pôsobia viaceré fyzické osoby ako drobné prevádzky služieb, napr.

kaderníctvo			1 FO

oprava obuvi			1 FO

autoservis			1 FO

zmenáreň			1 FO

ekonomické služby		1 FO

záhradnícke služby		1 FO

opravárenské služby		1 FO

upratovacie služby		1 FO

sprostredkovateľská činnosť	1 FO

vydavateľská činnosť		1 FO

odborné skúšobníctvo		1 FO

organizácia kultúrnych podujatí  1 FO

V obci sa nachádza  cintorín s novým domom smútku. Jestvujúce plochy cintorína sa plánujú rozšíriť v náväznosti na terajší stav (lokalita č.17).

Návrh :

Drobné prevádzky služieb a remeselníckej výroby sú rozptýlené po obci a umiestnené prevažne v rodinných domoch, resp. prenajatých obecných priestoroch.

V obytnom území je možné ich akceptovať v rozsahu funkcií prípustných pre obytné územie.

Ostatné služby sú využívané v blízkom krajskom a okresnom meste Nitra.

Aj keď konkrétne požiadavky na nové plochy,  resp. na  rozšírenie jestvujúcich zariadení neboli vznesené treba do budúcnosti uvažovať s plošnými rezervami najmä v strede obce, prípadne v rámci navrhovaných nových plôch vybavenostno-výrobného charakteru.

A.2.7.2.3.5. - Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárska výroba v obci Pohranice je sústredená v jednej lokalite a to na

juhozápadnom okraji zastavaného územia obce v pôvodnom areáli PPD, (dnes firma

AGRODVOR s.r.o.)

Katastrálne územie obce je prevažne oráčinová pahorkatinová kultúrna krajina s prevládajúcim poľnohospodárskym využitím. Pôdnym typom katastra sú hnedozemné a nivné pôdy, podľa zrnitostnej štruktúry sú to najmä ílovito-hlinité pôdy.

Systémové závlahy v chotári obce nie sú vybudované.

Prehľad plôch katastrálneho územia

Katastrálne územie obce Pohranice má celkovú výmeru spolu 		1208,9057 ha

z toho je :	- intravilán  (zastavané územie) obce	    	               94,2765 ha

- extravilán obce						1114,6292 ha

Podľa údajov správy katastra sa v katastrálnom území obce Pohranice k dátumu 10.10.2005 nachádzajú nasledovné druhy pozemkov:

Druh pozemku	  extravilán		intravilán		    k.ú.

Orná pôda		 						   764,3956 ha

Vinice		 							   127,4051 ha

Záhrady		 				  		     33,1108 ha

TTP		 				  			     36,1257 ha

Lesné pozemky	 				  		     40,5503 ha

Vodné plochy	 				  			     17,6190 ha

Zast.plochy		 				  		     92,9618 ha

Ostatné plochy	 				  		     96,7374 ha

spolu				 	                  			1 208,9057 ha

z toho :

- Agrodvor s.r.o. hospodári na poľnohospodárskej pôde o výmere  ............ 656,9      ha

z toho je orná pôda  ........................................................  646,2      ha

lúky a pasienky ...................................................  10,7       ha

- súkromne hospodáriaci  roľníci (SHR) hospodária na výmere ............ cca     5,0      ha

Katastrálne územie obce má všeobecne priaznivé podmienky pre rozvoj rastlinnej i živočíšnej výroby. Intenzita poľnohospodárskeho využitia územia je pomerne veľká – 63,2% ornej pôdy z výmery katastra.

Ekologická kvalita priestorovej štruktúry k.ú. Pohranice je však hodnotená ako pomerne nízka najmä preto, že najbližšie prirodzené okolie obce bolo  sústavnou aktivitou človeka v riešenom území zčasti zničené a nahradené intenzívnymi poľnými kultúrami.

Pri ekologickom hodnotení územia vysoký podiel ornej pôdy v celkovej krajinnej štruktúre je negatívnym krajinotvorným prvkom, pôsobí ako negatívny faktor, preto je zvlášť dôležité jej celkové priestorové usporiadanie. Tu sa ako hlavný nedostatok  prejavuje chýbajúca stromová a krovinatá vegetácia v tejto časti chotára.

Z uvedených príčin navrhujeme zceliť a zkompaktniť hranicu zastavaného územia obce      (lokality č.3a, 6, 9, 10) a zvýšiť ekologickú stabilitu územia  formou cieleného budovania okrasnej a izolačnej zelene (lokalita č.12), resp. formou ozelenenia plôch nelesnou drevinnou vegetáciou v rámci navrhovaných funkčných zmien v obci (lokality 16, 17, 20a, 20b, 21).

Poľnohospodárske podielnícke družstvo (PPD) Pohranice

Je toho času v konkurznom konaní a všetky aktivity týkajúce sa poľnohospodárstva prebrala firma

AGRODVOR s.r.o., ktorá hospodári v štyroch katastrálnych územiach

V obci Pohranice má svoje sídlo, svoj hospodársky dvor a najväčšiu časť obrábanej pôdy.

Zameranie hlavných činností  -  rastlinná a živočíšna poľnohospodárska prvovýroba

-    počet výrobných areálov    -  jeden na juhozápadnom okraji obce Pohranice

- investičné zámery             -  do roku 2008 vybudovať v katastri obce nové centrálne 				     hnojisko spĺňajúce všetky normy a hygienické predpisy

- počet chovaných zvierat    -  hovädzí dobytok ........................................ do 100 ks

-  ošípané ..................................................... do  450 ks

- závlahové hospodárstvo    -  neexistuje

- počet zamestnancov         -  10 zamestnancov

- zdroj tepla                         -  vlastná plynová kotolňa

Rozsiahly výrobný areál firmy (bývalé PPD) sa nachádza  na juhozápadnom  okraji obce a hospodársky dvor tvoria okrem administratívnej budovy aj maštale pre chov hovädzieho dobytka a ošípaných, sociálne zariadenia, skladové hospodárstvo, silážne veže, stanica PHM a vodojem, . ktorý je zásobovaný z dvoch studní v blízkosti areálu. Stavebno-technická kvalita objektov je strednej kvality, niektoré objekty (maštal pre hovädzí dobytok, staré objekty skladov, a pod. ) v spodnej polovici areálu sú  horšej kvality, dokonca niektoré až v havarijnom stave.

Do majetku firmy je zahrnuté i poľné malé letisko pre poľnohospodárske účely v lokalite Kurdok.

Návrh :

Celkové využitie areálu má značné  rezervy najmä vo využití celej nezastavanej plochy územia,

preto určitá časť plochy areálu  je vhodná na zmenu funkčného využitia.

Doporučujeme poľnohospodársku výrobu v jestvujúcom areáli PD sústrediť na menšie plochy a uvolnené priestory, resp. časť areálu vzhľadom na svoju veľkosť i polohu (obytná zóna) ponúknuť na prenájom ako potencionálnu rezervu pre nové aktivity firmy, prípadne pre rozvoj drobných podnikateľských výrobných aktivít nezávadného charakteru a aktivít remeselníckej výroby v obci.

Okrem toho navrhujeme v zmysle požiadavky firmy priestor pre zriadenie centrálneho hnojiska

Súkromne hospodáriaci roľníci (SHR)  v  Pohraniciach hospodária SHR v počte 8 osôb na  výmere cca  5,00 ha ornej pôdy, v ďalšom období nie je predpoklad zvyšovania výmery pozemkov pre SHR .

Lesné hospodárstvo

Na území k.ú.Pohranice sa nachádzajú lesné pozemky o celkovej výmere 40,55 ha (čo je 3,35% výmery katastra), a to predovšetkým v lokalitách Chrastina a Málok na Kolíňanskom vrchu okolo vojenského areálu (prevaha borovice čiernej), v lokalite Kurdok pri rybníkoch Dolná Malanta (prevaha topoľa a agátu) a v lokalite Lefantovské úhory pri vodnej nádrži sa nachádza agátový porast.

Spravovateľom sú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Topolčianky, ktoré požadujú v územnom pláne dodržať nasledovné podmienky :

-   rozsah LPF nebude návrhom územného plánu dotknutý, rozvoj aktivít obce situovať mimo

terajších lesných pozemkov bez fyzického úbytku lesa,

-   riešenie návrhu územného plánu nebude zasahovať do terajšej kategorizácie lesných

porastov ani meniť hospodársky spôsob obhospodarovania daných lesov,

-   akékoľvek zásahy do ostatných pozemkov v správe Lesov SR budú pred zapracovaním do

návrhu územného plánu obce prejednané s odd. SM, LSR, š.p. OZ Topolčianky,

-   zámery verejno-spoločenského využitia lesov v zastavanom území obce a jeho okolí

(kataster obce) budú podliehať schvaľovaciemu konaniu u obhospodarovateľa predmetných

pozemkov.

V katastrálnom území obce nie sú žiadne špecifické aktivity okrem lesohospodárskych a ŠL vo svojom stanovisku neuplatnili žiadne nové požiadavky, resp. rozvojové zámery.

Rezerva pre výrobné plochy a podnikateľské aktivity

Potencionálne plochy a rezervy  pre rozvoj výrobných aktivít nezávadného charakteru, prípadne pre skladovanie a logistiku sa v obci nachádzajú :

a.) v jestvujúcich areálových zariadeniach

b.) v plánovaných nových lokalitách	- č.24 – priemyselná zóna

- č.25 – ČSPH + auservis

Prípadné ďalšie podnikateľské aktivity formou agroturistiky, resp rekreácie a oddychu  je možné plánovať najmä v oblasti rozsiahlych vinohradov v lokalite Čerhát a Pod Poronom.

Osobitnou a špecifickou možnosťou je plánovaný areál aquaparku (lokalita č.16) vo väzbe na jestvujúce teplé a minerálne pramene v obci.

A.2.7.2.4. -  rekreačné územiE

Obec Pohranice nemá charakter rekreačnej obce. Jedná sa o sídlo nachádzajúce sa v blíkosti centra osídlenia celoštátneho významu (krajské mesto Nitra).  Prevažujúci rovinatý až pahorkatinový ráz celého katastrálneho územia obce má poľnohospodársky charakter.

Fungujúce rekreačné zariadenia sa t.č. v obci nenachádzajú.

Medzi významné krajinotvorné prvky v zastavanom území obce patrí potok Kadaň, vrátane ľavostranného prítoku so svojou miestami vzrastlou pobrežnou a sprievodnou zeleňou.

V centrálnej časti obce pri pôvodnom mlyne sa nachádza jestvujúce nezamŕzajúce jazierko, ktoré je výrazným fenoménom tejto obce.

Na Štitárskom kanáli je vybudovaný užitkový rybník Dolná Malanta.

Tieto vodné plochy však dnes nemajú z pohľadu rekreácie prakticky žiadny význam.

V katastri obci sa nachádza aj verejná zeleň. Jedná sa o plochy rozptýlené po celej obci. Výrazná vzrastlá zeleň sa nachádza vo verejnom parku v centre obce, ďalej pri základnej škole

Rímskokatolíckom kostole a pri športovom areáli.

Do kategórie pietnej zelene patrí aj plocha cintorína so vzrastlou zeleňou.

V katastrálnom území obce Pohranice sa lesy a lesné pozemky nachádzajú v celkovej výmere 40,55 ha čo je cca 3,35% výmery katastra obce, a to predovšetkým v lokalite na Kolíňanskom vrchu okolo vojenského areálu a pri rybníkoch Dolná Malanta .

V chotári sa ďalej nachádza sprievodná zeleň poľných ciest i stromoradia okolo regionálnych ciest.

V obci sa nachádzajú dve výrazné vinohradnícke lokality – Cerov chrbát (Čerhát) a Pod Poronom.  Prevažnú časť katastrálneho územia obce Pohranice (764,4 ha – 63,2%) zaberá však intenzívne obrábaná poľnohospodárska pôda.

Obec má okrem toho silnú tradíciu ľudových zvykov a obyčajov, čo je tiež jeden z prvkov potenciálnych možností rozvoja agroturistiky a rekreácie.

Z hľadiska uspokojovania nárokov obyvateľov na dennú a koncotýždňovú rekreáciu sú dôležité predovšetkým územno-technické podmienky blízkeho a širšieho zázemia rekreačnej krajiny. Základnou organizačnou jednotkou sú priestory zotavenia - územia dopravne sprístupnené, schopné prijímať a uspokojovať sporadickú i pravidelnú návštevnosť.

Obec Pohranice ponúka rekreačné využitie a zotavenie najmä v nasledovných priestoroch

- priebežným využívaním vinohradov a zoskupených vinohradníckych domčekov,

- ihrísk a plôch v športovom areáli,

- verejného parku s nezamŕzajúcim jazierkom v centre obce,

- pietnej zelene cintorína,

- lesných porastoch na Kolíňanskom vrchu a pri rybníkoch Dolná Malanta.

- pobrežnej zelene potoka Kadaň

Nosná charakteristika je krátkodobá rekreácia s celoročným využitím.

Návrh :

-  Denná rekreácia bude realizovaná v rámci súkromných záhrad, navrhujeme intenzívnejšie

využívanie jestvujúceho obecného parku a zároveň i jeho rozšírenie a dobudovanie verejnou

zeleňou a detskými ihriskami (lokalita č.12).

-  V lokalite č.16 na južnom okraji obce pri futbalovom ihrisku je navrhnutá rezerva pre

vybudovanie rekreačno-oddychového areálu, resp. Aquaparku vo väzbe na teplé pramene

vyvierajúce v strede obce.

-  V lokalite č.20 na severovýchodnom okraji k.ú. (lokalita Čerhát) a v lokalite č.21 na južnom

okraji katastra (Pod Poronom)  vo väzbe na jestvujúce vinohrady a vybudované viničné

domčeky je navrhnuté rekreačno-relaxačné územie so zameraním na vinohradníctvo, rozvoj

agroturistiky, víkendovú rekreáciu a oddych.

-  Na vodnom toku Kadaň nad obcou je výhodné miesto pre zriadenie umelej vodnej nádrže –

zdrže, ktorá by mal preukazateľne pozitívny vplyv na redukciu povodňových prietokov a

zároveň by sa mohla využiť ako akumulačná nádrž pre závlahy a rekreáciu.

-  Z hľadiska cestovného ruchu navrhujeme lepšie využívanie objektov zapísaných v zozname

pamiatok, resp. objektov pamiatkového záujmu v obci.

Tieto geografické danosti dávajú predpoklady využitia týchto daností a v uvedených podmienkach nachádzajú svoje parciálne uplatnenie len nasledovné formy rekreácie:

- pobyt pri vode – čiastočne umožňujú vodná plocha nezamŕzajúceho jazierka v strede obce, vodné plochy potoka Kadaň – upravené brehy na slnenie, nie kúpanie a rybník Dolná Malanta  na Štitárskom kanáli

- pobyt v lesíkoch  – v k.ú obce sú vytvorené takéto možnosti len v lesoch nad obcou na Kolíňanskom vrchu a pri rybníkoch Dolná Malanta.

- cykloturistika má dnes v samotnej obci len čiastočné miestne uplatnenie vzhľadom na malú segregáciu dopravných trás a pomerne výškovo členitý terén, ale do budúcnosti je možné využívanie jestvujúcej cestnej siete v zaujímavom okolí, ktorá je pomerne málo zaťažená a z pohľadu turistiky vhodne konfigurovaná.

- špecifické formy cestovného ruchu

poľovnístvo má tradíciu i dobré uplatnenie v spomínaných okolitých lesíkoch v katastri obce, ale i celkovo v chotári

vinohradníctvo ako tradičná činnosť v obci, ktorá je dnes i súčasťou vinnej cesty nitrianskeho regiónu má dobrý predpoklad na ďalší rozvoj.

Do budúcnosti sa plánuje využitie jestvujúcich špecifických stavieb - vinných pivníc a domčekov v obidvoch vinohradoch pri obci ako súčasť rekreačno-turistickej oblasti.

Zaujímavým aspektom v katastri obce je jestvujúce poľné letisko, ktoré by sa dalo taktiež vhodným spôsom využívať pre verejnosť (paraglaiding, letecké modelárstvo a pod.)

- vidiecky turizmus – nemá v obci  tradíciu. Predpoklady pre zapojenie do procesu tejto formy turizmu v obci môžu mať aktivity ako renesancia remesiel a kultúrnych národopisných aktivít.

- tranzitný turizmus - zapojenie do tohoto systému neumožňuje najmä dopravná situácia v obci (obec ležiaca mimo hlavných dopravných ťahov)

- poznávací turízmus -  vysoký stupeň národného cítenia a vzťah k miestnym  kultúrno historickým hodnotám umožňuje zhodnotenie a prezentáciu týchto daností na regionálnej úrovni.

A.2.8. - Vymedzenie zastavaného územia obce,

Podľa údajov správy katastra sa v katastrálnom území obce Pohranice k dátumu 10.10.2005 nachádzajú nasledovné druhy pozemkov:

Druh pozemku	  extravilán		intravilán		    k.ú.

Orná pôda		 						   764,3956 ha

Vinice		 							   127,4051 ha

Záhrady		 				  		     33,1108 ha

TTP		 				  			     36,1257 ha

Lesné pozemky	 				  		     40,5503 ha

Vodné plochy	 				  			     17,6190 ha

Zast.plochy		 				  		     92,9618 ha

Ostatné plochy	 				  		     96,7374 ha

spolu				 	                  			1 208,9057 ha

Urbanisticko-ekonomické vyhodnotenie obce Pohranice vychádza z veľkosti vyčleneného územia v rámci hraníc zastavaného územia k 1.1.1990.

Rozloha katastrálne územie obce Pohranice   .....................................	1208,9057 ha

Celková rozloha zastavaného územia obce po rozšírení .....................       106,4965 ha

z toho :  zastavané územie obce - hranica k 1.1.1990  .......................	    94,2765 ha

navrhované plochy na rozšírenie intravilánu  ...................................             12,22 ha

z toho :  jestvujúce plochy a zariadenia mimo intravilán

-  vodný tok Kadaň pri navrhovanom aquaparku	0,29 ha

-  jestvujúce záhrady                   			0,19 ha

-  jestvujúce vinohrady pri cintoríne			0,87 ha

-  cesta pre IBV a HBV (lokality 5A+10)             	0,31 ha

-  verejná zeleň pri tzv. Lurdskej jaskyni		0,34 ha

spolu      2,00 ha



-  bytová výstavba       lokalita č.  5B  IBV–  7 RD                           0,6630 ha				        lokalita č.  6    IBV–16 RD                           1,4240 ha				        lokalita č.  9	   IBV - výhľad po r. 2025         4,6305 ha

lokalita č.10	 HBV – 24 b.j. 	            0,3345 ha

-  rekreácia + relax      lokalita č.16    aquapark + ihriská	            2,5000 ha

-  rozšírenie cintorína  lokalita č.17	                                              0,4710 ha

-  rezerva pre rozšírenie jestvujúcej ČOV - lokalita č.18	            0,0865 ha

-  skládka bioodpadu  lokalita č.23 				            0,1105 ha

spolu     10,22 ha



z toho je v zastavanom území obce .......................................................... ........     9,00 ha

mimo hranice zastavaného územia obce  ............................................   31,90 ha

Z danej celkovej výmery predstavuje záber PPF do roku 2025 ...........................   38,00 ha

Z toho je v zastavanom území obce (intraviláne) ................................................   10,00 ha

-  jestvujúce voľné pozemky             -  1,50 ha        IBV  -  17 RD

-  bytová výstavba 	lokalita č.  1	-  0,48 ha	IBV  –   6 RD

lokalita č.  2	-  1,42 ha	IBV  – 15 RD

lokalita č.  3A	-  0,41 ha	IBV  –   6 RD

lokalita č.  3B  -  0,75 ha 	IBV  – 10 RD

lokalita č.  4	-  0,81 ha	IBV  – 10 RD

lokalita č.  5A  -  0,69 ha       IBV  -    8 RD

lokalita č.  6    -  0,20 ha	IBV  -    3 RD

lokalita č.  7    -  1,47 ha	IBV  -  17 RD

lokalita č.  8    -  1,86 ha        IBV  -  výhľad po r.2025

lokalita č.  11  -  0,41 ha	HBV -  24 RD

v katastrálnom území obce (extravilán)  ....................................................   28,00 ha

-  bytová výstavba 	lokalita č.  5B	-  0,66 ha	IBV  –   7 RD

lokalita č.  6    -  1,45 ha	IBV  -  16 RD

lokalita č.  9    -  4,63 ha        IBV  -	výhľad po r.2025

-  šport + zeleň	lokalita č.16	-  2,50 ha

-  rozšírenie cintorína	lokalita č.17	-  0,47 ha

-  umelá vodná zdrž   lokalita č.26    -  0,80 ha

-  výroba, priemysel 	lokalita č.18	-  0,09 ha

lokalita č.23	-  0,11 ha

lokalita č.24	-12,00 ha    priemyselná zóna

lokalita č.25	-  1,00 ha

-  rekreácia+turizmus	lokalita č.20A	-  1,77 ha    jestvujúce vinohrady

lokalita č.20B	-  0,74 ha

lokalita č.21	-  1,78 ha

Skutočný záber PPF pre bytovú výstavbu (zastavané a spevnené plochy) v návrhu ÚPN-O do

r.2025 prestavuje :

- pre jeden RD cca 250 m2 z bilancovaných plôch,                t.j. 115 RD x 250 m2 = 28 750 m2

- u hromadnej bytovej výstavby HBV priemerne 80 m2 /byt,  t.j.     24 b.j. x 100 m2 =   2 400 m2.

Záber PPF bude uskutočňovaný postupne po jednotlivých lokalitách .

Podrobný rozbor viď.časť-  vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF.

A.2.9. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území,

Aby sa zachovala čo najvyššia kvalita obytného prostredia obce, ako i v zmysle rešpektovania platných predpisov a vznesených požiadaviek zo strany dotknutých orgánov a organizácií je potrebné dodržať následovné ochranné pásma:

Ochranné pásmo na obe strany od osi každého pruhu rýchlostnej komunikácie R1	100 m

Ochranné pásmo na obe strany od osi cesty  I. Triedy				  	  50 m

Ochranné pásmo na obe strany od osi cesty  III. Triedy				  	  20 m

Ochranné pásmo na obe strany od osi vozovky miestnych komunikácií		  	  15 m

Ochranné pásmo vodovodného potrubia v zmysle zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach je :

- pre potrubie do   DN 500 – 1,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia

- pre potrubie nad DN 500 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.

Ochranné pásmo kanalizačného potrubia v zmysle zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach je :

-pre potrubie do   DN 500 – 1,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.

-pre potrubie nad DN 500 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.

Ochranné pásmo el. vedení a transformátora treba dodržať v zmysle zákona o energetike č.656/2004. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti  zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného  vodiča . Táto vzdialenosť je :

- 10 m pri napätí 22 kV vodiče bez izolácie a u stožiarovej a murovanej TS.

- 1 m na kábelovom podzemnom vedení do 110 kV

Ochranné pásma nachádzajúcich sa plynárenských zariadení

- STL plynovody a prípojky v extraviláne		4 m od osi

- STL plynovody a prípojky v intraviláne		1 m od osi

Bezpečnostné pásma nachádzajúcich sa plynárenských zariadení (PZ)

- STL plynovody v extraviláne			  10 m od osi

- STL plynovody v intraviláne			  (2+0,5xD) m od osi

Ochranné a bezpečnostné pásma PZ a činnosť v nich vymedzuje zákon č.656/2004 Z.z.

Pre situovanie PZ v dotknutom území platia ustanovenia STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6417 a STN 73 6005.

Ochranné pásmo VTS (verejnej telekomunikačnej siete) je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach.

Pre výrobné strediská poľnohospodárskej výroby platí vestník MPVZ - SSR, roč. VI. čiastka 5 z 10.3.1974

Od jestvujúceho areálu bývalého PPD Pohranice navrhujeme dodržať hygienické ochranné pásmo 300 m (korekcia tejto vzdialenosti je možná vo vzťahu k počtu hospodárskych zvierat v nástupníckej firme AGRODVOR s.r.o.).

- chov ošípaných 		do 500 ks		300 m

- chov dobytka		do 100 ks		100 m

Pre priemyselné závody a výrobné areály platia hygienické predpisy zv. 354/MZ

Severná časť k.ú. obce Pohranice sa nachádza v ochrannom pásme II.stupňa- vonkajšia časť  vodárenských zdrojov HVK–1 k.ú. Kolíňany  a  HGP-1 k.ú. Pohranice – viď výkresová časť.

Ochranné pásmo  I.stupňa vodárenského zdroja HGP-1 Pohranice je oplotený areál o rozmeroch 27x42x35x40x16x31x25x37m.

## V zmysle zákona č.364/2004 Z.z. O vodách je potrebné rešpektovať ochranné pásmo

## -  vodohospodársky významných vodných tokov (potok Kadaň) ..........10 m od brehovej čiary,

## resp. vzdušnej päty hrádze obojstranne.

## -   ostatných drobných vodných tokov a melioračných, resp. odvodňovacích  kanálov

##### ......................................................   5 m od brehovej čiary.

- od vodárenských zdrojov          .....................................................   podľa určených pásiem

- od kanalizačnej čistiacej stanice vôd		      50 - 100 m

- od cintorína, ak je vybudovaný vodovod		               50 m

V katastrálnom území Pohranice sa nachádzajú tiež územia a časti prírody (biocentrá, biokoridory a interakčné prvky), ktoré je nutné z hľadiska záujmov štátnej ochrany prírody akceptovať ako jednotlivé prvky ÚSES.

Katastrálne územie obce sa nachádza v stanovených ochranných pásmach jestvujúceho letiska Nitra – Janíkovce. Výškové obmedzenie stavieb a zariadení je stanovené ochranným pásmom	-   vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny (175 m n.m. B.p.v.)

-   kužeľovej prekážkovej plochy (sklon 1:25).

V katastrálnom území obce Pohranice sa nachádzajú tri výhradné ložiská (chránené ložiskové územie), na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa zákona č. 44/1988 Zb. (banský zákon) v znení neskorších predpisov, a to :

1.)  - Kolíňanský vrch a kopec Málok - výhradné ložisko vápencov

2.)  - v lokalite Slepačí vrch - neaktívny kameňolom

3.)  - na hraniciach katastrálneho územia s obcou Kolíňany - ložisko vápenca

Okrem toho je potrebné rešpektovať evidované archeologické lokality podľa požiadavky SAV a tiež rešpektovať pamiatky zapísané v ÚZKP, žiadne ochranné pásma nie sú stanovené.

A.2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,

Požiadavky na obranu štátu:

Na riešenom  území sa nachádzajú vojenské objekty – priestory cvičiska pre kolesovú a pásovú techniku Kolíňany, ktorého vlastníkom je Ministerstvo obrany SR a ktorého časť je v katastrálnom území Pohranice. V návrhovom období ÚPN obce je potrebné tento vojenský priestor zachovať v terajšom rozsahu i polohe vrátane ochranného pásma do 100 m od jeho hranice. Žiadne nové  požiadavky zo strany MOSR, resp. vojenskej  správy neboli vznesené.

Civilná ochrana obyvateľov:

Odbor civilnej ochrany OÚ v Nitre nevlastní, resp. nemá v užívaní žiadne objekty, resp. areály nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Pohranice a  nemá požiadavky a rozvojové zámery v oblasti CO, ktoré majú byť zapracované do ÚPN obce.

ÚPN-O navrhuje zabezpečiť varovanie a vyrozumenie obyvateľstva sirénou, poprípade sirénami tak, aby signál pokryl celé územie obce. Obec Pohranice patrí do kategórie obcí, na ktoré podľa vyjadrenia Okresného úradu v Nitre - odbor civilnej ochrany obyvateľstva nie sú kladené žiadne osobitné požiadavky na budovanie špeciálnych objektov CO v danej lokalite. Pre zhodnotenie možností ukrytia obyvateľstva v prípade mimoriadnej udalosti uvádzame, že ukrytie obyvateľov v obci Pohranice sa bude realizovať v úkrytoch budovaných svojpomocne (ÚBS), v zmysle Vyhl. MV SR č. 297/1994 Zb.z., - úpravou vhodných podzemných, alebo nadzemných priestorov jestvujúcich stavieb.

Požiarna ochrana :

Obec nemá hasičský zbor a nemá k dispozícii hasičskú zbrojnicu ani  požiarnu techniku.

Vzmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení zákona č.562/2005 Z.z. je požadované vytvorenie priestorových podmienok v rámci verejnoprospešných stavieb na plnenie úloh hasičskej jednotky.

Zdroj vody, ktorý poskytuje vodu na hasenie požiarov s vyhovujúcimi podmienkami na čerpanie vody je len potok Kadaň pretekajúci obcou.

Obec spadá do obvodu Nitra.

Ochrana proti povodniam :

Obec má síce vybudované ochranné technické zariadenie (rigoly, priekopy) pre odvádzanie dažďových povrchových vôd, ale len na niektorých uliciach.

Súčasná  likvidácia dažďových  vôd je  nedostatočná a to vzhľadom k tomu, že potok Kadaň i prícestné odvodňovacie priekopy  nemajú potrebnú kapacitu, sú nedostatočne udržiavané a čistené a tiež, že chýba dobudovať odvodňovacie priekopy  v  najčlenitejších častiach obce.

# V záujme zvýšenia ochrany zastavaného územia obce pred záplavami a z dôvodu vylepšenie pomerov pre odvádzanie dážďových povrchových vôd  je preto potrebné :

-   revitalizovať a údržiavať pôvodnú sieť odvodňovacích a vsakovacích prícestných priekop a

rigolov vo funkčnom stave,

-   udržiavať potrebnú prietočnú kapacitu a pravidelne čistiť a kosiť brehy vodného toku Kadaň

pretekajúceho obcou.

Osobitný význam pre obec má navrhovaná záchytná umelá vodná zdrž na vodnom toku Kadaň v lokalite Málok ako protipovodňové opatrenie a zároveň i ekologické vylepšenie životného prostredia.

A.2.11. Návrh ochrany prírody a  tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení.

Východzími podkladmi pre danú problematiku sú:

- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nitra,  spracoval AUREX v r.1993.

- VÚC Nitrianskeho kraja z r.1998 a 2004.

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska II.návrh z r.1997 a KÚRS 2001

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY - Podľa zákona NR SR č.287/1994 Z.z. sa za územný systém ekologickej stability považuje taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života na zemi. Základ tohoto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky provincionálneho, nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu.

V katastrálnom území obce Pohranice sa nenachádza žiadne územie navrhnuté na osobitnú ochranu, ani žiadne iné kategórie chránených území, ktoré si vyžadujú zvláštny stupeň ochrany, ani iné biologicky a esteticky významné územia.

Územie sa v súlade s ustanovením zákona NR SR č.543/2002 Z.z. nachádza v 1.stupni ochrany.

ÚzemnÝ plán obce POHRANICE REšPEKTUJE ZáVERy VYPLýVAJúCE Z rúses a ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja.

Súbežne so spracovaním PaR pre územný plán obce Pohranice bol osobitne spracovaný aj Krajinnoekologický plán (KEP), závery ktorého sú tiež premietnuté do ÚPN obce.

V katastrálnom území Pohranice sa nachádzajú  územia a časti prírody (biocentrá, biokoridory a interakčné prvky), ktoré je nutné z hľadiska záujmov štátnej ochrany prírody akceptovať ako jednotlivé prvky ÚSES.

Biocentrá

1. Málok + Kolíňanský vrch (biocentrum regionálneho významu – BcR č. 1)

Súvislý komplex hospodárskych lesov s prevahou borovice čiernej na skale z druhohorných vápencov, kameňolomy, trvalé trávne porasty na terajšom vojenskom cvičisku, maloplošné vinohrady, sady, priľahlý úsek potoka Kadaň. Časť lesných porastov je znehodnotená výskytom agáta bieleho a jeho prenikaním do susedných porastov.

2. Taraň (BcR č. 2.)

Dubový  lesný porast pretiahnutého tvaru so značným podielom agáta bieleho.

3. Kurdok (biocentrum lokálneho významu - BcL č. 3)

Topoľový lesný porast, dve vodné nádrže a agátový lesík.

4. Lefantovské úhory (BcL č. 4.)

Agátový porast vo výmole, úsek potoka Kadaň, vodná nádrž.

5.  (BcL č. 5.)

Vyhradený cirkevný areál, topoľový lesík a priľahlý úsek potoka Kadaň.

6. Malanta (BcL č. 6.)

Park okolo kaštieľa Malanta, vyhradený areál hospodárskeho dvora a priľahlý úsek potoka Selenec.

Biokoridory

1. Potok Kadaň (biokoridor regionálny - BKR č. 1)

Regulovaný vodný tok a susedné pozemky.

2. Potok Selenec (BkR č. 2.)

Regulovaný vodný tok a susedné pozemky.

3. Štitársky kanál (biokoridor lokálny - BkL č. 3.)

Regulovaný vodný tok a susedné pozemky.

Interakčné prvky

Interakčnými prvkami sú vinohrady, vysokokmenné sady, lúky, pasienky, agátové lesíky, cintorín, areály vyhradenej zelene, vodné toky, poľné cesty a medze s líniovou vysokou zeleňou.

Stanovenie krajinnoekologických opatrení

1. Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy

Plocha riešeného územia je stredne náchylná na vodnú eróziu. Nebezpečie vodnej erózie pôdy sa zvyšuje so zväčšovaním sklonu svahu. Nebezpečie erózie pôdy sa zvyšuje aj znižovaním obsahu a kvality humusu v nej. Obsah a kvalita humusu v pôde by sa mal teda udržovať prinajmenšom na súčasnej úrovni, ak nie zvýšiť. Kvalita pôdneho humusu závisí na veľkosti podielu tmavého humusu v ňom. Na predchádzanie erózie pôdy je potrebné:

-    Prehodnotiť štruktúru osevných plánov a podľa možnosti nahradzovať takzvané silážne

plodiny plodinami poskytujúcimi po rozklade svojich pozberových zvyškov tmavý humus.

-    Prehodnotiť spôsob výživy hospodárskych zvierat chovaných v riešenom území z hľadiska

dostatku sena a kŕmnej repy v ich kŕmnej dávke a teda aj podielu trvalých trávnych

porastov, viacročných krmovín a plodín vyžadujúcich hnojenie maštaľným hnojom na

poľnohospodárskom pôdnom fonde.

-    Maštaľný chov prežúvavcov nahradiť podľa možnosti chovom pastevným.

-    Hospodárske zvieratá pásť na organizovanou pastvou a na zavlažovaných pasienkoch.

Tento spôsob pasty umožňuje regeneráciu mačiny pastevného porastu, jeho zahusťovanie

a minimalizuje nebezpečie devastácie pastevného porastu v čase prísuškov. Obe opatrenia

umožnia nahradiť určitý podiel ornej pôdy ekologicky stabilnejšími trvalými trávnymi

porastami alebo viacročnými krmovinami,

-    Udržať minimálne zaťaženie ornej pôdy prežúvavcami kvôli zabezpečeniu návratu

organickej hmoty do pôdy,

-    Zabezpečiť hnojenie svahovitých pozemkov maštaľným hnojom.

-    Zabezpečiť hnojenie oraných alebo rýľovaných pozemkov maštaľným hnojom alebo

kompostom.

-    Prehodnotiť výmeru trvalých porastov a ich rozmiestnenie v extraviláne vzhľadom na trvalo

udržateľný zdravý spôsob výživy obyvateľov obce a ich prípadnú výsadbu umiestňovať na

pozemky ohrozené vodnou eróziou.

-    Prehodnotiť veľkosť parciel ornej pôdy, na svahovitých pozemkoch ich zmenšovať

v závislosti na sklone svahu.

-    Prehodnotiť orientáciu parciel ornej pôdy vzhľadom na sklon svahu. Dlhšia strana parcely

by mala byť rovnobežná s vrstevnicou.

-    Na kriticky ohrozených lokalitách prerušiť súvislé svahy a zriadiť na nich súbežne

s vrstevnicami na hraniciach parciel zasakovacie pásy, najlepšie spojené s výsadbou

drevín.

2.  Opatrenia proti šíreniu inváznych a kalamitných druhov organizmov

-    Podľa možnosti nenechávať pôdu ležať ladom ani v extraviláne a ani v intraviláne.

-    Pozemky z rôznych príčin neobrábané a bez prítomnosti porastov drevín aspoň 2x za

vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych druhov bylín.

-    Naletené druhy inváznych drevín ničiť mechanicky i chemicky.

-    Pri kalamitnom výskyte škodcov používať technológie ich eliminácie šetriace životné

prostredie.

3. Opatrenia proti znečisťovaniu vody

-     Zabezpečiť vodotesnosť kanalizácie a žúmp.

-     Racionalizovať používanie agrochemikálií.

-     Prísne rešpektovať ochranné pásma vodných tokov (pobrežné pozemky neorať po

brehovú čiaru vodných tokov a nepoužívať v ochranných pásmach vodných tokov

chemikálie).

-     Na čerpanie rastlinných živín znečisťujúcich spodné vody využívať hlbokokoreniace

rastliny – lucernu siatu a všetky druhy drevín zvýšením ich plošného zastúpenia v kultúrnej

krajine riešeného územia.

4.  Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu

-    Orientovať umiestňovanie nových zdrojov znečisťovania vzduchu tak, aby sa tieto podľa

možnosti nenachádzali na náveternej strane sídla.

-     Medzi jestvujúce i budúce zdroje znečistenia a obytné zóny umiestniť dostatočne široké

enklávy vysokej zelene s posilnenou hygienickou funkciou (uprednostniť dreviny s hustými

korunami a chlpatými listami, druhy umiestňovať do výsadieb mozaikovito, výsadbou

vhodných druhov vyplniť priestor všetkých poschodí).

5. Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine

V každom prípade je potrebné vhodnými opatreniami zabezpečiť spomalenie odtoku vody z kultúrnej krajiny riešeného územia do nižšie položených území v jeho susedstve. Pre prípad dlhotrvajúcich období sucha to bude v záujme existenčného zabezpečenia tunajších podnikateľov na pôde. Pre zabezpečenie dostatku vody v riešenom území je potrebné:

-          Udržiavať jestvujúcu vodnú nádrž na Lefantovských úhoroch pod vinohradmi, ktorá je

zásobovaná vodou z potoka Kadaň.

-          Navrhnúť výstavbu ďalšej umelej vodnej nádrže – zdrže na potoku Kadaň pod vrchom

Málok.

-          Zabezpečiť výstavbu nových a bezporuchové fungovanie jestvujúcich veľkoplošných

závlah.

-          Zvážiť potrebu revitalizácie už skanalizovaných vodných tokov.

Stanovenie opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity.

1.)  Biocentrá

1.1. - Málok + Kolíňanský vrch (BcR č. 1.).

-        Revitalizovať potok Kadaň, na jeho pravom brehu vysadiť brehové porasty pôvodného

drevinového zloženia.

-        Zabezpečiť neprístupnosť biocentra agát biely a iné invázne druhy organizmov ich

monitoringom a efektívnym ničením.

-        Na zostávajúcich plochách biocentra pokiaľ možno ekologizovať hospodárske postupy.

-        Maloplošné trvalé trávne porasty udržiavať v pôvodnej forme a chrániť ich pred

zarastením agátom.

1.2. - Taraň (BcR č. 2.)

- Zabezpečiť postupnú výmenu agáta bieleho za domáce druhy drevín.

- Ekologizovať spôsob hospodárenia.

- Zabezpečiť spojenie biocentra s biokoridorom č. 1. výsadbou pásu pôvodných druhov

drevín pozdĺž katastrálnej hranice.

1.3. – Kurdok (BcL č. 3.)

-        V trávnatých porastoch nepoužívať chémiu.

-        Doplniť brehové porasty vodných nádrží výsadbou pôvodných druhov drevín.

-        Postupne vymeniť nepôvodné druhy drevín za druhy pôvodné.

-        Ekologizovať spôsob hospodárenia.

-        Nevstupovať do oblasti počas hniezdneho obdobia vtákov od 15.3. do 15.6. bežného

kalendárneho roka.

1.4. –  Lefantovské úhory (BcL č. 4.)

-          Zabezpečiť postupnú výmenu nepôvodných druhov drevín za pôvodné druhy.

-          Oba brehy potoka podsadiť pôvodnými druhmi lužných drevín.

-          Medzi vinohrady a potok namiesto ornej pôdy založiť a udržovať sad alebo trvalý trávny

porast alebo (ešte lepšie) lesný porast zložený z pôvodných druhov drevín.

-          V trávnatých porastoch nepoužívať chémiu.

-          Revitalizovať priľahlý úsek potoka Kadaň.

1.5. –  Kaplnka (BcL č. 5.)

-          Zabezpečiť postupnú výmenu nepôvodných druhov drevín za pôvodné druhy drevín.

-          V cirkevnom areáli imitovať fázu rozpadu prirodzených spoločenstiev vytvorením prvkov

záhradnej architektúry z hrubého dreva pôvodných druhov drevín.

-          V trávnatých porastoch nepoužívať chémiu.

-          Revitalizovať priľahlý úsek potoka Kadaň.

1.6. -   Malanta (BcL č. 6.)

-          Nepoužívať chémiu

-          Vo vyhradenom areáli poľnohospodárskeho dvora podsadiť nepoužiteľné plochy

pôvodnými druhmi drevín

2.)   Biokoridory

2.1. Potok Kadaň (BkR č. 1.)

V úsekoch medzi biocentrami podsadiť na oba brehy vodného toku pôvodné druhy

drevín lužného lesa nížinného.

- Zatrávniť pás ornej pôdy (pozdĺž oboch brehových porastov z vonkajšej strany, alebo iba v kontakte s jedným z brehových porastov) tak, aby celková šírka biokoridoru bola minimálne 40 m.

- Nepoužívať chémiu.

2.2.  Potok Selenec (BkR č. 2.)

V úsekoch medzi biocentrami podsadiť na oba brehy vodného toku pôvodné druhy

drevín lužného lesa nížinného.

- Zatrávniť pás ornej pôdy (pozdĺž oboch brehových porastov z vonkajšej strany, alebo iba v kontakte s jedným z brehových porastov) tak, aby celková šírka biokoridoru bola minimálne 40 m.

- Nepoužívať chémiu.

2.3. Štitársky kanál (BkL č. 3.)

V úsekoch medzi biocentrami podsadiť na oba brehy vodného toku pôvodné druhy

drevín lužného lesa nížinného.

- Zatrávniť pás ornej pôdy (pozdĺž oboch brehových porastov z vonkajšej strany, alebo iba v kontakte s jedným z brehových porastov) tak, aby celková šírka biokoridoru bola minimálne 15 m.

-     Nepoužívať chémiu.

3.)  Interakčné prvky.

Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné samotné interakčné prvky

uchrániť pred devastáciou.

- V cintoríne nepoužívať agrochemikálie, na vhodných miestach tam podsadiť dreviny hygienicky, ekologicky a mechanicky (odolnosťou proti vývratom a lámaniu) vhodné.

- Na vhodných miestach podsádzať druhmi domácich drevín.

- V pridomových záhradách uprednostňovať pred okrasnými trávnikmi a okrasnými drevinami nepôvodných druhov ovocné dreviny.

- Povalové priestory rodinných domov i hospodárskych budov so šikmými strechami zabezpečiť pred vnikaním potkanov, zabezpečiť ich umelé osvetlenie a zriadiť do nich vletové otvory pre dutinových hniezdičov (sovy a netopiere) a podľa možnosti im počas hniezdneho obdobia zabezpečiť pokoj.

4.)  Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

-        Včasné kosenie trávnatých porastov na dočasne opustených pozemkoch kvôli zníženiu

obsahu alergizujúceho peľu vo vzduchu.

-        Posilnenie filtračného účinku na vzduchom unášaný prach a alergizujúci peľ a aj

celkového hygienického i environmentálneho účinku ochrannej vysokej zelene

v samotnom sídle a aj v extraviláne predovšetkým na náveternej strane sídla

a v budúcnosti  aj medzi sídlom a plánovanou rýchlostnou komunikáciou.

-        Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho

peľu) drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany sídla a nahradiť ich

drevinami hygienicky vhodnejšími.

5.)  Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny.

-       Posilnenie hygienickej a rekreačnej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov

ich rekonštrukciou za súčasného dodržania ekologických princípov.

6,)  Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov.

-      Zvážiť výstavbu suchého poldra alebo vodnej nádrže s dostatočným pohotovostným

objemom pre prípad ohrozenia sídla povodňou nad intravilánom (lokalita pod Málokom)

-      Vykonanie komplexu opatrení na zamedzenie znečisťovania vôd povrchových

i podzemných rešpektovaním ochranných pásiem vodných tokov, racionalizáciou

používania agrochemikálií, zvýšením podielu humusu v pôde, zvýšením podielu tmavého

humusu v pôdnom humuse, zvýšením bezpečnosti prevádzky žúmp a kanalizácie.

-      Prehodnotenie organizácie pôdneho fondu a osevných postupov na PPF. Jedná sa

o zmenšenie výmery parciel, zmeny ich orientácie k svetovým stranám, výsadbu a údržbu

zasakovacích protieróznych pásov v smere kolmom odtok vody, uprednostnenie plodín,

ktoré poskytujú pôde kryt v čase silných vetrov a častých dažďov v jeseni a v predjarí

(oziminy, viacročné krmoviny, trvalé trávne porasty).

-      Vysádzanie hlboko koreniacich rastlín na vhodných miestach (kvôli čisteniu spodnej vody

od rastlinných živín, ktoré sú látkami znečisťujúcimi spodné vody).

-      Zvážiť výstavbu ďalšej vodnej nádrže (umelej zdrže) na elimináciu dôsledkov

očakávaných periód sucha v lokalite Málok.

-     Komplex opatrení proti šíreniu inváznych druhov organizmov, predovšetkým agáta bieleho.

-     V prípade výstavby rýchlostnej komunikácie R1 južne od zastavaného územia obce

zabezpečiť pod ňou priechodnosť biokoridoru č.1 a zabezpečiť medzi intravilánom

a komunikáciou dostatočne účinný filtračný pás zelene a aj protihlukové bariéry.

7.)  Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny.

7.1. Opatrenia v obytnom území.

-   V intraviláne podsadiť postupne všetky voľné plochy s nezastavaným a nespevneným

povrchom (nepotrebné na parkovanie mechanizmov, na manipuláciu a podobne) ekologicky a hygienicky vhodnými druhmi drevín.

7.2. Opatrenia v priemyselnej krajine.

-   Areály výrobných podnikov od okolitého prostredia izolovať štrukturálne členitou a

druhovo bohatou vyhradenou zeleňou v súlade s ekologickými princípmi.

7.3. Opatrenia v poľnohospodárskej krajine.

- V súlade s potrebami ochrany PPF pred vodnou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové „vetrolamy“, zasakovacie pásy a iné výsadby drevín na hraniciach parciel v líniách. Tieto pásy drevín menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite.

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu  zaburinených plôch.

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku nových skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest štátnych).

7.4. Opatrenia v lesnej krajine.

- Prísne prehodnotiť ekonomickú výhodnosť a ekologickú vhodnosť výsadby nepôvodných druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po ťažbe na plochách výnosových hospodárskych lesov vo vlhkejších lokalitách, podľa možnosti tam zaradiť aj perspektívne druhy a odrody lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, dub letný, brest väzový, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly, dub zimný a pod.

- To isté v oblasti výskytu agátin, len vhodnými druhmi pre zámenu agáta budú dub cerový, čerešňa vtáčia, dub zimný, dub plstnatý a iné druhy pôvodných lesných drevín suchších stanovíšť. V prvých rokoch po výsadbe je potrebné podľa vývoja počasia zabezpečiť závlahu vysadených sadeníc. V prípade suchých rokov (ako napríklad 2003) by boli ohrozené vysadené porasty, ktorých koreňová sústava ešte nedosiahla úroveň spodnej vody.

A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia,

a.2.12.1. - NÁVRH DOPRAVY

a.2.12.2. - VODNÉ HOSPODÁRSTVO

a.2.12.3. - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

a.2.12.4. - ZÁSOBOVANIE PLYNOM

a.2.12.5. - ZÁSOBOVANIE TEPLOM

A.2.12.6. - TELEKOMUNIKÁCIE

a.2.12.1. - NÁVRH DOPRAVY

1.   Širšie dopravné vzťahy

Obec Pohranice sa nachádza v  Nitrianskom okrese 9,0 km severovýchodne od okresného mesta Nitra. Širšie dopravné vzťahy sú podmienené dopravnými väzbami na okolitú sídelnú štruktúru, najmä na okresné mesto Nitra. Základným druhom dopravy je cestná doprava.

Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou štátnej cesty I/65, ktorá tvorí prepojenie Bratislavy a západného Slovenska so stredným Slovenskom.

Intravilánom obce prechádzajú cesty III/06434, III/0653 a III/0655, ktoré majú pre dopravnú obsluhu obce základný význam.

2.    Cestná doprava

2.1.    Cestná sieť

2.1.1    Cesta I/65 a Rýchlostná cesta R1

Súčasná štátna cesta I/65 prechádza severozápadným okrajom katastrálneho územia obce Pohranice a je trasovaná medzi obcami Štitáre a Pohranice.

V blízkej budúcnosti sa uvažuje s vybudovaním novej rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Selenec – Beladice, ktorý je súčasťou ťahu Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica (medzinárodný ťah E58).

Po vybudovaní rýchlostnej cesty R1 bude štátna cesta I/65 slúžiť ako súbežná cesta a naďalej bude spĺňať funkciu cesty  I.triedy.

Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R1 v dĺžke 19 km začína v križovatke Selenec za mestom Nitra kde sa napája na tzv. Južný obchvat mesta a končí za obcou Tesárske Mlyňany, kde sa napája na ďalší pripravovaný úsek  Beladice – Tekovské Nemce.

Rýchlostná cesta R1 je navrhnutá ako štvorprúdová smerovo rozdelená komunikácia s obmedzeným prístupom v kategórii R 22,5/100.

Trasa je vedená mimo zastavaných území okrem iného aj v katastri obce Pohranice cez jeho južnú časť medzi obcami Pohranice a Dolné Obdokovce a v prevažnej miere zaberá len  poľnohospodársku pôdu.

Realizáciou stavby dôjde k zmene v dopravnej situácii a napojenie terajšieho komunikačného systému sa sústredí do dvoch mimoúrovňových križovatiek.

2.1.2   Cesta III. triedy III/06434

Cesta III. triedy III/06434 tvorí hlavnú dopravnú kostru obce a zároveň  zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/65.  Cesta je vybudovaná v kategórii C 7,5/60 a C 7/60. V obci  je kategórie MOK 7/50. Cesta má vyhovujúce smerové usporiadanie, šírkové usporiadanie nevyhovuje. V súčasnosti je komunikácia v dobrom technickom stave. Kryt komunikácie je asfaltový bez výtlkov.

Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia územného plánu obce uvažuje s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MZ 8/50 a mimo obce na kategóriu C 7,5/70, v úsekoch kde nie je vybudovaná v tejto kategórii.

2.1.3    Cesta III. triedy  III/0653

Cesta III. triedy III/0653 zabezpečuje prepojenie obce s obcou Beladice a je spojnicou cesty III/06434 a I/65. Cesta je vybudovaná v kategórii C 7/60. Cesta má nevyhovujúce smerové aj šírkové usporiadanie. V súčasnosti je komunikácia v dobrom technickom stave. Kryt komunikácie je asfaltový bez výtlkov.

Vzhľadom na nevyhovujúce smerové aj šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia územného plánu obce uvažuje s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MZ 8/50 a mimo obce na kategóriu C 7,5/70.

2.1.4    Cesta III. triedy  III/0655

Cesta III. triedy III/0655 zabezpečuje prepojenie obce s obcou Dolné Obdokovce, ktorá je koncovou obcou na ceste III/0655. Cesta je vybudovaná v kategórii C 7/60. V obci  je kategórie MOK 7/50. Cesta má vyhovujúce smerové a nevyhovujúce  šírkové usporiadanie. V súčasnosti je komunikácia v dobrom technickom stave. Kryt komunikácie je asfaltový bez výtlkov.

Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia územného plánu obce uvažuje s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MOK 7,5/40 a mimo obce na kategóriu C 7,5/70, v úsekoch kde nie je vybudovaná v tejto kategórii.

2.1.5    Cesta III. triedy  III/0651

Cesta III. triedy III/0651 zabezpečuje prepojenie obce s cestou I/65 cez obec Dolná Malanta. Cesta je vybudovaná v kategórii C 6/50. V obci  je kategórie MOK 6/40. Cesta má vyhovujúce smerové a nevyhovujúce  šírkové usporiadanie. V súčasnosti je komunikácia z časti v dobrom technickom stave, časť komunikácie má zničený kryt. Kryt komunikácie je asfaltový bez výtlkov, v mieste zničeného krytu sú výtlky.

Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia územného plánu obce uvažuje s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MOK 7,5/40 a mimo obce na kategóriu C 7,5/70.

2.1.6   Miestne komunikácie

Trasa cesty III/06434 prechádza západnou časťou obce a tvorí dopravnú kostru obce

v tejto časti. Vo zvyšnej časti obce tvorí dopravnú kostru cesta III/0653. Týmito dvoma cestami je obec rozdelená na dve časti. Na obe tieto cesty je pripojená sieť miestnych komunikácií. Všetky majú charakteristiky miestnych obslužných komunikácií s priamou obsluhou objektov priľahlej zástavby. Niektoré ulice sú zaslepené, bez otočiek.

Sieť miestnych komunikácií hlavne v staršej zástavbe nie je vhodne usporiadaná a kategórie ciest väčšinou nie sú vyhovujúce. Sú na nej smerové oblúky s malými polomermi. Komunikácie sú vybudované v nenormových kategóriach, v šírkach od 3,0m do 5,0m.  Dopravná premávka je na všetkých komunikáciách napriek nevhodným šírkovým usporiadaniam obojsmerná. Väčšina komunikácií má poškodený kryt, alebo je bez spevneného krytu. Poškodený kryt je aj na komunikáciách v novej zástavbe, kde sa budovala kanalizácia. Normové kategórie spĺňajú len miestne komunikácie v novej zástavbe.

V návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7/40 a MOU 5,5/40. V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/40 a MOK 3,75/30. V nových lokalitách pre výstavbu IBV sa navrhuje kategória komunikácií MO 7,5/40.

Na miestnych komunikáciách križujúcich potok navrhujeme rozšírenie mostov ponad potok z dôvodu plynulej premávky. Na komunikáciách ukončených slepo sa dobudujú obratiská.

Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD. Vzhľadom na dopravný význam, spoločenskú funkciu a polohu v obci prisudzujeme miestnym komunikáciám funkčnú triedu C3.

2.1.7   Účelové komunikácie

Sieť ciest  I. a III.triedy a miestnych komunikácií je doplnená účelovými komunikáciami. Ako účelové komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo zastavané územie, alebo spojnice štátnych ciest. Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti chotára. Zabezpečujú prístup na majer Dolná Malanta a do kameňolomu. Povrch účelových komunikácií je z časti spevnený a z časti nespevnený.

V rámci konceptu riešenia územného plánu obce navrhujeme nespevnené účelové komunikácie spevniť asfaltovým krytom.

2.1.8    Poľné cesty

Prístup do chotára zabezpečuje sieť poľných ciest naväzujúca na cesty III. triedy a miestne komunikácie. Majú väčšinou prašný povrch. Sprístupňujú jednotlivé časti chotára s blokmi poľnohospodárskej pôdy.

2.1.9    Pešie komunikácie a priestranstvá

Väčšie pešie priestranstvá sú vybudované  v centre obce pred obecným úradom a zdravotným strediskom. Chodníky pre peších sú vybudované v časti úseku v centre obce pozdĺž cesty III/0653. Tiež sú vybudované pozdĺž nových komunikácií, ku kostolu a k zdravotnému stredisku.

V rámci konceptu riešenia územného plánu obce navrhujeme dobudovať chodníky na ceste III/0653, vybudovať chodníky pozdĺž cesty III/06434 po oboch stranách v úsekoch, kde je to šírkovo možné. Pozdĺž cesty III/0655 sa chodník navrhuje vybudovať jednostranne. Taktiež sa navrhujú vybudovať chodníky pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe a dobudovať chodníky pozdĺž jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje.

2.1.10  Statická doprava

Obec má vybudované väčšie parkovisko pri obecnom úrade, pošte a obchode s potravinami. Menšie parkoviská sú vybudované pri cintoríne, zdravotnom stredisku, družstevnej prevádzke, pohostinstve.

Garážovanie motorových vozidiel je riešené v súkromných garážiach na pozemkoch rodinných domov alebo pod bytmi v radovej zástavbe.

V rámci návrhu riešenia územného plánu obce navrhujeme dôrazne trvať na vybudovaní príslušných parkovacích miest s každou novou investíciou v obci.

2.1.11   Dopravné zariadenia

V obci sa z dopravných zariadení nachádza len autodielňa s karosárskou dielňou. Ostatné dopravné zariadenia sa nachádzajú v okresnom meste Nitra.

2.2    Cestná hromadná doprava

Má najväčší podiel na preprave cestujúcich do zamestnania, škôl a za nákupmi. Obec má vzhľadom na svoju polohu v blízkosti okresného mesta dobré zabezpečenie  prímestskou autobusovou dopravou. Napojenie na diaľkovú hromadnú dopravu SAD je zabezpečené v okresnom meste  Nitra. Cez obec prechádzajú linky č.403 427 Nitra – Dolné Obdokovce a č.403 414 Nitra – Dolné Obdokovce – Čeľadice.

Na trasách štátnych ciest sú v obci umiestnené 3 obojstranné autobusové zastávky.  Na jednej je vybudované výbočisko jednostranne. Na všetkých sú umiestnené čakárenské prístrešky, ale vždy len v jednom smere.

V rámci návrhu riešenia územného plánu obce navrhujeme vybudovať autobusové výbočiská na všetkých autobusových zastávkach a taktiež osadiť na všetkých zastávkach čakárenské prístrešky.

3.   Ochranné pásma cestných dopravných trás

Rýchlostná komunikácia R1		  ochranné pásmo na obe strany od osi každého pruhu 										      cesty    100m

Cesty I. triedy                                      ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      50m

Cesty III. triedy                                    ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      20m

Vozovky miestnych komunikácií          ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      15m

4.    Výpočet hluku z dopravy

Vzhľadom k tomu, že na cestách III/06434, III/0653 a III/0655 nebolo robené sčítanie dopravy, bola stanovená vzdialenosť ekvivalentnej hladiny hluku La = 60dB odborným odhadom s porovnateľnou komunikáciou tejto triedy v tejto oblasti. Vzdialenosť izofóny od osi krajného jazdného pruhu bude 15,0m.

A.2.12.2. Vodné hospodárstvo

A.2.12.2.1.Zásobovanie pitnou vodou

Zásobovanie obce Pohranice pitnou vodou je zabezpečené z vodného zdroja HGP1, z ktorého je voda čerpaná cez výtlačné potrubie L DN 80 do vodojemu 1x100 m3 a 1x150 m3 s kótami

247,88/244,63 m.n.m. Z vodojemu je voda gravitačne privedená odberným potrubím L DN 150 do sídelného útvaru Pohranice .

Hygienické zabezpečenie pitnej vody je zabezpečené  priamo v areály vodného zdroja, v objekte chlórovne, chlorátorom typu PROMINENT na dávkovanie chlórňanu sodného, na základe  prietoku vody vo výtlačnom potrubí snímaného impulzným prietokomerom.

Vodný zdroj HGP1 predstavuje vrtaná studňa hlboká 68m. Čerpacím pokusom bola stanovená výdatnosť vodného zdroja na 3,0 l/s, pri max. znížení hladiny vody vo vodnom zdroji na 5,3m pod terénom. Ustálená hladina vody predstavuje 2,42 m pod terénom. V studni je osadené ponorné čerpadlo typu 150B-11, ktoré je osadené v hĺbke 7,0m od terénu.

Na základe hydrogeologických, hydrologických, morfologických a pôdnych pomerov je stanovené ochranné pásmo 1°, o rozmeroch 27x42x35x40x16x31x25x37m, čo predstavuje oplotený areál vodného zdroja.

V rámci zásobovania obce hygienicky nezávadnou pitnou je vybudovaná následovná vodovodná sieť :

-výtlačné vodovodné potrubie :             „V“     –    L DN 80          –  350 m

-odberné vodovodné potrubie :             „O“     –    L DN 150       –  400 m

-rozvádzacie vodovodné potrubie :       „A“      –    PVC  DN 150 –  828 m

L DN 100        –  456 m

„A1“    –    L  DN 100      –  475 m

„A2“    –    PVC DN 100  –  214 m

„A3“    –    L DN 100       –  140 m

„A4“    –    L DN 100       –    85 m

„A5“    –    PVC DN 100  –    70 m

„B“      –    PVC DN 100  –  630 m

L DN 100       –    80 m

PE DN 100    –  195 m

„B1“    –    L DN 100       –  340 m

„B2“    –    PE DN 100    –  130 m

„B3“    –    PVC DN 100  –  350 m

„B4“    –    PVC DN 100  –  366 m

„B5“    –    PVC DN 100  –    90 m

„C“      –    L DN 100       –  440 m

„C1“    –    PVC DN 100  –  350 m

„C1-1“ –    PVC DN 150  –  155 m

„C2“    –    PVC DN 100  –  575 m

„C2-1“ –    PVC DN 100  –  254 m

„C2-2“ –    PVC DN 100  –    75 m

Celkovo  je vybudovaného 7048 m  vodovodného potrubia :

- PVC DN 150  –   983 m

- PVC DN 100  – 2974 m

- PE DN 100    –   325 m

- L DN 150       –   400 m

- L DN 100       – 2016 m

- L DN 80         –   350 m

Rozvádzacia vodovodná sieť je riešená ako okruhová v kombinácií s vetvovou vodovodnou sieťou. Tlakové pomery vo vodovodnej sieti sa pohybujú od 0,3 – 0,6 MPa.

Ochranné pásmo vodovodného potrubia v zmysle zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach je :

-pre potrubie do DN 500 – 1,5m horizontálne na obe strany od okraja potrubia

-pre potrubie nad DN 500 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.

Prevádzkovateľom obecného vodovodu je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nitra.

# Výpočet potreby vody

Výpočet potreby vody pre sídelný útvar Pohranice je spracovaný v zmysle Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.477/99-810 z 29. februára 2000.

Rok 2005

Počet obyvateľov :        1065 obyv.

Priemerná špecifická potreba vody pre bytový fond a občianskú a technickú vybavenosť /Qp/

### Bytový fond

1065 obyv……………….. 145 l/ob/d…………154 425 l/d………………1,787 l/s

### Vybavenosť

1065 obyv………………… 25 l/ob/d…………. 26 625 l/d……………….0,308 l/s

Qp = 1,787 + 0,308 = 2,095 l/s

### Maximálna denná potreba vody Qm = Qp x km

Qm = 2,095 x 1,6

Qm = 3,352 l/s

### Maximálna hodinová potreba vody Qh = Qm x Kh

Qh = 3,352 x 1,8

Qh = 6,033 l/s

Navrhovaný stav do roku 2025 :

Pre navrhovaný stav riešený územným plánom sídelného útvaru je nutné rozšíriť jestvujúcu vodovodnú sieť o nasledovné :

-rozvádzacie vodovodné potrubie :       „A-1“    –  HDPE DN 100 –    556,0 m

„A-1-1“ –  HDPE DN 100 –      40,0 m

„A-5“    –  HDPE DN 100 –      75,0 m

„B-3-1“ –  HDPE DN 100 –    455,0 m

„B-4“    –  HDPE DN 100 –      31,0 m

„B-5“    –  HDPE DN 100 –    106,0 m

„B-6“    –  HDPE DN 100 –    132,0 m

Celkovo je potrebné pre zásobovanie obce Pohranice pitnou vodou rozšíriť jestvujúcu vodovodnú sieť o nasledovné : rozvádzacie vodovodné potrubie HDPE DN 100 dĺ. 1395 m.

Výhľadový stav po roku 2025

Pre výhľadový stav  je potrebné rozšíriť jestvujúcu vodovodnú sieť o nasledovné :

-rozvádzacie vodovodné potrubie :       „C-2-2“      –  HDPE DN 100 –    590,0 m

„C-2-2-2“   –  HDPE DN 100 –      40,0 m

„C-2-3“      –  HDPE DN 100 –    240,0 m

Pre výhľadovú priemyselnú zónu je potrebné rozšíriť rozvádzaciu vodovodnú sieť o nasledovné :				    „C-2-1“      –  HDPE DN 100 –    642,0 m

Celkovo je potrebné pre zásobovanie obce Pohranice pitnou vodou, pre výhľadový stav, rozšíriť jestvujúcu vodovodnú sieť o nasledovné : rozvádzacie vodovodné potrubie HDPE DN 100 dĺ. 1512 m a HDPE DN 150 dĺ.1050 m.

Výpočet potreby vody  - výhľad 2025

Výpočet potreby vody pre sídelný útvar Zbehy je spracovaný v zmysle Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.477/99-810 z 29. februára 2000.

Rok 2025

Počet obyvateľov :        1172 obyv.

Priemerná špecifická potreba vody pre bytový fond a občianskú a technickú vybavenosť /Qp/

### Bytový fond

1172 obyv……………….. 145 l/ob/d…………169 940 l/d………………1,967 l/s

### Vybavenosť

1172 obyv………………… 25 l/ob/d…………. 29 300 l/d……………….0,339 l/s

Qp = 1,967 + 0,339 = 2,306 l/s

### Maximálna denná potreba vody Qm = Qp x km

Qm = 2,306 x 1,6

Qm = 3,689 l/s

### Maximálna hodinová potreba vody Qh = Qm x Kh

Qh = 3,689 x 1,8

Qh = 6,641 l/s

A.2.12.2.2. Odtokové pomery

Povrch územia obce Pohranice je členitý, pričom možno konštatovať, že klesá k vodnému toku – potok Kadaň, ktorý preteká  obcou, v smere zo sever na juh. Potok Kadaň má upravené brehy do jednoduchého tvaru, t.j. lichobežníka. Ochranné pásmo vodného toku je v zmysle vykonávacích noriem STN 73 6820 a STN 73 6822 nasledovné :

-  pri ohrazovaných tokoch 10,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze

-  pri neohrazovaných tokoch 6,0 m od brehovej čiary koryta.

Správcom vodného toku je Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu š.p., závod Nitra.

Zrážkové vody, ktoré spadnú na územie intravilánu obce, sú zachytávané do rigolov pozdĺž komunikácií. Rigoly v podstate spoľahlivo odvedú dažďové vody do potoka, ktorý ich dopraví mimo intravilán. V priestoroch, v ktorých sa rigoly nenachádzajú, dažďové vody vsakujú do terénu.

A.2.12.2.3. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

V súčastnosti v sídelnom útvare Pohranice je vybudovaná čiastočne gravitačná splašková kanalizačná sieť s čistením odpadových vôd v samostatnej ČOV Pohranice. Vyčistené odpadové vody sú následne vypúšťané do recipientu potok Kadaň.

V časti sídelného útvaru, kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť sú splaškové odpadové vody z domácnosti  zachytávané do žúmp, ktoré často netesnia, v dôsledku čoho dochádza ku znečisťovaniu podzemných vôd prvého vodného horizontu a k zhoršovaniu životného prostredia.

Kanalizačná sieť

Súčasný stav

V súčasnosti je v obci vybudovaná časť kanalizačnej siete a časť kanalizačnej siete je vyprojektovaná.

Kanalizačná sieť je vybudovaná ako delená kanalizácia - splašková kanalizačná sieť.

Kanalizačná sieť je vzhľadom na priaznivú konfiguráciu terénu vybudovaná ako gravitačná kanalizácia, so zaústením do jestvujúcej ČOV Pohranice. Len na stoke F je z dôvodu opačného sklonu terénu  osadená prečerpávacia kanalizačná stanica a splaškové odpadové vody sú prečerpávané zo stoky F a F1 kanalizačným výtlakom „Vf“ do gravitačnej kanalizačnej stoky „B“.

Množstvo splaškových odpadových vôd : viď výpočet potreby vody.

V rámci celoobecnej kanalizácie je v súčastnosti vybudované :

Gravitačná kanalizačná sieť :

-stoka A       –       PVC DN 300 –      300 m

-stoka B       –       PVC DN 300 –      625 m

-stoka D       –       PVC DN 300 –      427 m

-stoka E       –       PVC DN 300 –      975 m

-stoka E2     –       PVC DN 300 –        54 m

-stoka E2-1  –       PVC DN 300 –      113 m

-stoka E2-2  –       PVC DN 300 –        20 m

-stoka F       –       PVC DN 300 –       200 m

-stoka F1     –       PVC DN 300 –       130 m

-stoka B1     –       PVC DN 300 –       237 m

-stoka B2     –       PVC DN 300 –       139 m

-stoka C1     –       PVC DN 300 –       140 m

-stoka D1     –       PVC DN 300 –       150 m

Tlaková kanalizačná sieť :

-kanalizačný výtlak „Vf“ – rPE DN 63 dĺ. 330 m

-1 ks kanalizačnej čerpacej stanice

Celkovo je vybudovanej 3510 m gravitačnej splaškovej kanalizácie, materiálu a dimenzie PVC DN 300 a 330 m tlakovej kanalizácie materiálu a dimenzie rPE DN 63. Materiál kanalizačních stôk je  PVC potrubie korugované, hrdlované, tesnené na gumový krúžok. Na tlakovú kanalizáciu je použitý tlakový polyetylén.

Navrhovaný stav

V rámci celoobecnej kanalizácie je vyprojektovaná následovná kanalizačná sieť :

Gravitačná kanalizácia :

-stoka A      –  PVC DN 300 –   654    m

-stoka B      –  PVC DN 300 –   482    m

-stoka C      –  PVC DN 300 –   788,5 m

-stoka D      –  PVC DN 300 –   222    m

-stoka E1    –  PVC DN 300 –   140    m

-stoka E2    –  PVC DN 300 –   204    m

-stoka E2-3 –  PVC DN 300 –     94    m

-stoka E3    –  PVC DN 300 –     25    m

-stoka E4    –  PVC DN 300 –     40    m

-stoka B1-1 –  PVC DN 300 –   115    m

-stoka C1    –  PVC DN 300 –     46    m

-stoka C2    –  PVC DN 300 –   258,5 m

-stoka C2-1 –  PVC DN 300 –   101,5 m

-stoka D2    –  PVC DN 300 –     84    m

Celkovo je vyprojektovanej 3254,5 m gravitačnej kanalizácie , materiálu a dimenzie PVC DN 300.

Pre rozšírenie územia sídelného útvaru Pohranice riešeného územným plánom je potrebné rozšířit gravitačnú kanalizačnú sieť o nasledovné :

-stoka „A“       – PVC DN 300 –   66 m

-stoka „A-1“    – PVC DN 300 – 242 m

-stoka „A-1-1“ – PVC DN 300 –   30 m

-stoka „B-1-1“ – PVC DN 300 – 135 m

-stoka „B-1-2“ – PVC DN 300 – 158 m

-stoka „C1“     – PVC DN 300 –   98 m

-stoka „C2      – PVC DN 300 –   30 m

-stoka „E-2-4“ – PVC DN 300 – 291 m

Celkovo je potrebné rozšíriť  gravitačnú kanalizačnú sieť o 1050 m, materiálu a dimenzie PVC DN 300.

Ochranné pásmo kanalizačného potrubia v zmysle zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach je :

-pre potrubie do DN 500 – 1,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.

-pre potrubie nad DN 500 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.

Výhľadový stav po roku 2025

Pre výhľadový stav je potrebné rozšíriť kanalizačnú sieť o nasledovné :

-gravitačná sieť :  -stoka „C-2-1“  –  PVC DN 300 – 492 m

-stoka „G“        –  PVC DN 300 – 173 m

-tlakový kanalizačný výtlak : „Vg“ –  rPE D 63       –   52 m

-čerpaciu stanicu splaškových odpadových vôd.

Priemyselnú zónu riešené výhľadom v navrhovanom územnom pláne navrhujeme odkanalizovať do samostatnej ČOV s odvedením vyčistených odpadových vôd do blízkých recipientov.

Čistenie odpadových vôd

Splaškové odpadové vody z obce sú čistené v obecnej malej čistiarni odpadových vôd situovanej južne pod obcou Pohranice.

Čistiareň odpadových vôd typu Ekoprogres pre 1200 EO slúži pre čistenie splaškových odpadových vôd odkanalizovaných z obce Pohranice.

Jedná sa o mechanicko biologickú ČOV s terciálnym dočistením na biologických filtroch.

Popis čistiaceho procesu : splaškové vody pritekajú gravitačne do vstupnej čerpacej stanice, kde sú inštalované ponorné čerpadlá s melniacim zariadením, ktoré automaticky prečerpávajú splaškové vody na mechanické predčistenie v objekt ČOV. Mechanické predčistenie pozostáva z jemných hrablíc a z lapáku piesku. Odpadová voda po mechanickom predčistení vteká gravitačne do nádrží biologického reaktora denitrifikačnej zóny. Na základe biologického procesu čistenia heterogénnou biokultúrou nízkozaťaženou aktiváciou s úplnou stabilizáciou kalu, dochádza k čisteniu odpadových vôd vo filtračnej vrstve s protiprúdnym vtokom filtrátu. Vhodné hydraulické podmienky prúdenia zmesi v aktivačnom priestore, ako aj dodávka potrebného množstva kyslíka pre proces čistenia je zabezpečené pneumatickými dúchadlami typu ROBUSCHI. Prevzdušňovací systém je pneumatický jemnobublinný. Činnosť dúchadiel je riadená kyslíkovou sondou so samočistiacou hlavicou. Aktivácia je sektorová s možnosťou pracovania v režime s denitrifikáciou, čo je veľká výhoda pre odbúravanie dusíkatých látok. Separácia kalu od vyčistenej vody prebieha vo vertikálnych separátoroch  nachádzajúcichasa v strede nádrže reaktora. Odseparovaný aktivovaný kal je recirkulovaný späť do aktivácie, prebytočný kal je odčerpávaný do zásobníka kalu.

Čistá voda je odvádzaná zbernými žľabmi do odtoku a ďalej cez terciálny stupeň čistenia, ktorý tvorí biologický filter s kamennou náplňou a merný objekt do recipientu potoka Kadaň. Terciálne dočistenie je z dôvodu malej vodnatosti vodného toku a následného dodržania povolených ukazovateľov akosti vody v toku po zmiešaní s vypúšťanými vyčistenými vodami.

Základné technologické údaje o ČOV

-počet ekvivalentních obyvateľov   : 1200 EO

-priemerný denný nátok OV       :  Qd = 180 m3/d

-výpočtový prietok                      :  Qv = 10,5 m3/h

-max.hod.bezdažď.prietok          :  Qh,max = 22,0 m3/h

-látkové zaťaženie                      :  La = 72 kg/d

VPLYV VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VôD NA RECIPIENT

# KVALITA VYČISTENEJ VODY NA ODTOKU Z ČOV

| PARAMETER | ROZMER | ODTOK | SMERNÉ ZNEČISTENIE p | SMERNÉ ZNEČISTENIE m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | mg.O2/l | 8 | 30 | 60 |
| CHSKcr | mg.O2/l | 25 | 135 | 170 |
| NL | mg/l | 15 | 30 | 60 |

Kvalita vody je v súlade podľa Z.z. č. 491/2002 nariadenie vlády SR zo 17. júla 2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd – podľa prílohy č.3 pre veľkosť zdroja 51-2000 EO.

Vyčistená voda z ČOV bude odtekať do vodného toku potok Kadaň, profil Pohranice – rkm 15,0.

Hydrologické údaje:

Q355 = 0,002 m3/s

Znečistenie :

BSK5        =     4,0 mg.O2/l

CHSKcr     =   13,7 mg.O2/l

NL            =   15,0 mg/l

Zmiešavacia rovnica:

Qr . zr  +  Qv . zv

z2  = -----------------------------

Qr + Qv

zr  -  znečistenie vody v recipiente

zv -    znečistenie vody na odtoku z ČOV

z2 – znečistenie vody v toku po zmiešaní s vodou na odtoku z ČOV

Qr – 2,0 l/s = Q355

Qv – 6,0 l/s

Po zmiešaní vyčistených odpadových vôd s vodami vodného toku potok Kadaň sa zmenia koncentračné hodnoty nasledovne :

| PARAMETER | ROZMER | PO ZMIEŠANÍ V TOKU | UKAZOVATEĽ |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | mg.O2/l | 7,0 | 7,0 |
| CHSKcr | mg.O2/l | 22,17 | 35,0 |
| NL | mg/l | 15,00 | - |

Vyčistené odpadové vody zvýšujú koncentračné hodnoty vo vodnom toku potok Kadaň nasledovne:

BSK5             o     3,00 mg.O2/l

CHSKcr         o     8,47 mg.O2/l

Nariadenie vlády SR č.491/2002 Z.z. je v odseku „Všeobecné kvalitatívne požiadavky pre povrchové vody „ dodržané.

Hygienické ochranné pásmo ČOV je v zmysle STN 75 6401 – 100 m.

# A.2.12.2.4. Ochrana územia pred povrchovým odtokom

Obec má vybudované ochranné technické zariadenie pre odvádzanie dažďových povrchových vôd a to otvorené rigoly pozdĺž miestnych komunikácií a štátnej cesty so zaústením do vodného toku potok Kadaň. Dažďové vody stekajúce z vyššie položených terénov širšieho okolia obce, i v samotnej obci sú zachytávané systémom týchto odvodňovacích priekop a sú odvedené do potoka Kadaň.

Osobitný význam pre obec má navrhovaná záchytná umelá vodná zdrž na vodnom toku Kadaň v lokaliote Málok ako protipovodňové opatrenie a zároveň i ekologické vylepšenie životného prostredia.

a.2.12.3. - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

## Východiskový rok 2004

Obec Pohranice (počet obyvateľov : 1065, počet bytov : 403) je v súčasnej dobe zásobovaná elektrickou energiou z transformovní 22/0,42 kV (8 ks). Tieto transformovne (TS) sú napojené z 22 kV vzdušného vedenia č. 246.

## Návrhové obdobie rok 2025

Návrh ÚPN-O pre obec (obyvateľov : 1172, bytov : 566) počíta s výstavbou formou IBV

115 RD a formou HBV (bytové domy) 48 b.j. Ďalej s plochami občianskej vybavenosti a soc. infraštruktúry, športu, výroby, skladov, priemyselnej zóny, atď.

Elektrický príkon v MW podľa odberateľov :

|  | Byt. fond a zákl. vybave-nosť | Vyššia občian. vybave- nosť | Spolu | Priemy- sel | Poľno- hospo- dárstvo | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Východ. rok Návrh. obdobie | 0,352 0,517 | 0,118 0,148 | 0,470 0,665 | 0,480 1,240 | 0,280 0,280 | 1,230 2,185 |

Elektrický príkon bytového fondu a občianskej vybavenosti bol určený podľa

„Pravidiel pre elektrizačnú sústavu č.2“ SEP Bratislava (obec je plynofikovaná).

Jednotlivé investičné zámery v obci navrhujeme zásobovať elektrickou energiou nasledovne  (Pp – predpokladané výpočtové zaťaženie) :

1	- IBV     6 RD,	Pp=22 kW, z jestv. NN  vedenia (TS2)

2	- IBV   15 RD,	Pp=43 kW, z jestv. NN  vedenia (TS2)

3a+3b - IBV   16 RD,		Pp=45 kW, z navrh. TS „B“

4	- IBV   10 RD,	Pp=32 kW, z navrh. TS „A“

5a+5b - IBV    15 RD,	Pp=46 kW, z vymenenej TS2

6	- IBV   19 RD,	Pp=51 kW, z navrh. TS „B“

7	- IBV   17 RD,	Pp=46 kW, z navrh. TS „A“

10	- HBV  24 b.j.,	Pp=60 kW, z vymenenej TS2

11       - HBV  24 b.j.,	Pp=60 kW, z jestv. TS1

14	- objekty  OV,		Pp=  10 kW, z navrh. TS „B“

16	- kúpalisko,		Pp=  10 kW, z navrh. TS „A“

18	- rozšírenie ČOV,	Pp=    5 kW, z jestv. Elektroinštalácie ČOV (TS „A“)

19	- rozšírenie výroby,	Pp=300 kW, z navrh. TS „C“

20,21	- turisticko-rekreačné územie, 	Pp=30 kW, z navrh. TS „E“

Priemyselná zóna (lokalita č.24, 25)	 	Pp=460 kW, z navrh. TS „D“

Jednotlivé transformovne budú zásobovať nasledovné plochy investičných zámerov :

TS 1	: 11, 13, 15

TS 2           : 1, 2, 5a, 5b, 10

TS „A“        : 4, 7, 16, 18

TS „B“        : 3a, 3b, 6, 14

TS „C“        : 19

TS „D“        : priemyselná zóna

TS „E“        : 20.

Zapojenie navrhovaných TS do 22 kV systému, prekládky a demontáže VN vedení :

- navrhovaná kiosková transformovňa TS2 (výmena stožiarovej TS2) sa napojí

z 22 kV vzdušnej prípojky pre stožiarovú TS2 zemným káblom, prekážajúca časť 22 kV vzdušnej prípojky pre TS2 sa zdemontuje

- navrhovaná kiosková transformovňa TS „A“ sa napojí z kioskovej TS2 zemným

káblom

- navrhovaná kiosková TS „B“ sa napojí z transformovne TS „A“, zaokruhovanie sa

urobí zo vzdušnej prípojky pre TS1

- navrhovaná kiosková transformovňa TS „C“ sa napojí z 2  kV vzdušnej prípojky

pre TS2 vzdušným vedením prechodom do kábelového vedenia ( pred TS)

- navrhovaná kiosková TS „D“ Alt  2 sa napojí z 22 kV prípojky pre TS1

zemným káblom

- navrhovaná stožiarová transformovňa TS „E“ sa napojí zo vzdušnej prípojky pre

TS6 22 kV vzdušným vedením.

Návrh zásobovania elektrickou energiou bol urobený na základe energetickej

bilancie pre „Návrhové obdobie - rok 2025“.

Ochranné pásmo (OP) elektrických vedení a transformovní treba dodržať v zmysle zákona o energetike č.656/2004. OP je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je :

- 10 m pri napätí 22 kV aj u TS

- 1 m pri kábelovom vedení (podzemné) do 110 kV

a.2.12.4. - ZÁSOBOVANIE PLYNOM

A.2.12.4.1. Úvod

1.1. Dôvody na vypracovanie generelu

Generel (G) plynárenských zariadení (PZ) bol vypracovaný pre návrh územného plánu (ÚPN) obce Pohranice. Územný plán rieši celé katastrálne územie obce.

1.2. Podklady použité na vypracovanie generelu

Na vypracovanie G-PZ boli použité tieto podklady:

- údaje poskytnuté od SPP a.s., od OcÚ Pohranice a od spracovateľa ÚPN obce

- mapové podklady dotknutých lokalít a katastrálneho územia

- zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike

- "Príručka pre objednávateľov a spracovateľov generelov obcí a štúdií plynofikácie lokalít" SPP a.s. Bratislava z apríla 2004

- dotknuté STN najmä STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415 a STN 73 6005 ai.

A.2.12.4.2 . Jestvujúci stav a navrhované riešenie

2.1. Jestvujúci stav plynárenských zariadení

Primárnym zdrojom ZP obce je VTL plynovod PN63 DN500 Z.Moravce-Šaľa, VTL prípojka PN63 DN50 D.Obdokovce, VTL regulačná stanica (RS) RS2000/2/1 D.Obdokovce a STL plynovodná DS PN4 D.Obdokovce. Tieto PZ sa ale v katastri obce nenachádzajú.

Sekundárnym zdrojom ZP v obci je STL plynovodná DS PN4 Pohranice. STL plynovodná DS PN4 Pohranice je spojená s STL plynovodnou DS PN4 D.Obdokovce cez STL prepojovací plynovod PN4 D110 D.Obdokovce-Pohranice a je prevádzkovaná na pretlak ZP strednotlak (STL) do 300 kPa. Táto tzv. miestna sieť (MS) je tvorená úsekmi STL plynovodov z PE. MS zabezpečuje v obci plošnú dodávku ZP. Okrem toho STL plynovodná DS PN4 Pohranice slúži ako prepravná sieť na zásobovanie ZP obcí Hosťová a Čeladice, a to cez STL prepojovací plynovod PN4 D63 Pohranice-Hosťová.

Plynovodná DS zabezpečuje dodávku ZP k jednotlivým odberateľom v obci. Do NTL odberných plynových zariadení (OPZ) jednotlivých odberateľov je ZP dodávaný STL plynovodnými prípojkami (PP). Reguláciu STL/NTL a meranie odberu ZP zabezpečujú regulačné a odberné meracie zariadenia (RaOMZ).

2.2. Navrhované riešenie

Navrhované riešenie spočíva v rozšírení jestvujúcej STL plynovodnej DS PN4 Pohranice o nové STL úseky v súlade s návrhom ÚPD-N. Navrhované úseky DS budú prevádzkované na pretlak ZP STL tak, ako sú v súčasnosti prevádzkované jestvujúce plynovodné DS obce a obec. časti.

PZ musia byť navrhnuté tak, aby sa docielilo:

-   zachovanie bezpečnostných pásiem na zamedzenie resp. zmiernenie účinkov havárií PZ

-   minimálne križovanie ciest

-   plošné pokrytie zastavaného územia

-   minimálny vecný rozsah PZ a nákladov na ich zriadenie

-   dostatočná prepravná kapacita očakávaných množstiev ZP k miestam jeho budúcej

spotreby

-   minimálne zaťaženie súkromných pozemkov vecným bremenom zo situovania PZ

Na výstavbu STL plynovodov DS treba použiť rúry z HDPE MRS10 – do D75 SDR11 a od D90 SDR17,6.

Na doreguláciu pretlaku plynu STL/NTL treba použiť STL regulátory so vstupným pretlakom o rozsahu do 400 kPa. Zariadenia na doreguláciu tlaku a meranie spotreby ZP budú umiestnené v zmysle platných STN a interných predpisov SPP a.s..

Predmetná obec sa nachádza v oblasti s najnižšou vonkajšou teplotou - 12 °C. Z tohto dôvodu pre kategóriu domácnosti (D) – individuálna bytová výstavba (DIBV) treba na výpočet max. hodinového odberu ZP (Qmh) uvažovať s hodnotou 1,4 m3/h (s uvažovaním súčiniteľa súčasnosti k=0,8). Pre kategóriu D – hromadná bytová výstavba (DHBV) treba počítať s hodnotou 0,8 m3/h (s uvažovaním súčiniteľa súčasnosti k=0,8), nakoľko sa v bytoch uvažuje so spotrebou ZP na varenie, prípravu teplej vody i na vykurovanie. Miera plynofikácie nových potenciálnych odberateľov kategórie D sa predpokladá 100%.

Hydraulické parametre navrhovaných úsekov plynovodnej DS (dimenzia, rýchlosť a požadovaný pretlak) budú stanovené odbornými pracovníkmi dodávateľa ZP t.j. v súčasnosti SPP a.s., a to v procese územného resp. stavebného konania pri návrhoch vyšších stupňov projektovej dokumentácie.

Na hydraulický výpočet treba použiť nasledujúce parametre:

- drsnosť PE potrubia 0,05 mm

- hustota ZP 0,74 kg/m3

- teplota ZP 15 OC

Navrhované STL plynovodné úseky budú ZP zásobované z jestvujúcej STL plynovej DS Pohranice. Vstupné pretlaky do týchto úsekov budú zrejmé z výpočtovej schémy pri spracovaní hydraulického návrhu. Uzlové body navrhovaných úsekov sú špecifikované pretlakmi a odbermi. Treba stanoviť podmienku, aby tlak v jednotlivých uzlových bodoch nepoklesol pod 1,5 násobok pretlaku 20 kPa, t.j., že pretlak v uzlových bodoch siete nesmie poklesnúť pod 30 kPa.

Odbery v uzlových bodoch siete sú dané výskytom jednotlivých kategórií odberov na príslušných úsekoch siete. Max. hodinové odbery treba stanoviť podľa vyššie uvedených špecifických odberov tejto kapitoly.

2.3. Rozsah navrhovaných PZ

STL plynovody Pohranice:

| p.č. | úsek | dĺžka v bm | materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 190 | 530HDPE MRS10 |
| 2 | 3-4-5 | 140 |  |
| 3 | 4-6 | 45 |  |
| 4 | 7-8 | 125 |  |
| 5 | 9-10 | 100 |  |
| 6 | 13-14 | 25 |  |
| 7 | 15-16-17 | 80 |  |
| 8 | 16-18 | 105 |  |
| 9 | 19-20 | 750 |  |
| 10 | 30-21 | 20 |  |
| 11 | 31-32 | 150 |  |
| spolu |  | 1.730 |  |

STL plynovody Pohranice – rezerva IBV:

| p.č. | úsek | dĺžka v bm | materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11-12 | 230 | HDPE MRS10 |
| 2 | 24-25-26 | 510 |  |
| 3 | 25-27 | 125 |  |
| spolu |  | 865 |  |

STL plynovody Pohranice – výroba:

| p.č. | úsek | dĺžka v bm | materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-21 | 520 | HDPE MRS10 |
| 2 | 22-23 | 345 |  |
| 3 | 28-29 | 750 |  |
| spolu |  | 1.615 |  |

Dĺžky úsekov plynovodnej DS boli odčítavané z mapy mierky M 1:2.880 a boli zaokrúhľované na celých 5 metrov.

A.2.12.4.3. Ochranné a bezpečnostné pásma

3.1. Ochranné pásma navrhovaných PZ

Ochranné pásma navrhovaných PZ budú nasledujúce:

- STL plynovody a prípojky		1 m

3.2. Bezpečnostné pásma PZ

Bezpečnostné pásma navrhovaných PZ budú nasledujúce:

- STL plynovody a prípojky		2 m

Ochranné a bezpečnostné pásma PZ a činnosť v nich vymedzuje zákon č. 656/2004 Z.z.. Pre situovanie PZ v dotknutom území platia ustanovenia STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6417 a STN 73 6005.

Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme vydá OÚ ŽP len so súhlasom prevádzkovateĺa siete, pri VTL plynovode len so súhlasom príslušného ministerstva.

a.2.12.5. - ZÁSOBOVANIE TEPLOM

V návrhu ÚPN-O sa uvažuje s možnou kapacitou do roku 2025 na výstavbu nových 115 RD v rodinných domoch a 48 bytov vo forme bytových domov, ďalej administratívne, obchodné, skladovacie a výrobné zariadenia, športové ihriská a samostatné integrované výrobné územie (priemyselná zóna).

V obci majú najväčší podiel na spotrebe tepla individuálne bytové domy. Tieto sú zásobované teplom lokálnymi spotrebičmi alebo malými domovými kotolňami s výkonom od 12,0 kW do 30,0 kW. Objekty sú prevažne splynofikované, niektoré sú ešte na pevné palivo. Objekty občianskej vybavenosti a výrobných zariadení z hľadiska zásobovania teplom je potrebné postupne prebudovať na plynové kotolne.

Pre zlepšenie životného prostredia je potrebné dokončiť plynofikáciu celej obce, vrátane novobudovaných častí a tým budú vytvorené podmienky, že všetky nové objekty ako i výrobné areály môžu byť plynofikované.

Domové a blokové kotolne budú budované postupne podľa výstavby jednotlivých objektov, ktorých budú súčasťou. Z dôvodu zvýšených nárokov na kvalitu životného prostredia je potrebné do kotolní osadiť kotlové jednotky s minimálnymi emisiami škodlivých látok. Týmto podmienkam vyhovujú kondenzačné kotle, vyznačujúce sa tiež vysokou účinnosťou. Potreby tepla na prípravu TÚV v sezónnych zariadeniach doporučujeme zabezpečiť zo zásobníkových ohrievačov umiestnených v kotolniach susedných objektov. Umiestnenie zdrojov tepla priamo pri jeho odbere sa zvyšuje účinnosť zariadenia o tepelné straty v tepelných rozvodoch. Kotolne budú realizované s menovitým výkonom do 200,00 KW - malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Kotlové jednotky musia vyhovovať požiadavkám Zákona č. 309/91 "O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami" na emisné i imisné limity.

A.2.12.6. - TELEKOMUNIKÁCIE

Návrh ÚPN-O pre obec Pohranice počíta s nasledovným investičným zámerom do roku 2025:

-   bytová výstavba formou IBV 115 RD,  formou HBV 48 b.j.,

-   občianska vybavenosť a dostavba centra,

-   podnikateľské aktivity, atď.

Telefonizácia sídla toho času je zabezpečená z digitálnej telefónnej ústredne, ktorá je napojená na diaľkové káble.

Východzí rok          Návrhové obdobie

2001                        r. 2025

Počet obyvateľov					 1065			  1172

Počet bytov	 					   403			    566

Navrhovaná priemyselná zóna (lokalita č.24) sa napojí samostatným kábelovým vývodom z jestvujúcej telefónnej ústredne.

Ostatné investičné zámery v obci navrhujeme zabezpečiť z jestvujúcej miestnej telefónnej siete, kde je dostatok kapacity pre predpokladaný počet párov.

V zmysle zákona č.610/2003 o elektronických komunikáciách treba rešpektovať ochranné pásma.

Ochranné pásmo VTS je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach.

V ochrannom pásme nemožno :

- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenia

- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb.

Pri križovaní a súbehu podzemného telekomunikačného vedenia v obytných zónach sídelných útvarov vzdialenosti treba dodržať v zmysle štátnej normy a priestorovej úprave vedení technického vybavenia – STN 73 6005.

A.2.13. Koncepcia  starostlivosti o životné prostredie,

Je predpoklad, že pre lokality budúceho navrhovaného výrobného územia bude potrebné uvažovať s hodnotením predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Inak pri rozvoji obce sa nepredpokladá so žiadnymi investíciami, resp. činnosťami s možným výrazne negatívnym vplyvom na životné prostredie.

13.1. OVZDUŠIE   Ovzdušie je zaťažované základnými znečisťujúcimi látkami (tuhé prachové a plynné exhaláty), pričom najväčšími producentami je miestna doprava a výroba.

Medzi hlavných znečisťovateľov patrilo pôvodné PPD, dnes sú to najmä výrobné areály firiem AGRODVOR s.r.o. KOVOMIKRO s.r.o. KAMEŇOLOM – AGROSTAV a firmy 2T s.r.o.

Postupnou plynofikáciou jednotlivých tepelných zdrojov, obmedzením, resp. premiestnením  výroby do vhodnejších polôh a vytvorením izolačnej zelene okolo výrobných areálov je predpoklad eliminácie týchto emisií.

13.2. VODSTVO  Významný podiel na znečisťovaní povrchových vôd majú neodkanalizované sídla, výrobné prevádzky, poľnohospodárska výroba, skládky priemyselných a komunálnych odpadov. V obci  je vybudovaný vodovod, je vybudovaná ČOV, čiastočne kanalizacia. Cez obec preteká potok KADAŇ. Celkove možno konštatovať, že tento vodný tok nie je výrazne znečistený.

Okrem toho sa priamo v strede obce nachádzajú dva minerálne liečivé a jeden teplý prírodný prameň vody vytvárajúce prirodzené jazierko.

13.3.PÔDA   Dlhodobým pôsobením intenzifikačných faktorov a všeobecným zhoršovaním kvality životného prostredia utrpeli na kvalite všetky druhy pôd. Devastáciu a znečisťovanie hornej vrstvy litosféry a reliefu spôsobujú aj divoké skládky odpadu. Na hranici katastra obce sa nachádza takáto skládka v bývalom hlinisku pri št. ceste do Beladíc. Uvedené aktivity vo svojej záverečnej fáze si  jednoznačne vyžadujú rekultiváciu daného územia.

13.4. HLUK   Najväčšími zdrojmi hluku na území obce je cestná doprava. Hluk však vytvárajú aj výrobné prevádzky na území obce a to :  AGRODVOR s.r.o. v areáli bývalého PPD ale najmä KOVOMIKRO s.r.o. v pôvodnom mlyne pri jazierku v centre obce a  AGROSTAV v areáli pôvodnej bane na vápenec (kameňolom). Areál firmy 2T s.r.o. pri št. ceste do Malého Lapáša je v dostatočnej vzdialenosti od obytných plôch a nenarúša pohodu prostredia.

13.5. ŽIARENIE - RADÓNOVÉ RIZIKO  Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je stabilný, ale ďalej sa rozpadá na tzv. dcérske produkty. Tie sa viažu na aerosólové a prachové časti v ovzduší, s ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a inhaláciou. Je jedným z faktorov vplývajúcich na zdravotný stav obyvateľstva, ktorého účinku je obyvateľstvo vystavené predovšetkým zo stavebných materiálov, z horninového podložia budov a z vody.

Na prevažnej časti Nitrianskeho kraja bolo zistené nízke radónové riziko. Vysoké radónové riziko bolo zistené len v okrese Levice a Zlaté Moravce.

V okrese Nitra bolo nízke radónové riziko zistené v prevažnej časti územia. Stredná kategória radónového rizika sa vyskytuje severne od Nitry v oblasti Podhorian a v pomerne širokom pruhu SV od Nitry, ktorý okrajovo zasahuje aj do k.ú. Pohranice .

13.6.ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO      Pri riešení problematiky zneškodňovania komunálnych odpadov z územia obce bude potrebné vychádzať z cieľov "Okresnej koncepcie odpadového hospodárstva" ako i spracovaného "Programu odpadového hospodárstva obce Pohranice.

Je potrebné rešpektovať všeobecne záväzné nariadenie obce na likvidáciu odpadu.

Opatrenia riešenia odpadového hospodárstva si dávajú za cieľ:

- obmedzenie vzniku odpadov

- zaviesť kompostovanie

- zvyšovanie využívania odpadov (druhotných surovín)

- postupne dopracovať a realizovať projekt zberu separovaného a nebezpečného odpadu

- navrhnúť na likvidáciu a sanáciu všetky divoké skládky v obci , najmä najväčšiu z nich tesne za hranicou katastra obce pri št. ceste do Beladíc.

Tuhý komunálny odpad je teraz  v obci zbieraný do vlastných 110 l nádob a veľkokapacitných kontajnerov. Odvoz zabezpečuje zmluvné firmy na skládku TKO Kalná nad Hronom 1xza 14 dní. Zber nebezpečného odpadu sa zabezpečuje podľa potreby so zmluvným partnerom do najbližšej spalovne.

13.7. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY

Východzími podkladmi a záväznými dokumentami pre danú problematiku sú:

- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nitra,  spracoval AUREX v r.1993.

- VÚC Nitrianskeho kraja z r.1998.

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska II.návrh z r.1997 a KÚRS 2001

Na území obce Pohranice sa nenachádzajú žiadne kategórie chránených území, ktoré si vyžadujú zvláštny stupeň ochrany, ani iné biologicky a esteticky významné územia.

Súčasný stav ekologickej stability krajinnej štruktúry v katastrálnom území sa odvodzuje z plošného podielu krajinných prvkov a ich rôznej krajinno ekologickej významnosti, odráža teda vzájomný pomer negatívnych a pozitívnych krajinnotvorných prvkov k.ú..

Ekologická kvalita k.ú.sa hodnotí koeficientom podľa vzorca:

pi . kpi

Ks = E	--------

p

ks = koeficient ekologickej kvality priestorovej štrukt. k.ú.

pi = výmery jednotlivých prvkov

kpi = koeficient významnosti jednotlivých prvkov

p = výmera k.ú.

n = počet prvkov v k.ú.

Koeficient ekologickej stability hodnotí jej mieru z hľadiska funkčného využívania územia a vychádza z predpokladu, že stupeň ekologickej stability tej-ktorej funkčnej plochy je z hľadiska jej vnútornej ekologickej stability nemenný. Je to jeden z orientačných ukazovateľov, ktorý však nehovorí nič o priestorovom rozmiestnení stabilizačných plôch a o ich vnútornej biologickej kvalite. Podľa RÚSES sú hodnoty Ks nasledovné:

- Hodnota Ks  v k.ú. Pohranice je 0,21-0,30

jedná sa o nepriaznivú štruktúru, typickú pre územia ktoré sú nadpriemerne využívané, s deficitom  ekologicky stabilných plôch..

Základom ekologickej stability územia sú biocentrá a biokoridory   (viď spracovaný KEP)

- nadregionálnoho významu (v súlade s Generelom nadregionálneho ÚSES SR podľa uznesenia vláda SR č.319 z r. 1992), - žiadne, nevyskytuje sa

- regionálneho významu (v súlade s RÚSES okresu Nitra, 1993),

biocentrum regionálneho významu lokalita Málok a Kolíňanský vrch – BcR č.1

biokoridor regionálneho významu potok Kadaň - BkR č.1

c.)  miestneho lokálneho významu

biocentrum lokálneho významu lokalita Kurdok - BcL č. 3

biocentrum lokálneho významu lokalita Lefantovské úhory - BcL č. 4

biokoridor lokálneho významu Štitársky kanál - BkL č. 3

d.) strety záujmov

Podľa územnoplánovacej dokumentácie VÚC Nitrianskeho kraja sa v katastrálnom území obce Pohranice i susedných obcí nachádza ako stret záujmov konfliktný uzol NR 8

je to rozsiahle územie s mnohými a rôznorodými stretmi a prvkami ÚSES nadregionálneho, regionálneho i miestneho významu.

Zásadný problém je to, že sa do tohto priestoru sústreďujú všetky dopravné línie smerujúce od Nitry na severovýchod. Okrem toho sú v tejto oblasti aktívne lomy stavebného kameňa v priamom dotyku s významnými prvkami ÚSES.

Tieto technické bariéry vytvorené človekom izolujú ekosystémy Zoborských vrchov od pahorkatinných oblastí regiónu Podzoboria.

Pre zlepšenie stavu biodiverzity v riešenom území je potrebné previesť v budúcnosti nasledovné opatrenia :

- dodržať smerovanie plánovanej trasy  navrhovanej novej rýchlostnej cestnej R1

- vytvoriť prirodzené biotopy v oblasti potoka Kadaň a Štitárskeho kanála, vrátane ich revitalizácie zabezpečením dostatočne širokého pásu brehových porastov s pôvodnými drevinami

- ako ekologizačné opatrenia zriaďovať na biotopoch veľkoblokových oráčin remízky na vhodných lokalitách (napr. pôda s nízkou bonitou a pod.)

- odstrániť z územia invázne rastliny

- voliť jemnejší prístup pri realizácii zásahov v jestvujúcich lesných porastoch

V rámci MÚSES je významným prvkom v zastavanom území obce jestvujúci verejný park v centre obce t.č. bez územnej ochrany, ktorý treba do budúcnosti rozšíriť so začlenením plôch až po nezamŕzajúce jazierko a primerane skultúrniť .

A.2.14. Vymedzenie  a  vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov,

V katastrálnom území obce Pohranice sa nachádzajú tri výhradné ložiská (chránené ložiskové územie), na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa zákona č. 44/1988 Zb. (banský zákon) v znení neskorších predpisov, a to :

1.) - V sedimentoch pliocénu v blízkom okolí obce Čeladice sa vyskytujú tenké sloje lignitu, ktoré sú súčasťou významného celoštátneho ložiska nerastnej suroviny – lignitu v rámci Beladickej uhoľnej panvy. Podľa  geologických prognóz sú tu predpoklady na overenie cca 100 miliónov ton tohto nerastu. V prípade otvorenia tohto ložiska je treba rátať s tým, že podzemná ťažba uhlia významne ovplyvní územie i osídlenie priestoru Jelenec – Beladice – Malé Chyndice - Čeľadice – Dolné Obdokovce – Hosťová a okrajovo i obec Pohranice.

2.) - Kolíňanský vrch a kopec Málok sú tvorené druhohorným vápencom. V severnej časti katastrálneho územia obce sa nachádza výhradné ložisko vápencov v dobývacom priestore Pohranice (aktívny lom stavebného kameňa) pri terajšej št. ceste I./65, kde má oprávnenie na ťažbu,dobývanie a úpravu vápenca a  stavebného kameňa  organizácia V.D.S. a.s. Bratislava.

3.) -  V lokalite Slepačí vrch tesne nad obcou pri potoku Kadaň sa nachádza t.č. neaktívny kameňolom (Agrostav Nitra).

4.) - Chránené ložisko vápenca sa nachádza i na hraniciach katastrálneho územia s obcou

Kolíňany.

Chránené ložiskové územie je priestor, v ktorom každá investičná činnosť je podmienená súhlasom štátnej banskej správy, resp. Obvodným banským úradom v Bratislave. Zákaz sa nevzťahuje na zastavané územie obce (intravilán).

Okrem toho sa v riešenom území nachádzajú v podloží pahorkov miestami rôzne hrubé vrstvy tehliarskej hliny a v nivách vodných tokov vrstvy štrkov a pieskov.

Iné zdroje nerastných surovín sa v riešenom území nenachádzajú.

A.2.15. Vymedzenie  plôch  vyžadujúcich  zvýšenú  ochranu, napr. záplavové územie, územie znehodnotené ťažbou,

Zvýšenú ochranu si vyžadujú všetky pamiatkové objekty zapísané v ÚZ KP SR - uvedené v predchádzajúcom texte.  Ochranné pámo vodných zdrojov a technickej infraštruktúty viď. kap.A2.12. a kap.-A2.9.

A.2.16. Vyhodnotenie  perspektívneho  použitia  poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely,

časť A.2.16. tvorí samostatnú prílohu úpn obce Pohranice.

A.2.17. Hodnotenie  navrhovaného  riešenia  najmä  z  hľadiska  environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov,

ÚPN obce Pohranice navrhuje vytvoriť podmienky pre koordinovaný rozvoj obce v oblasti: bývania, občianskeho  vybavenia, sociálnej infraštruktúry, výroby a rekreácie. Riešenie ÚPN obce vychádza z veľkosti vyčleneného územia v rámci hranice zastavaného územia k 1.1.1990 a jeho navrhovaného rozšírenia - zarovnania hraníc zastavaného územia po jeho obvode – v náväznosti na rozvojové potreby obce.

Oproti roku 2001 do konca návrhového obdobia (2025) sa predpokladá približne 10 %-tný nárast počtu obyvateľov, čo je 1065 + 107 = 1172 obyvateľov. Pri členení územia obce na plochy, ktoré sú riešné v územnom pláne do roku 2025 je vykázaných 7 základných lokalít na výstavbu rodinných domov, čo predstavuje spolu nových 98 pozemkov a 1 nová lokalita pre

výstavbu 24 b.,j. formou HBV. Okrem toho je vyukázaných ďalších 17 pozemkov v rámci jestvujúcich prieluk a nezastavaných stavebných pozemkov.

Obec Pohranice eviduje t.č. cca 3 žiadostí na výstavbu RD a ročne pribúdajú cca ďalší 3 záujemcovia o poskytnutie stavebného pozemku na výstavbu rodinných domov. Skutočná potreba pozemkov pre výstavbu RD, ako i hromadného bývania bude však do značnej miery závislá od ekonomických možností a schopností obyvateľstva, ako aj od vysporiadania majetko-právnych vzťahov pri jednotlivých pozemkoch. Z tohoto dôvodu je v ÚPN predložený hlavne celkový návrh potencionálnych možností územia pre zónu bývania, i s vyznačením možnosti rezervy pre ďalší výhľad. Pri formovaní obytnej zóny je potrebné pre zástavbu využívať v prvom rade stavebné medzery, preluky a jednostranne obostavané ulice a až po naplnení týchto rezerv sa orientovať na plochy nadmerných záhrad a nové plochy. Pri výstavbe nových rodinných domov - sólo domky, uvažovať s výmerou pozemkov 8 - 10 árov. Je potrebné konštatovať, že možnosti pre ďalší rozvoj bývania sú v terajšej hranici zastavaného územia obce len čiastočné. Rozvojové požiadavky a rezerva pre RD sú najmä v lokalitách po obvode zastavaného územia – zarovnanie hranice intravilánu.

Rozloha katastrálne územie obce Pohranice   .....................................	1208,9057 ha

z toho :  rozloha extravilánu      ...........................................................     1114,6292 ha

zastavané územie obce - hranica k 1.1.1990  .......................	    94,2765 ha

Celková rozloha zastavaného územia obce po rozšírení .....................       106,4965 ha

navrhované plochy na rozšírenie intravilánu  ...................................           12,22 ha

z toho :  jestvujúce plochy a zariadenia mimo intravilán

-  vodný tok Kadaň pri navrhovanom aquaparku	0,29 ha

-  jestvujúce záhrady                   			0,19 ha

-  jestvujúce vinohrady pri cintoríne			0,87 ha

-  cesta pre IBV a HBV (lokality 5A+10)             	0,31 ha

-  verejná zeleň pri tzv. Lurdskej jaskyni		0,34 ha

spolu     2,00 ha



-  bytová výstavba       lokalita č.  5B  IBV–  7 RD                           0,6630 ha				        lokalita č.  6    IBV–16 RD                           1,4240 ha				        lokalita č.  9	   IBV - výhľad po r. 2025         4,6305 ha

lokalita č.10	 HBV – 24 b.j. 	            0,3345 ha

-  rekreácia + relax      lokalita č.16    aquapark + ihriská	            2,5000 ha

-  rozšírenie cintorína  lokalita č.17	                                              0,4710 ha

-  rezerva pre rozšírenie jestvujúcej ČOV - lokalita č.18	            0,0865 ha

-  skládka bioodpadu  lokalita č.23 				            0,1105 ha

spolu    10,22 ha



z toho je v zastavanom území obce .......................................................... ........     9,00 ha

mimo hranice zastavaného územia obce  ............................................   31,90 ha

Z danej celkovej výmery predstavuje záber PPF do roku 2025 ...........................   38,00 ha

Z toho je v zastavanom území obce (intraviláne) ................................................   10,00 ha

-  jestvujúce voľné pozemky             -  1,50 ha        IBV  -  17 RD

-  bytová výstavba 	lokalita č.  1	-  0,48 ha	IBV  –   6 RD

lokalita č.  2	-  1,42 ha	IBV  – 15 RD

lokalita č.  3A	-  0,41 ha	IBV  –   6 RD

lokalita č.  3B  -  0,75 ha 	IBV  – 10 RD

lokalita č.  4	-  0,81 ha	IBV  – 10 RD

lokalita č.  5A  -  0,69 ha       IBV  -    8 RD

lokalita č.  6    -  0,20 ha	IBV  -    3 RD

lokalita č.  7    -  1,47 ha	IBV  -  17 RD

lokalita č.  8    -  1,86 ha        IBV  -  výhľad po r.2025

lokalita č.  11  -  0,41 ha	HBV -  24 RD

v katastrálnom území obce (extravilán)  ....................................................   28,00 ha

-  bytová výstavba 	lokalita č.  5B	-  0,66 ha	IBV  –   7 RD

lokalita č.  6    -  1,45 ha	IBV  -  16 RD

lokalita č.  9    -  4,63 ha        IBV  -	výhľad po r.2025

-  šport + zeleň	lokalita č.16	-  2,50 ha

-  rozšírenie cintorína	lokalita č.17	-  0,47 ha

-  umelá vodná zdrž   lokalita č.26    -  0,80 ha

-  výroba, priemysel 	lokalita č.18	-  0,09 ha

lokalita č.23	-  0,11 ha

lokalita č.24	-12,00 ha    priemyselná zóna

lokalita č.25	-  1,00 ha

-  rekreácia+turizmus	lokalita č.20A	-  1,77 ha    jestvujúce vinohrady

lokalita č.20B	-  0,74 ha

lokalita č.21	-  1,78 ha

Skutočný záber PPF pre bytovú výstavbu (zastavané a spevnené plochy) v návrhu ÚPN-O do



- pre jeden RD cca 250 m2 z bilancovaných plôch,                t.j. 115 RD x 250 m2 = 28 750 m2



Záber PPF bude uskutočňovaný postupne po jednotlivých lokalitách .

V rámci územného plánu je riešená príprava potrebných plôch pre zriadenie priemyselnej zóny  mimo intravilánu obce:

- v severozápadnej časti katastra obce pri št. ceste I./65, lokalita č.24  ......   12,00 ha

z toho zastavané a ostatné plochy min. 60%    .........................    7,50 ha

resp. rezerva pre plochu novej ČSPH a autoservisu :

- v severozápadnej časti katastra obce pri št. ceste I./65, lokalita č.25  ......     1,00 ha

z toho zastavané a ostatné plochy min. 60%   .........................     0,80 ha

Rekreačno-oddychové zóny (lokality č.20A, 20B, 21)  sú jestvujúce vinohrady, nachádzajúce sa na východnom a južnom okraji katastra obce.

Tieto lokality sú podľa ÚPN obce navrhnuté na obnovu pôvodných kultúr -  vinohradov a zároveň riešené pre koncotýždňovú rekreáciu a oddych. V týchto lokalitách sa predpokladá tiež s výstavbou pivníc, vinohraníckych a rekreačných domčekov v plošnom rozsahu do 50+10m2 zastavanej plochy. Výmera lokality celkom     .................................     4,29 ha
		                z toho zast. plocha cca 100 ks x 60 m2  ..................     0,60 ha



futbalovom ihrisku v južnej časti katastra obce. Táto lokalita je podľa ÚPN obce navrhnutá na možnosť využitia priestoru pre rekreáciu, relax a oddych vo väzbe na minerálne a teplé prírodné pramene v obci.

  

Výmera lokality celkom                 .....................................................................  2,50 ha
		                z toho zastavané a ostatné plochy  .........................     1,00 ha

Bilancia plôch pre bývanie po jednotlivých lokalitách ÚPN-O Pohranice

| Číslo lokality | Plochy pre bývanie  bytov | Celková výmera lokality  | Terajšie využitie | Návrh podľa ÚPN | PPF | PPF ha | PPF – ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | V zastav. území obce | Mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 |
| 1 |  | 6 | 0,48 | Záhrady | IBV | 100% | 0,48 | -- |
| 2 |  | 15 | 1,42 | PPF | IBV | 100% | 1,42 | -- |
| 3a |  | 6 | 0,41 | Záhrady | IBV | 100% | 0,41 | -- |
| 3b |  | 10 | 0,75 | Záhrady | IBV | 100% | 0,75 | -- |
| 4 |  | 10 | 0,81 | PPF | IBV | 100% | 0,81 | -- |
| 5a |  | 8 | 0,69 | Záhrady | IBV | 100% | 0,69 | -- |
| 5b |  | 7 | 0,66 | Záhrady | IBV | 100% | -- | 0,66 |
| 6 |  | 19 | 1,74 | Záhrady+vinice | IBV | 95% | 0,20 | 1,45 |
| 7 |  | 17 | 1,47 | Záhrady | IBV | 100% | 1,47 | – |
| 8 | vyhľad | 16 | 1,86 | PPF+záhrady | IBV | 100% | 1,86 | -- |
| 9 | výhľad | 40 | 4,63 | PPF+záhrady | IBV | 100% | -- | 4,63 |
| 10 |  | 24 b.j. | 0,33 | Ostatné plochy | HBV | -- | -- | -- |
| 11 |  | 24 b.j. | 0,41 | Záhrady | HBV | 100% | 0,41 | -- |
| x | Voľné pozemky | 17 | 1,50 | Záhrady | RD | 100% | 1,50  | -- |
|  |  | 219 b.j. | 17,16 ha |  |  |  | 10,00 ha | 6,74 ha |
|  | iné plochy |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verejný park | 0,14 | Ostatné plochy |  | -- | -- | -- |
| 13 | Dom opatr. služby | 0,08 | Ostatné plochy |  | -- | -- | -- |
| 14 | Obchod + služby | 0,11 | Ostatné plochy |  | -- | – | -- |
| 15 | Dostavba OcÚ | 0,06 | Ostatné plochy |  | -- | -- | – |
| 16 | Aquapark+ihriská | 2,50 | PPF |  | 100% | -- | 2,50 |
| 17 | Rozšírenie cintorín | 0,47 | Vinohrady |  | 100% | -- | 0,47 |
| 18 | Rozšírenie ČOV | 0,09 | PPF |  | 100% | – | 0,09 |
| 19 | Výroba + služby | 3,47 | Ostatné plochy |  | -- | – | -- |
| 20a 20b 21 | Rekreačná zóna Rekreačná zóna Rekreačná zóna | 1,77 0,74 1,78 | Vinohrady Vinohrady Vinohrady |  | 100%  100% | –  -- | 1,77  1,78 |
| 22  24  26 | Centr. hnojisko  Priemyselná zóna  Umelá vodná zdrž | 0,12  12,00  0,80 | Ostatné plochy  PPF  PPF |  | -- 100% 100% 100% 100% | – -- -- -- -- | -- 0,11 12,00 1,00 0,80 |
|  | spolu iné plochy | 25,24 ha |  |  |  | 0,00ha | 21,26 ha |
|  | celkom | 42,40 ha |  |  |  | 10,00ha | 28,00 ha |

A.2.18. NÁVRH ZÁVäZNEJ ĆASTI  ÚPN-časť

A.2.18. tvorí samostatnú prílohu úpn obce POHRANICE.

### Vysvetlivky ku skratkám v texte :

ÚPD		územnoplánovacia dokumentácia

ÚP		územné plánovanie

ÚPN		územný plán

KURS		koncepcia územného rozvoja Slovenska

ÚPN VÚC NK	územný plán veľkého územného celku Nitriansky kraj

ÚPN–O	územný plán obce

PaR		prieskumy a rozbory

UŠ		urbanistická štúdia

OcÚ		obecný úrad

ObÚ		obvodný úrad

VÚC		veľký územný celok

k.ú.		katastrálne územie

NR SR		Národná rada Slovenskej republiky

Zb.		zbierka zákonov

Z.z.		zbierka zákonov

MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SAŽP		Slovenská agentúra životného prostredia

MO   SR	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

NSK		Nitriansky samosprávny kraj

ÚNSK		Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

KSÚ		Krajský stavebný úrad

KPÚ		Krajský pamiatkový úrad

ÚZPF		Ústredný zoznam pamiatkového fondu

SAV		Slovenská akadémia vied

AÚ		Archeologický ústav

PHSR		projekt hospodárskeho a sociálneho rozvoja

SODB		sčítanie osôb,domov a bytov

PO		právnická osoba

FO		fyzická osoba

IBV		individuálna bytová výstavba

HBV		hromadná bytová výstavba

RD		rodinný dom

OV		občianska vybavenosť

OC		obecné centrum – centrálna zóna obce

ZŠ		základná škola

MŠ		materská škola

TJ		telovýchovná jednota

CR		cestovný ruch

ŠOP SR	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

S-CHKO	správa chránenej krajinnej oblasti

CHKO		chránená krajinná oblasť

KEP		krajinnoekologický plán

ÚSES		územný systém ekologickej stability

MÚSES	miestny územný systém ekologickej stability

RÚSES	regionálny územný systém ekologickej stability

BcR		biocentrum regionálne

BcL		biocentrum lokálne

BkR		biokoridor regionálny

BkL		biokoridor lokálny

TKO		tuhý komunálny odpad

SPF		Slovenský pozemkový fond

PPF		poľnohospodársky pôdny fond

BPEJ		bonitná pôdno-ekologická jednotka

LF		lesný fond

PPD		podielové poľnohospodárske družstvo

PD		poľnohospodárske družstvo

ŠM		štátne majetky

SHR		súkromne hospodáriaci roľník

ROEP		register obnovenej evidencie pozemkov

SPP		Slovenský plynárenský priemysel

SVP		Slovenský vodohospodársky podnik

ZsVS		Západoslovenská vodárenská spoločnosť

ZSE		Západoslovenská energetika

SEPS		Slovenská elektrizačná prenosová sústava

ST		Slovak Telecom - Slovenské telekomunikácie

ŽSR		Železnice Slovenskej republiky

SSC		Slovenská správa ciest

NDS		Národná diaľničná spoločnosť

SAD		Slovenská autobusová doprava

OZ		odštepný závod

STN		slovenská technická norma

IS		inžinierske siete

OP		ochranné pásmo

ČOV		čistiaca stanica odpadných vôd

HGP		hydrogeologický prieskumný vrt

TS		trafostanica

VN		vysoké napätie

NN		nízke napätie

DK		diaľkový kábel

ATU		automatická telefónna ústredňa

VTS		verejná telefónna sieť

MTS		miestna telefónna sieť

MR		miestny rozhlas

PZ		plynárenské zariadenie

OPZ		odberné plynárenské zariadenie

ZP		zemný plyn

TP		tranzitný plynovod

DS		distribučná sieť

MS		miestna sieť

RS		regulačná stanica plynu

VTL		vysokoltaký plynovod

STL		stredotlaký plynovod

NTL		nízkotlaký rozvod plynu

MK		miestne komunikácie

DN		priemer potrubia

PE, PVC	materiál potrubia

kVA		kilovoltampér

kV		kilovolt

kW		kilowat

kWh		kilowatthodina

Mpa		megapascal

dB		decibel

A.3. - Doplňujúce údaje

Tab. 1 -  Rozbor trvalo bývajúceho obyvateľstva

Tab. 2 -  Veková štruktúra obyvateľstva

Tab. 3 -  Národnosť obyvateľstva 
Tab. 4 -  Náboženské vyznanie obyvateľstva 
Tab. 5 -  Základné údaje o domovom fonde

Tab. 6 -  Základné údaje o bytovom fonde
Tab. 7 -  Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti bytov

Tab. 8 -  Neobývané byty

a.4. - doklady